## Slide 1
Gen3APN
Audio flow
日付
氏名
役職、部署
ルネサス システムデザイン株式会社

## Slide 2: 目次
  Hardware configuration Page 6
    Whole system configuration Page 7
    Each modules block diagram Page 10
  Registers Setting for each Use Case Page 18
    Standard use case list Page 20
    Expended use case list Page 149

## Slide 3: Applicable product
適応製品
（記入例）R-Car H3？
Operation check environment
Salvator-X
本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様に合わせて変更し、十分評価してください。

## Slide 4: Terminology
Here is list of terms using in this document
Audio-related modules ： Generic name for each module（ SSIU/SSI / ADG / ADSP / SCU / DTCP / MLP/ MLM / A-DMAC / A-DMACpp）included in Audio module of Hardware manual Chapter 40
Peripheral Clock ： Clock supplied from CPG module to operate each SOC module
Audio Clock ： Clock synchronization, such as the sampling rate of the Audio. It will be supplied to the Audio-related modules from ADG.
タイミング信号 ： SCUのSRCに入力される信号”Input data timing”、”Output data timing”の総称です。
SRC input synchronous mode ： SCUのSRCのInput data timingを、SRCの内部クロックに同期させて動作するモードです。 Output data timingは、ADGを介して入力する必要があります。
SRC output synchronous mode ： SCUのSRCのOutput data timingを、SRCの内部クロックに同期させて動作するモードです。 Input data timingは、ADGを介して入力する必要があります。
SRC asynchronous mode ： SCUのSRCのタイミング信号として、SRCの内部クロックを使用しないで動作するモードです。 Input data timingとOutput data timingは、共にADGを介して入力する必要があります。

## Slide 5: Cautions
本書に記載された図、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、適応製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても当社は、一切その責任を負いません。
本書適応製品の正式な情報は最新のハードウェアマニュアルをご参照ください。

## Slide 6
Hardware configuration

## Slide 7: Overall Audio diagram configuration
Audioデータの全経路を示します。 AudioデータはA-DMAC（Main Bus/Audio Main Bus内のデータ転送）およびA-DMACpp（Audio Local Bus内のデータ転送 ※ここでは省略）を介して各Audioモジュール間でデータ転送が行われます。 また、MLP,SSIUおよびSSIがシリアルサウンドI/F信号の変換を行い、Portを介して外部デバイスと入出力します。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
Serial sound I/F signal path
Pin Function Control
【Legend】
Audio data path

## Slide 8: Entire Block Diagram Clock
It shows the overall configuration clock of the Audio-related modules. Release the Module Stop before to operate each module, you will need to supply the Peripheral Clock. サンプリングレートに同期するAudio ClockはAUDIO_CLKAなどから生成し、各モジュールに供給されます。
MSTPSR5[2:1]
EXTERNAL CLOCK
MLB_CLK
MSTPSR5[6]
MSTPSR9[24]
MSTPSR8[2]
MSTPSR9[23]
MSTPSR10[31:17]
MSTPSR10[15:5]
MSTPSR9[22]
MSTPSR4[8]
Peripheral Clock
Module Stop Status
Audio Clock
Pin Function Control
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
External
Memory
APMU
ADG
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線とレジスタ名
CPU
AUDIO_CLKA / AUDIO_CLKB / AUDIO_CLKC
Module Stop 制御
【Legend】
Audio Clock線 およびタイミング信号線
クロック入力線

## Slide 9: Overall configuration diagram interrupt
It shows the overall configuration of the interrupt of Audio-related modules. Interrupt signal of each modules will be input to CPU through INTC-AP / INTC-RT ADSP exist separately from the interrupt controller and INTC-AP / INTC-RT
SPI320 - 351,
SPI382 - 383
SPI362 - 369
SPI352 - 361
SPI370 - 379
SPI384 - 388
SPI237
SPI242 - 243
H’0C - H’11
H’08 - H’09
H’0A - H’0B
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
External
Memory
APMU
ADG
Interrupt signal line to CPU
And each module of SGI, PPI or SPI number
Interrupt signal line to ADSP
And the value to be set to IRQIN_SEL register for each module
CPU
【Legend】

## Slide 10: 各モジュールブロック図 SSIU/SSI
SSIはAudioデータ⇔シリアルサウンドI/F信号の変換を行うモジュールです。 SSIUはSSIを10チャンネル搭載したユニットで、SSIを単独で使用するほか、共通のシリアルクロックで複数のSSIを動作させたり、 マルチチャンネルデータを分離 / 結合したりすることが可能です。 SSIチャンネルごとに対応するフォーマットや複数チャンネルの組み合わせ仕様が異なるため、用途に適したチャンネルを選択してください。
SSI8
SSI7
SSI6
SSI5
SSI4
Audio Local Bus
＃
＃
SSI3
SSI9
＃
SSI2
＃
SSI1
＃
＃
SSI0
Pin Function Control
TDM / I2S
TDM / I2S
TDM / I2S
TDM / I2S
TDM / I2S
TDM / I2S
I2S
I2S
I2S
I2S
（slaveのみ）
Port
SSIU
SSI1-n_BUSIF
(n=0-7)
SSI0-n_BUSIF
(n=0-7)
SSI2-n_BUSIF
(n=0-7)
SSI9-n_BUSIF
(n=0-7)
SSI3-n_BUSIF
(n=0-7)
SSI4-n_BUSIF
(n=0-7)
SSI5_BUSIF
SSI6_BUSIF
SSI7_BUSIF
SSI8_BUSIF
【凡例】
＃
TDMフォーマットの分割/拡張処理
信号の経路セレクタ
SSITDRn / SSIRDRn (n=0-7)
HDMI

## Slide 11: 各モジュールブロック図 ADG
ADGはSCU / SSIU/SSI / ADSP / DTCP / EAVB-IFが必要とするAudio Clockを選択し供給したり、 選択したAudio Clockを分周しチップ外部へ出力することが可能なモジュールです。 Audio Clockには3系統のクロック源を入力することが可能です。
ADG
AUDIO_CLKOUT / AUDIO_CLKOUT1 / AUDIO_CLKOUT2 / AUDIO_CLKOUT3
Pin Function Control
AUDIO_CLKA / AUDIO_CLKB / AUDIO_CLKC
MLB_CLK
【凡例】
SCU / SSIU/SSI / ADSP / DTCP / EAVB-IF
クロック線
CPG
S0D4φ（200MHz） / S0D1φ（800MHz）

## Slide 12: 各モジュールブロック図 ADSP
ADSPはAudio信号処理を行うためのプロセッサです。 ADSP用に信号処理ファームウェアをあらかじめ作成します。CPUは作成されたファームウェアをADSPにロードし実行します。 CPUはADSPに対し、ファームウェアのロード、ブート、実行開始/終了を制御することが可能です。
ADSP
ADSP_OFn_DATA(n=0-3)
ADSP_IFn_DATA(n=0-3)
Audio Main Bus
Audio Local Bus
※ADSP_OFn_DATA / ADSP_IFn_DATA はA-DMACppからのみアクセス可能です

## Slide 13: 各モジュールブロック図 SCU
SCUはサンプリングレートコンバータ（SRC）と、 チャンネル数変換（CTU） / ミキシング（MIX） / ボリュームコントロール（DVC）の機能を持つモジュールで構成されます。 SRCはチャンネルごとに性能が異なるため、用途に適したチャンネルを選択してください。
3/6
2/5
0/1
0/1
CTU1
Audio Local Bus
CTU0
MIX1
MIX0
DVC1
DVC0
CMD
SRC3
CMD0out_BUSIF
CMD1out_BUSIF
SRC3out_BUSIF
SRC3in_BUSIF
3/6
SRC4
SRC4out_BUSIF
SRC4in_BUSIF
4/9
4/9
2/5
SRC2
SRC2out_BUSIF
SRC2in_BUSIF
SRC1
SRC1out_BUSIF
SRC1in_BUSIF
SRC0
SRC0out_BUSIF
SRC0in_BUSIF
SRC5
SRC5out_BUSIF
SRC5in_BUSIF
SRC6
SRC6out_BUSIF
SRC6in_BUSIF
SRC7
SRC7out_BUSIF
SRC7in_BUSIF
SRC8
SRC8out_BUSIF
SRC8in_BUSIF
SRC9
SRC9out_BUSIF
SRC9in_BUSIF
SCU
【凡例】
信号の経路セレクタ
 | 音質(THD+N) | 対応ch数 | ビット | 最大レート
SRC0 | 高音質(-132dB) | 2ch,6ch,8ch | 16bit,24bit | 192kHz
SRC1,3,4 | 高音質(-132dB) | 2ch 6ch 8ch | 16bit,24bit 16bit,24bit 16bit,24bit | 192kHz 128kHz 96kHz
SRC2,9 | 高音質(-132dB) | 2ch | 16bit,24bit | 192kHz
SRC5,6,7,8 | 一般音質(-96dB) | 2ch | 16bit,24bit | 192kHz

## Slide 14: 各モジュールブロック図 DTCP
DTCPはコンテンツプロテクトを行うモジュールです。 MOST DCTPをサポートします。
DTCP
DTCPn_PT_BUSIF(n=0-1)
DTCPn_CT_BUSIF(n=0-1)
Audio Local Bus

## Slide 15: 各モジュールブロック図 MLP/MLM
MLPはAudioデータ⇔Media Local Bus(MediaLB) Interfaceの変換を行うモジュールです。 MLMはAudioデータをAudio関連モジュール側からMLPに入出力するためのバッファリングを行うモジュールです。 MLP⇔MLM間のデータ転送にはAudio Main Busが使用され、MLM⇔Audio関連モジュール間のデータ転送はAudio Local Busが使用されます。
MLP
MLM_BUSIFn(n=0-7)
Audio Main Bus
MLM
Audio Local Bus
MLB_DAT
Pin Function Control
MLB_SIG
MLB_CLK

## Slide 16: 各モジュールブロック図 A-DMAC
A-DMACはMain Busに接続されたMemoryとAudio関連モジュールのデータ転送を制御するモジュールです。
Audio Main Bus
A-DMAC
Audio Local Bus

## Slide 17: 各モジュールブロック図 A-DMACpp
A-DMACppはAudio Local Busに接続されるAudio関連モジュール間のデータ転送を制御するモジュールです。
A-DMACpp
Audio Local Bus

## Slide 18
Use-case setting example

## Slide 19: How to read this chapter
本章は、標準ユースケース一覧/拡張ユースケース一覧で挙げる、想定されるユースケースにおけるAudio関連モジュールの設定/制御例を各ユースケースごとに記載します。各ユースケースは、前半にそのユースケースにおけるAudio関連モジュールの設定/制御例、後半にその設定/制御例におけるモジュールのレジスタ設定フロー例の構成で記載します。
各ユースケースのレジスタ設定フロー例に記載するレジスタ名称は、以下のルールで記載します。 モジュール略称 . ハードウェアマニュアルに記載されたレジスタ名 尚、モジュール略称は、ハードウェアマニュアル『40.1.5 Connect Module』を参照ください。

## Slide 20: Standard use-case list
This example shows how to configure the following use cases
Playback flow 1 Play audio data
Playback flow 2 Play audio data and convert sampling rate (SRC input synchronous mode）
Playback flow 3 Play audio data and convert sampling rate with control volume （SRC input synchronous mode）
Recording flow 1 Record audio data
Recording flow 2 Record audio data and convert sampling rate (SRC output synchronous mode）
Playback flow 2（Async） Play audio data and convert sampling rate（SRC asynchronous mode）
Playback flow 3（Async） Play audio data and convert sampling rate with control volume（SRC asynchronous mode）
Recording flow 2（Async） Record audio data and convert sampling rate（SRC asynchronous mode)
Recording flow 3（Async） Record audio data and convert sampling rate with control volume（SRC asynchronous mode）

## Slide 21: Playback flow 1 – Entire route
This example shows how to configure audio playback for Audio data 2ch 16bit 44.1 kHz on External memory.
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG

## Slide 22: Playback flow 1 – Route details
The following figure shows the role of each modules on the path details and route.
A-DMAC0: Audio data is stored on External Memory, and transfer to SSI0 of SSIU/SSI.
SSI0 of SSIU/SSI will output the Audio data that has been transferred and conversion in I2S format to SSI_SCK01239 / SSI_WS01239 / SSI_SDATA0 of the terminal.
A-DMAC
External
Memory
SSIU/
SSI
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
①A-DMAC ch0
Transfer source: External Memory
Transfer destination: SSI0-0_BUSIF
②SSI ch0
I2S master transmission 2ch（Stereo）
Sampling rate: 44.1 kHz
Data word length: 16bit
System word length: 32bit
WS常時出力

## Slide 23: Playback flow 1 – Possible Applications
The Audio data stored in external media (44.1 kHz 2ch 16bit) is written to buffer on External Memory, assume the application output in the path flow 1 Buffer on External Memory is reserved to address 0x60000000-0x603FFFFF address, assume the ring buffer of one side to wrap around the end of the buffer.
Software monitors the playing status of the ring buffer, overwritten the sequentially Audio data playback is finished area. Addition, end Audio data playback at anytime.
【External Memory Ring buffer】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
…
…
0x603FFFFC
0x60xxxxx0
0x60xxxxx4
0x60xxxxx8
0x603FFFF8
Wrap-around data transfer when buffer end
SSIU/
SSI
A-DMAC
Play in the sample
♪
【External media】
Written position→
Monitor the playback status, and overwrite the sequential Audio data in the playback area
Audio data
44.1kHz 2ch 16bit
【Playback flow 1 route】
Playback area
44.1kHz 2ch 16bit
Audio data in Little Endian format with L/R order and 4-byte aligned to External Memory
0x60xxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8

## Slide 24: Playback flow 1 – Usage Pin List
Below table shows the pin and functions to be used in Playback flow 1:
Module | Pin name | Input / Output | Content
SSIU/SSI | SSI_SCK01239 | Output | Serial bit clock output
 | SSI_WS01239 | Output | Word select output
 | SSI_SDATA0 | Output | Serial data output
ADG | AUDIO_CLKA_A | Input | Audio Clock source 22.5792 MHz input (44.1 kHz system)

## Slide 25: Playback flow 1 – Setting Flow
This section describes the setting flow of playback flow 1 Before you set Audio-related modules, you need to release Module standby of the module to be used in the pin function for playback flow 1.
①Pin function setting（PFC） ②Module Standby Release （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock setting ④SSIU/SSI setting ⑤A-DMAC setting ⑥Playback start ⑦Playback stop ⑧Playback resume
SSIU/
SSI
A-DMAC
External
Memory
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
AUDIO_CLKA_A
【Legend】
Audio data lines
Peripheral Clock line
and Module Stop Status line
Audio Clock line and Timing signal line
Module Stop control
2
3
1
4
5
7
6
Playback start / stop
8
Playback resume
※Playback resume proceed from ③Audio Clock setting

## Slide 26: Playback flow 1 – Setting Details ①Pin Function setting（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで再生フロー1で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
※レジスタに書き込む値は、再生フロー1に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA0 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit31-28 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFB;
PFC.GPSR6 = 0x00000004; // bit2 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 27: 再生フロー1 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
再生フロー1で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません。
※レジスタに書き込む値は、再生フロー1に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 28: Playback flow 1 – Setting detail ③Audio Clock setting
In playback flow 1, ADG has received Audio Clock source (22.5792MHz) from pin AUDIO_CLKA, and supplies to SSIU/SSI.
Selection of Audio Clock is done at the time of each module set.
Input module | Supply Audio Clock Or, timing signal | Clock rate | Divide ratio
SSIU/SSI SSI0 | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 2.8224MHz（SCK rate） | 1/8

## Slide 29: Playback flow 1 – Setting detail ④SSIU/SSI setting
In playback flow 1, set the serial sound I/F signal of the following formats from SSI0 to output Operation permission performed up to the setting here is done in the ⑥ playback start
// Input Audio Clock to SSI0
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000001;
// SSI0 serial sound I/F format setting
SSI.SSICR0 = 0x900BD132;
SSI.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIU operation setting
SSIU.SSI0-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI0-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI0-0_MODE = 0x00000000;
SSIU SSI0をチャンネル0のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えを行うように設定されます。 →再生フロー1で想定するAudioデータの配置の場合、Audio関連モジュールに入力された際、Lch/Rchが入れ替わってしまうので、ここで補正します。
SSI_SCK01239
（output)
SSI_WS01239
(output)
SSI_SDATA0
（送信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sマスタモード 2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
2.8224MHz（ADGからの22.5792MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch)
SSI_WS常時出力
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
0x60xxxxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【External MemoryのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの入力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
↓SSIUでLR配置を入れ替えます。
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）

## Slide 30: 再生フロー1 設定詳細 ⑤A-DMAC設定
再生フロー1では、External MemoryとSSI0のデータ転送にA-DMAC0を使用し、 ソース側には『再生フロー1 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 A-DMAC0設定の前までに、External Memory上に再生するAudioデータを準備する必要があります。 ここでは設定までを行い動作許可は⑥再生開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x0015;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0x60000000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0xEC100000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E400810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（再生再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SSI0_0 transmitterのMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、 DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、SSI0-0_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ソース External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ディスティネーション SSI0】
SSi0-0_BUSIF
転送サイズ4byte
ディスティネーションアドレス固定
ソースアドレス
+4 インクリメント
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。

## Slide 31: 再生フロー1 設定詳細 ⑥再生開始
再生を開始する際は、まずA-DMAC0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアしておきます。
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
// A-DMAC0 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SSI0 動作許可
SSI.SSICR0 |= 0x10000001;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI0-0_CONTROL |= 0x00000001;
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 32: 再生フロー1 設定詳細 ⑦再生停止
再生を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMAC0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
// SSI0 動作停止
SSI.SSICR0 &= 0xEFFFFFFF;
while( SSI.SSISR0 & 0x01000000 == 0 ); // DIRQ=1を待ちます
SSI.SSICR0 &= 0xFFFFFFFE;
while( SSI.SSISR0 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// SSIU 動作停止
SSIU.SSI0-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// A-DMAC0 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを送信モードで動作させている場合、SSI.SSICR0のDMENとENをクリアする順序に制約があります。ハードウェアマニュアル『42.4.5 Stopping or Resuming Transmission』の記載に従い停止を行ってください。

## Slide 33: 再生フロー2 全体経路
External Memory上の2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、SCUのSRCで48kHzに変換し再生するフローの設定例を示します。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
A-DMACpp

## Slide 34: 再生フロー2 経路詳細
以下の図により、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
A-DMAC0が、External Memoryに保存されているAudioデータを、SCU のSRC0にデータ転送します。
SCUのSRC0が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを44.1kHz→48kHzに変換します。
A-DMACpp0が、SCUのSRC0で48kHzに変換されたAudioデータをSSIU/SSIのSSI0にデータ転送します。
SSIU/SSIのSSI0が、データ転送されたAudioデータをI2Sフォーマットに変換しSSI_SCK01239 / SSI_WS01239 / SSI_SDATA0の端子に出力します。
SSIU/
SSI
SCU
A-DMAC
External
Memory
A-DMACpp
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
①A-DMAC ch0
転送元:External Memory
転送先:SRC0in_BUSIF
②SRC ch0
2ch 16bit のAudioデータ
変換レート:44.1kHz→48kHz
SRC入力同期モード
CMDモジュールはスルー
③A-DMACpp ch0
転送元:SRC0out_BUSIF
転送先:SSI0-0_BUSIF
④SSI ch0
I2Sマスタ送信 2ch（Stereo）
サンプリングレート:48kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
WS常時出力

## Slide 35: 再生フロー2 想定アプリケーション
外部メディアに保存されたAudioデータ（ 44.1kHz 2ch 16bit）を、External Memory上のバッファに書き込み、再生フロー2の経路で出力するアプリケーションを想定します。 External Memory上のバッファは、アドレス0x60000000-0x603FFFFF番地に確保され、バッファの終端でラップアラウンドする1面のリングバッファを想定します。
ソフトウェアは、リングバッファの再生状況を監視し、再生が済んだ領域に順次Audioデータを上書きします。 また、Audioデータの再生を任意のタイミングで終了します。
【External Memory上のリングバッファ】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
…
…
0x603FFFFC
0x60xxxxx0
0x60xxxxx4
0x60xxxxx8
0x603FFFF8
バッファ終端までデータ転送したらラップアラウンドします。
SSIU/
SSI
SCU
A-DMAC
A-DMACpp
再生中サンプル
♪
【外部メディア】
書き込み済位置→
再生状況を監視し、
再生済み領域に順次
Audioデータを上書きします。
Audioデータ
44.1kHz 2ch 16bit
AudioデータはExternal Memoryに4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置されています。
【再生フロー2経路】
0x60xxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
再生済み領域
48kHz 2ch 16bit

## Slide 36: 再生フロー2 使用端子一覧
再生フロー2で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力
 | SSI_SDATA0 | 出力 | シリアルデータ出力
ADG | AUDIO_CLKB_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 24.5760MHz入力（48kHz系）

## Slide 37: 再生フロー2 設定手順
再生フロー2の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と再生フロー2で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock設定 ④SSIU/SSI設定 ⑤SCU設定 ⑥A-DMACpp設定 ⑦A-DMAC設定 ⑧再生開始 ⑨再生停止 ⑩再生再開
SSIU/
SSI
SCU
A-DMAC
External
Memory
A-DMACpp
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
AUDIO_CLKB_A
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
2
1
4
5
6
7
8
9
再生開始/停止
10
再生再開
※再生再開は、③Audio Clock設定 からの手順を進めます。
3

## Slide 38: 再生フロー2 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
// AUDIO_CLKB_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL2 = 0x00000000; // bit18 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFCFF;
PFC.IPSR13 = 0x00000300; // bit11-8 テーブル3番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFEFFF;
PFC.GPSR5 = 0x00001000; // bit12 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで再生フロー2で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、再生フロー2に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA0 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit31-28 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFB;
PFC.GPSR6 = 0x00000004; // bit2 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 39: 再生フロー2 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
再生フロー2で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません
※レジスタに書き込む値は、再生フロー2に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SSI/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 40: 再生フロー2 設定詳細 ③Audio Clock設定
再生フロー2では、ADGがAUDIO_CLKBの端子からAudio Clockのクロック源（24.5760MHz）を受け、SSIU/SSIにAudio Clockを供給します。 SCU SRC0のOutput data timingには、SSI0のSSI_WS01239を供給します。 尚、SRC入力同期モードのため、SCU SRC0にInput data timingを供給する必要はありません。
Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュール設定の際に行います。
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SCU SRC0 | Input data timing | --- | --- | ---
 | Output data timing | SSI_WS01239 | 48kHz（WSレート） | ---
SSIU/SSI SSI0 |  | AUDIO_CLKB（24.5760MHz） | 3.072MHz（SCKレート） | 1/8

## Slide 41: 再生フロー2 設定詳細 ④SSIU/SSI設定
再生フロー2では、SSI0から以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が出力されるように設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧再生開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000002;
// SSI0のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR0 = 0x900BD132;
SSIU.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI0-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI0-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI0-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（output)
SSI_WS01239
(output)
SSI_SDATA0
（送信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sマスタモード 2ch(Stereo) サンプリングレート48kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
3.072MHz（ADGからの24.5760MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WS常時出力
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU SSI0をチャンネル0のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えるように設定されます。 →再生フロー2で想定するAudioデータの配置の場合、Audio関連モジュールに入力された際、Lch/Rchが入れ替わってしまうので、ここで補正します。
0x60xxxxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【External MemoryのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの入力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
↓SSIUでLR配置を入れ替えます。
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）

## Slide 42: 再生フロー2 設定詳細 ⑤SCU設定
再生フロー2では、SCU SRC0をSRC入力同期モードに設定し、External Memoryから入力された44.1kHzのAudioデータを48kHzに変換します。 SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータは、CMDを経由せずSCU.SRC0out_BUSIFに出力します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧再生開始で行います。
SRC入力同期モードでは、SRC0内の入力バッファがフルの状態が維持され、Output data timingに同期してデータが出力されたら 入力バッファに順次データが充填される動作となります。
// SCU0 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
SCU.SRC0out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU0 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x01000001;
// SRC0 ソフトウェアリセット
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にして
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU0 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC0_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC0_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC0_IFSVR = 0x003ACCCC;
SCU.SRC0_SRCCR = 0x00011111;
SCU.SRC0_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC0_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCOUT_TIMSEL0 = 0x00000600;
入出力共にDMAアクセスが設定されます。
SRC入力同期モード（External Memoryから入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。
44.1kHz→48kHzサンプリングレート変換を行う場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.SRC0_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC0のOutput data timingに、SSI0のSSI_WS01239（48kHz）が設定されます。
尚、SRC入力同期モードのため、SRC0のInput data timingを設定する必要はありません。

## Slide 43: 再生フロー2 設定詳細 ⑥A-DMACpp設定
再生フロー2では、SCU SRC0とSSI0間のデータ転送にA-DMACpp0を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧再生開始で行います。
// A-DMACpp0 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_0 = 0xEC304000;
A-DMACpp.PDMADAR_0 = 0xEC400000;
// A-DMACpp0 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_0 = 0x2D000000;
ソースアドレスにSRC0out_BUSIF、ディスティネーションアドレスにSSI0-0_BUSIFが設定されます。
（ SRC0out_BUSIF / SSI0-0_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。

## Slide 44: 再生フロー2 設定詳細 ⑦A-DMAC設定
再生フロー2では、External MemoryとSCU SRC0のデータ転送にA-DMAC0を使用し、 ソース側には『再生フロー2 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 A-DMAC0設定の前までに、External Memory上に再生するAudioデータを準備する必要があります。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧再生開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x0085;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0x60000000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0xEC000000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E401810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（再生再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SCU0 のMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ ADMA_DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、SRC0in_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ソース External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ディスティネーション SCU SRC0】
SRC0in_BUSIF
転送サイズ4byte
ディスティネーションアドレス固定
ソースアドレス
+4 インクリメント
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。

## Slide 45: 再生フロー2 設定詳細 ⑧再生開始
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00010000; // of_src0o （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1 = 0x00010000; // uf_src0o（1書き込みでクリア）
// A-DMACpp0 動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_0 |= 0x00000001;
// A-DMAC0 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SSI0 動作許可
SSI.SSICR0 |= 0x10000001;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI0-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SCU SRC0 動作許可
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000011;
再生を開始する際は、まずA-DMACpp0 / A-DMAC0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC入力同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のof_src0oとSCU.SCU_SYSTEM_STATUS1のuf_src0oがステータスクリアの対象です。（⑨再生停止参照）
尚、 SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 / SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 46: 再生フロー2 設定詳細 ⑨再生停止
再生を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMACpp0 / A-DMAC0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
// SSI0 動作停止
SSI.SSICR0 &= 0xEFFFFFFF;
while( SSI.SSISR0 & 0x01000000 == 0 ); // DIRQ=1を待ちます
SSI.SSICR0 &= 0xFFFFFFFE;
while( SSI.SSISR0 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// SSIU動作停止
SSIU.SSI0-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SCU SRC0 動作停止
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000000;
// A-DMACpp0 動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// A-DMAC0 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00010000; // of_src0o （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1 = 0x00010000; // uf_src0o（1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC入力同期モードの場合、非同期で動作する出力側のバッファでのみ、アンダーフロー/オーバーフローが発生する可能性があります。
また、次のSRC0のOutput data timingまでに、SRC演算器で次のサンプルが準備できなかった場合アンダーフローが発生し、出力側バッファフルで次のサンプルが書き込めなかった場合オーバーフローが発生します。
すなわち、アンダーフローは同期動作、オーバーフローは非同期動作となるため、再生フロー2では、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1のuf_src0oと、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のof_src0oがステータスクリアの対象になります。
尚、 SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 / SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを送信モードで動作させている場合、SSI.SSICR0のDMENとENをクリアする順序に制約があります。ハードウェアマニュアル『42.4.5 Stopping or Resuming Transmission』の記載に従い停止を行ってください。

## Slide 47: 再生フロー3 全体経路
External Memory上の2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、SCUのSRCで48kHzに変換後にCMDで音量調整し再生するフローの設定例を示します。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
A-DMACpp

## Slide 48: 再生フロー3 経路詳細
SCU
以下の図により、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
A-DMAC0が、External Memoryに保存されているAudioデータを、SCU のSRC0にデータ転送します。
SCUのSRC0が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを44.1kHz→48kHzに変換します。
SCUのCMD0が、サンプリングレート変換されたAudioデータを音量調整します。
A-DMACpp0が、SCUのCMD0で音量調整されたAudioデータをSSIU/SSIのSSI0にデータ転送します。
SSIU/SSIのSSI0が、データ転送されたAudioデータをI2Sフォーマットに変換しSSI_SCK01239 / SSI_WS01239 / SSI_SDATA0の端子に出力します。
SSIU/
SSI
SRC
A-DMAC
External
Memory
A-DMACpp
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
①A-DMAC ch0
転送元:External Memory
転送先:SRC0in_BUSIF
②SRC ch0
2ch 16bit のAudioデータ
変換レート:44.1kHz→48kHz
SRC入力同期モード
④A-DMACpp ch0
転送元:CMD0out_BUSIF
転送先:SSI0-0_BUSIF
⑤SSI ch0
I2Sマスタ送信 2ch（Stereo）
サンプリングレート:48kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
WS常時出力
CMD
③CMD ch0
2ch 16bit のAudioデータ
CMD内ルート:
DVC直接入力
CTU、MIX未使用

## Slide 49: 再生フロー3 想定アプリケーション
SCU
外部メディアに保存されたAudioデータ（ 44.1kHz 2ch 16bit）を、External Memory上のバッファに書き込み、再生フロー3の経路で出力するアプリケーションを想定します。 External Memory上のバッファは、アドレス0x60000000-0x603FFFFF番地に確保され、バッファの終端でラップアラウンドする1面のリングバッファを想定します。
ソフトウェアは、リングバッファの再生状況を監視し、再生が済んだ領域に順次Audioデータを上書きします。 また、Audioデータの再生を任意のタイミングで終了します。 尚、再生フロー3では、システムに組み込まれた音量スイッチを、再生中に“－”→“＋”の順で押下するシナリオも想定に含めます。 音量スイッチが押下された際には、『音量スイッチ押下時の音量調整仕様』に記載したように音量調整が行われます。
【External Memory上のリングバッファ】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
…
…
0x603FFFFC
0x60xxxxx0
0x60xxxxx4
0x60xxxxx8
0x603FFFF8
バッファ終端までデータ転送したらラップアラウンドします。
SSIU/
SSI
SRC
A-DMAC
A-DMACpp
再生中サンプル
♪
【外部メディア】
書き込み済位置→
再生状況を監視し、
再生済み領域に順次
Audioデータを上書きします。
Audioデータ
44.1kHz 2ch 16bit
AudioデータはExternal Memoryに4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置されています。
【再生フロー3経路】
0x60xxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
再生済み領域
CMD
48kHz 2ch 16bit
Volume
-
+
Ⅰ
Ⅱ
-1.9dB
-41.9dB
音量
-1.9dBで再生開始
(Ⅰ) “-”押下で、
-41.9dBにランプダウン
傾き-0.125dB/step
(Ⅱ) “+”押下で、
-1.9dBにランプアップ
傾き0.125dB/step
【音量スイッチ押下時の音量調整仕様】

## Slide 50: 再生フロー3 使用端子一覧
再生フロー3で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力
 | SSI_SDATA0 | 出力 | シリアルデータ出力
ADG | AUDIO_CLKB_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 24.5760MHz入力（48kHz系）

## Slide 51: 再生フロー3 設定手順
11
再生フロー3の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と再生フロー3で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock設定 ④SSIU/SSI設定 ⑤SCU設定/SRC設定 ⑥SCU設定/CMD設定 ⑦A-DMACpp設定 ⑧A-DMAC設定 ⑨再生開始 ⑩音量調整 ⑪再生停止 ⑫再生再開
SSIU/
SSI
SCU
A-DMAC
External
Memory
A-DMACpp
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
AUDIO_CLKB_A
2
1
4
5
7
8
9
再生開始/停止
12
再生再開
※再生再開は、③Audio Clock設定 からの手順を進めます。
3
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
6
10

## Slide 52: 再生フロー3 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで再生フロー3で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、再生フロー3に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA0 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit31-28 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFB;
PFC.GPSR6 = 0x00000004; // bit2 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKB_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL2 = 0x00000000; // bit18 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFCFF;
PFC.IPSR13 = 0x00000300; // bit11-8 テーブル3番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFEFFF;
PFC.GPSR5 = 0x00001000; // bit12 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 53: 再生フロー3 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
再生フロー3で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません
※レジスタに書き込む値は、再生フロー3に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SSI/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 54: 再生フロー3 設定詳細 ③Audio Clock設定
再生フロー3では、ADGがAUDIO_CLKBの端子からAudio Clockのクロック源（24.5760MHz）を受け、SSIU/SSIにAudio Clockを供給します。 SCU SRC0とSCU CMD0のOutput data timingには、SSI0のSSI_WS01239を供給します。 尚、SRC入力同期モードのため、SCU SRC0にInput data timingを供給する必要はありません。
Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュール設定の際に行います。
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SCU SRC0 | Input data timing | --- | --- | ---
 | Output data timing | SSI_WS01239 | 48kHz（WSレート） | ---
SCU CMD0 |  | SSI_WS01239 | 48kHz（WSレート） | ---
SSIU/SSI SSI0 |  | AUDIO_CLKB（24.5760MHz） | 3.072MHz（SCKレート） | 1/8

## Slide 55: 再生フロー3 設定詳細 ④SSIU/SSI設定
再生フロー3では、SSI0から以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が出力されるように設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨再生開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000002;
// SSI0のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR0 = 0x900BD132;
SSI.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI0-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI0-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI0-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（output)
SSI_WS01239
(output)
SSI_SDATA0
（送信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sマスタモード 2ch(Stereo) サンプリングレート48kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
3.072MHz（ADGからの24.5760MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WS常時出力
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU SSI0をチャンネル0のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えるように設定されます。 →再生フロー3で想定するAudioデータの配置の場合、Audio関連モジュールに入力された際、Lch/Rchが入れ替わってしまうので、ここで補正します。
0x60xxxxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【External MemoryのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの入力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
↓SSIUでLR配置を入れ替えます。
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）

## Slide 56: 再生フロー3 設定詳細 ⑤SCU設定/SRC設定
再生フロー3では、SCU SRC0をSRC入力同期モードに設定し、External Memoryから入力された44.1kHzのAudioデータを48kHzに変換します。 SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータは、SCU内のCMD0に入力されます。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨再生開始で行います。
SRC入力同期モードでは、SRC0内の入力バッファがフルの状態が維持され、Output data timingに同期してデータが出力されたら 入力バッファに順次データが充填される動作となります。
// SCU0 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU0 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x01000001;
// SRC0 ソフトウェアリセット
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU0 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC0_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC0_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC0_IFSVR = 0x003ACCCC;
SCU.SRC0_SRCCR = 0x00011111;
SCU.SRC0_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC0_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCOUT_TIMSEL0 = 0x00000600;
入力にDMAアクセスが設定されます。
SRC入力同期モード（External Memoryから入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。
44.1kHz→48kHzサンプリングレート変換を行う場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.SRC0_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC0のOutput data timingに、SSI0のSSI_WS01239（48kHz）が設定されます。
尚、SRC入力同期モードのため、SRC0のInput data timingを設定する必要はありません。

## Slide 57: 再生フロー3 設定詳細 ⑥SCU設定/CMD設定
CMD0の入力はSRC0が選択され、CMD0内でDVCに直接入力する経路が設定されます。
//タイミング信号設定
ADG.CMDOUT_TIMSEL0 = 0x00000600;
// CMD0 入出力モード設定
SCU.CMD0out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// CMD0 経路設定
SCU.CMD0_ROUTE_SELECT = 0x00030000;
// DVC0 ソフトウェアリセット
SCU.DVC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.DVC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// DVC0 初期値設定
SCU.DVC0_DVUIR = 0x00000001;
SCU.DVC0_ADINR = 0x00080002; SCU.DVC0_DVUCR = 0x00000110;
SCU.DVC0_VRCTR = 0x00000003; SCU.DVC0_VOL0R = 0x000CCCCD; // 第1ch SCU.DVC0_VOL1R = 0x000CCCCD; // 第2ch SCU.DVC0_DVUIR = 0x00000000;
出力にDMAアクセスが設定されます。
再生フロー3の音量調整仕様を想定した場合の初期値が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.DVC0_DVUIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
Digital volume制御とVolume ramp制御が使用されるように設定されます。
Audioデータ( 第1ch/第2ch )のデジタルボリューム初期値が、-1.938dBとなるように設定されます。
ここで設定した値は、第1chがRch、第2chがLchに対応します。 →これは再生フロー3では、AudioデータのLch/Rchが入れ替わって入力されてしまうのをSSIUのSSI0で補正する想定となるためで、ここではLch/Rchが入れ替わった状態となります。
再生フロー3では、 SCU SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータを、SRC CMD0のDVC0を使用しての音量調整を行います。 ここでは動作設定と音量の初期値設定までを行い、動作許可は⑨再生開始、再生中の音量調整は⑩音量調整で行います。
0
1
2
CMD0
SRC0
SCU.CMD0out_BUSIF
CTU
MIX
DVC
3
CMD0のOutput data timingに、SSI0のSSI_WS01239（48kHz）が設定されます。 尚、CMD0のOutput data timingは、SCU SRC0のOutput data timingと同一信号を設定します。

## Slide 58: 再生フロー3 設定詳細 ⑦A-DMACpp設定
再生フロー3では、SCU CMD0とSSI0間のデータ転送にA-DMACpp0を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨再生開始で行います。
// A-DMACpp0 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_0 = 0xEC308000;
A-DMACpp.PDMADAR_0 = 0xEC400000;
// A-DMACpp0 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_0 = 0x37000000;
ソースアドレスにCMD0out_BUSIF、ディスティネーションアドレスにSSI0-0_BUSIFが設定されます。
（ CMD0out_BUSIF / SSI0-0_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。

## Slide 59: 再生フロー3 設定詳細 ⑧A-DMAC設定
再生フロー3では、External MemoryとSCU SRC0のデータ転送にA-DMAC0を使用し、 ソース側には『再生フロー3 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 A-DMAC0設定の前までに、External Memory上に再生するAudioデータを準備する必要があります。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨再生開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x0085;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0x60000000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0xEC000000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E401810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（再生再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SCU0 のMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、SRC0in_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの
先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ソース External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ディスティネーション SCU SRC0】
SRC0in_BUSIF
転送サイズ4byte
ディスティネーションアドレス固定
ソースアドレス
+4 インクリメント
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。

## Slide 60: 再生フロー3 設定詳細 ⑨再生開始
再生を開始する際は、まずA-DMACpp0 / A-DMAC0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前にステータスフラグをクリアします。
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x10000000; // of_cmd0o （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1 = 0x00010000; // uf_src0o （1書き込みでクリア）
// A-DMACpp0 動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_0 |= 0x00000001;
// A-DMAC0 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SSI0 動作許可
SSI.SSICR0 |= 0x10000001;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI0-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SCU CMD0、SCU SRC0 動作許可
SCU.CMD0_CONTROL = 0x00000010;
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000001;
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC入力同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のof_cmd0oとSCU.SCU_SYSTEM_STATUS1のuf_src0oがステータスクリアの対象です。（⑪再生停止参照）
尚、 SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 / SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 61: 再生フロー3 設定詳細 ⑩音量調整
// DVC0 音量スイッチ“－”が押下された時
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000000;
SCU.DVC0_VRPDR = 0x0000000A;
SCU.DVC0_VRDBR = 0x00000140; // ランプ音量ダウン
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000001;
// DVC0 音量スイッチ“＋”が押下された時
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000000;
SCU.DVC0_VRPDR = 0x00000A00;
SCU.DVC0_VRDBR = 0x00000000; // ランプ音量アップ
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000001;
再生フロー3で再生中にボリューム調整ボタンが押下された場合、SCU CMD0のDVC0で音量調整を行います。 ここでは、『再生フロー3 想定アプリケーション』に記載された音量調整仕様に基づいてレジスタを編集します。
DVCは、 入力AudioデータとVolume ramp制御で設定したdB値の乗算結果に、Digital volume制御で設定したdB値を乗算し、出力する構成となります。 そのため、ここで設定するVolume ramp制御のdB値と、⑥SCU設定/CMD設定で設定されたDigital volume制御のdB値は別々の扱いとなります。
再生フロー3の音量調整仕様を想定した場合、音量スイッチ“－”押下で
0dBから-40dBに向かって0.125dB/sampleの傾きで音量ダウンするように設定されます。
再生中に音量調整等のレジスタ設定を行う場合は、SCU.DVC0_DVUERのDVCENビットを0にし、設定完了後に1に戻します。
レジスタに設定された値は、 DVCENビットを1に戻したタイミングで有効となります。
再生フロー3の音量調整仕様を想定した場合、音量スイッチ“＋”押下で
-40dBから0dBに向かって0.125dB/sampleの傾きで音量アップするように設定されます。

## Slide 62: 再生フロー3 設定詳細 ⑪再生停止
再生を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMACpp0 / A-DMC0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
// SSI0 動作停止
SSI.SSICR0 &= 0xEFFFFFFF;
while( SSI.SSISR0 & 0x01000000 == 0 ); // DIRQ=1を待ちます
SSI.SSICR0 &= 0xFFFFFFFE;
while( SSI.SSISR0 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// SSIU動作停止
SSIU.SSI0-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SCU CMD0、SCU SRC0 動作停止 SCU.CMD0_CONTROL = 0x00000000;
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000000;
// A-DMACpp0 動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// A-DMAC0 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x10000000; // of_cmd0o （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1 = 0x00010000; // uf_src0o （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC入力同期モードの場合、非同期で動作する出力側のCMDバッファでのみ、アンダーフロー/オーバーフローが発生する可能性があります。
また、次のSRC0のOutput data timingまでに、SRC演算器で次のサンプルが準備できなかった場合アンダーフローが発生し、出力側CMDバッファフルで次のサンプルが書き込めなかった場合オーバーフローが発生します。
すなわち、アンダーフローは同期動作、オーバーフローは非同期動作となるため、再生フロー3では、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1のuf_src0oと、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のof_cmd0oがステータスクリアの対象となります。
尚、 SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 / SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを送信モードで動作させている場合、SSI.SSICR0のDMENとENをクリアする順序に制約があります。ハードウェアマニュアル『42.4.5 Stopping or Resuming Transmission』の記載に従い停止を行ってください。

## Slide 63: 録音フロー1 全体経路
入力された2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、External Memoryに録音するフローの設定例を示します。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG

## Slide 64: 録音フロー1 経路詳細
録音フロー1では、SSIU/SSIのSSI1をI2Sスレーブに設定し、 SSI0で生成したSSI_SCK / SSI_WSを使用する構成を想定します。 以下の図により、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
SSIU/SSIのSSI1が、SSI_SDATA1の端子から入力されたI2Sフォーマットの信号をAudioデータに変換します。
A-DMAC0が、SSIU/SSIのSSI1が変換したAudioデータをExternal Memory（0x60000000番地）にデータ転送します。
External
Memory
A-DMAC
SSIU/
SSI1
SSI_SDATA1
②A-DMAC ch0
転送元:SSI1-0_BUSIF
転送先:External Memory
①SSI ch1
I2Sスレーブ受信2ch（Stereo）
サンプリングレート:44.1kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
SSIU/
SSI0
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
ADG
AUDIO_CLKA_A
【SSI1で使用するSSI_SCK / SSI_WSを生成するための設定】
【凡例】
Audio Clock線 およびタイミング信号線

## Slide 65: 録音フロー1 想定アプリケーション
Audioデータ（ 44.1kHz 2ch 16bit）を、録音フロー1の経路でExternal Memory上のバッファに書き込み、外部メディアに記録するアプリケーションを想定します。 External Memory上のバッファは、アドレス0x60000000-0x603FFFFF番地に確保され、バッファの終端でラップアラウンドする1面のリングバッファを想定します。
ソフトウェアは、リングバッファの録音済み状況を監視し、バッファに書き込まれたAudioデータを順次外部メディアに記録します。 また、Audioデータの録音を任意のタイミングで終了します。
【External Memory上のリングバッファ】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
…
…
0x603FFFFC
0x60xxxxx0
0x60xxxxx4
0x60xxxxx8
0x603FFFF8
バッファ終端までデータ転送したらラップアラウンドします。
SSIU/
SSI
A-DMAC
録音中サンプル
♪
【外部メディア】
←読み出し済位置
録音状況を監視し、
録音済み領域を順次外部メディアに記録します。
Audioデータ
44.1kHz 2ch 16bit
AudioデータはExternal Memoryに4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置します。
【録音フロー1経路】
0x60xxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
録音済み領域
44.1kHz 2ch 16bit

## Slide 66: 録音フロー1 使用端子一覧
録音フロー1で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI0 | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力（SSI1のSSI_SCKで使用）
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力（SSI1のSSI_WSで使用）
SSIU/SSI1 | SSI_SDATA1 | 入力 | シリアルデータ入力
ADG | AUDIO_CLKA_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 22.5792MHz入力（44.1kHz系）

## Slide 67: 録音フロー1 設定手順
録音フロー1の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と録音フロー1で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock設定 ④SSIU/SSI設定 ⑤A-DMAC設定 ⑥録音開始 ⑦録音停止 ⑧録音再開
SSIU/
SSI
A-DMAC
External
Memory
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA1
2
3
1
4
5
7
6
録音開始/停止
8
録音再開
※録音再開は、③Audio Clock設定 からの手順を進めます。
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
AUDIO_CLKA_A

## Slide 68: 録音フロー1 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで録音フロー1で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
※レジスタに書き込む値は、録音フロー1に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SDATA1 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL1 = 0x00000000; // bit20 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR15 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFF7;
PFC.GPSR6 = 0x00000008; // bit3 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 69: 録音フロー1 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
録音フロー1で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、録音フロー1に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません

## Slide 70: 録音フロー1 設定詳細 ③Audio Clock設定
録音フロー1では、SSIU/SSIのSSI1がI2Sスレーブで動作し、SSI0が生成したSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を使用します。 SSI0には、ADGがAUDIO_CLKAの端子から受けたAudio Clockのクロック源（22.5792MHz）が供給されます。
Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュール設定の際に行います。
入力モジュール | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SSIU/SSI SSI0 | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 2.8224MHz（SCKレート） | 1/8
SSIU/SSI SSI1 | SSI_SCK01239 SSI_WS01239 | 2.8224MHz（SCKレート） 44.1kHz（WSレート） | --- ---

## Slide 71: 録音フロー1 設定詳細 ④SSIU/SSI設定
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000001;
// SSI0の端子をSSI1で共通使用に設定
SSIU.SSI_MODE1 = 0x00000002;
// SSI1のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR1 = 0x900B1100;
// SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力に設定
SSI.SSICR0 = 0x8003D030;
SSI.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI1-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI1-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI1-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（SSI1共通使用)
SSI_WS01239
(SSI1共通使用)
SSI_SDATA1
（受信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sスレーブモード 2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
2.8224MHz（SSI0でADGからの22.5792MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU SSI1をチャンネル1のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えるように設定されます。 → Audioデータを録音フロー1で想定する配置にしたい場合、Audio関連モジュールから出力される際、Lch/Rchが入れ替わってしまうので、ここで補正します。
0x60xxxxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【External MemoryのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの出力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）
SSI_WS常時出力
SSIUでLRの配置を
入れ替えます。↓
録音フロー1では、SSI1に以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が入力されるように設定します。 また、SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力させ、SSI1共通使用に設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑥録音開始で行います。

## Slide 72: 録音フロー1 設定詳細 ⑤A-DMAC設定
録音フロー1では、SCU/SSIのSSI1とExternal Memoryのデータ転送にA-DMAC0を使用し、 ディスティネーション側には『録音フロー1 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 ここでは設定までを行い動作許可は⑥録音開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x004A;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0xEC101000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0x60000000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E404810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（録音再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SSI1_0 receiverのMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、 DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、SSI1-0_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、 External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの
先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ディスティネーション External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ソース SSI0】
SSI0-0_BUSIF
転送サイズ4byte
ソースアドレス固定
ディスティネーション
アドレス
+4 インクリメント
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。

## Slide 73: 録音フロー1 設定詳細 ⑥録音開始
録音を開始する際は、まずA-DMAC0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
// 関連するステータスフラグクリア
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
// A-DMAC0 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI1-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SSI1 動作許可
SSI.SSICR1 |= 0x10000001;
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 74: 録音フロー1 設定詳細 ⑦録音停止
録音を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMAC0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIをスレーブモードで動作させている場合、SSI_WS信号が停止する前にSSIのデータ転送を停止させる必要があります。 録音フロー1では、SSI1を停止し、SSI0で常時出力に設定されたSSI_WS01239 / SSI_SCK01239は停止しません。
// SSIU 動作停止
SSIU.SSI1-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SSI1 動作停止
SSI.SSICR1 &= 0xEFFFFFFE; // SSI_WS01239停止前に行ってください
while( SSI.SSISR1 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// A-DMAC0 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
SSIU.SSI_SUSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SUSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを受信モードで動作させている場合には、送信モードのときのように、SSI.SSICR1のDMENとENをクリアする順序に制約はありません。

## Slide 75: 録音フロー2 全体経路
入力された2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、SCUのSRCで48kHzに変換し、External Memoryに録音するフローの設定例を示します。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
A-DMACpp

## Slide 76: 録音フロー2 経路詳細
録音フロー2では、SSIU/SSIのSSI1をI2Sスレーブに設定し、 SSI0で生成したSSI_SCK / SSI_WSを使用する構成を想定します。 以下の図により、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
SSIU/SSIのSSI1が、SSI_SDATA1の端子から入力されたI2Sフォーマットの信号をAudioデータに変換します。
A-DMACpp0が、SSIU/SSIのSSI1で変換されたAudioデータをSCUのSRC0にデータ転送します。
SCUのSRC0が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを44.1kHz→48kHzに変換します。
A-DMAC0が、SCUのSRC0で変換されたAudioデータをExternal Memory（0x60000000番地）にデータ転送します。
SSI_SDATA1
④A-DMAC ch0
転送元:SRC0out_BUSIF
転送先:External Memory
①SSI ch1
I2Sスレーブ受信2ch（Stereo）
サンプリングレート:44.1kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
External
Memory
SCU
A-DMACpp
SSIU/
SSI1
A-DMAC
②A-DMACpp ch0
転送元: SSI1-0_BUSIF
転送先: SRC0in_BUSIF
③SRC ch0
2ch 16bit のAudioデータ
変換レート:44.1kHz→48kHz
SRC出力同期モード
CMDモジュールはスルー
SSIU/
SSI0
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
ADG
AUDIO_CLKA_A
【SSI1で使用するSSI_SCK / SSI_WSを生成するための設定】
【凡例】
Audio Clock線 およびタイミング信号線

## Slide 77: 録音フロー2 想定アプリケーション
Audioデータ（ 44.1kHz 2ch 16bit）を、録音フロー2の経路でExternal Memory上のバッファに書き込み、外部メディアに記録するアプリケーションを想定します。 External Memory上のバッファは、アドレス0x60000000-0x603FFFFF番地に確保され、バッファの終端でラップアラウンドする1面のリングバッファを想定します。
ソフトウェアは、リングバッファの録音済み状況を監視し、バッファに書き込まれたAudioデータを順次外部メディアに記録します。 また、Audioデータの録音を任意のタイミングで終了します。
【External Memory上のリングバッファ】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
…
…
0x603FFFFC
0x60xxxxx0
0x60xxxxx4
0x60xxxxx8
0x603FFFF8
バッファ終端までデータ転送したらラップアラウンドします。
A-DMACpp
A-DMAC
録音中サンプル
♪
【外部メディア】
←読み出し済位置
録音状況を監視し、
録音済み領域を順次外部メディアに記録します。
Audioデータ
48kHz 2ch 16bit
AudioデータはExternal Memoryに4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置します。
【録音フロー2経路】
0x60xxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
録音済み領域
44.1kHz 2ch 16bit
SSIU/
SSI
SCU

## Slide 78: 録音フロー2 使用端子一覧
録音フロー2で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI0 | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力（SSI1のSSI_SCKで使用）
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力（SSI1のSSI_WSで使用）
SSIU/SSI1 | SSI_SDATA1 | 入力 | シリアルデータ入力
ADG | AUDIO_CLKA_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 22.5792MHz入力（44.1kHz系）

## Slide 79: 録音フロー2 設定手順
録音フロー2の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と録音フロー2で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock設定 ④SSIU/SSI設定 ⑤SCU設定 ⑥A-DMACpp設定 ⑦A-DMAC設定 ⑧録音開始 ⑨録音停止 ⑩録音再開
External
Memory
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA1
2
3
1
9
8
録音開始/停止
10
録音再開
※録音再開は、③Audio Clock設定 からの手順を進めます。
SCU
A-DMACpp
SSIU/SSI
A-DMAC
4
5
6
7
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
AUDIO_CLKA_A

## Slide 80: 録音フロー2 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで録音フロー2で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
※レジスタに書き込む値は、録音フロー2に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SDATA1 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL1 = 0x00000000; // bit20 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR15 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFF7;
PFC.GPSR6 = 0x00000008; // bit3 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 81: 録音フロー2 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
録音フロー2で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、録音フロー2に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SSI/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 82: 録音フロー2 設定詳細 ③Audio Clock設定
録音フロー2では、SSIU/SSIのSSI1がI2Sスレーブで動作し、SSI0が生成したSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を使用します。 SSI0には、ADGがAUDIO_CLKAの端子から受けたAudio Clockのクロック源（22.5792MHz）が供給されます。 SCU SRC0のInput data timingには、SSI_WS01239が使用されます。 尚、SRC出力同期モードのため、SCU SRC0にOutput data timingを供給する必要はありません。
Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュールの設定の際に行います。
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SSIU/SSI SSI0 |  | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 2.8224MHz（SCKレート） | 1/8
SSIU/SSI SSI1 |  | SSI_SCK01239 SSI_WS01239 | 2.8224MHz（SCKレート） 44.1kHz（WSレート） | --- ---
SCU SRC0 | Input data timing | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
 | Output data timing | --- | --- | ---

## Slide 83: 録音フロー2 設定詳細 ④SSIU/SSI設定
録音フロー2では、SSI1に以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が入力されるように設定します。 また、SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力させ、SSI1共通使用に設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧録音開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000001;
// SSI0の端子をSSI1で共通使用に設定
SSIU.SSI_MODE1 = 0x00000002;
// SSI1のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR1 = 0x900B1100;
// SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力に設定
SSI.SSICR0 = 0x8003D030;
SSI.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI1-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI1-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI1-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（SSI1共通使用)
SSI_WS01239
(SSI1共通使用)
SSI_SDATA1
（受信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sスレーブモード 2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
2.8224MHz（SSI0でADGからの22.5792MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU SSI1をチャンネル1のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えるように設定されます。 → Audioデータを録音フロー2で想定する配置にしたい場合、Audio関連モジュールから出力される際、Lch/Rchが入れ替わってしまうので、ここで補正します。
0x60xxxxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【External MemoryのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの出力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
SSIUでLRの配置を
入れ替えます。↓
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）
SSI_WS常時出力

## Slide 84: 録音フロー2 設定詳細 ⑤SCU設定
録音フロー2では、SCU SRC0をSRC出力同期モードに設定し、SSI1から入力された44.1kHzのAudioデータを48kHzに変換します。 SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータは、CMDを経由せずSCU.SRC0out_BUSIFに出力します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧録音開始で行います。
SRC出力同期モードでは、Input data timingに同期してデータが入力され、変換データが生成されたら順次出力する動作となります。
// SCU0 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
SCU.SRC0out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU0 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x02000001;
// SRC0 ソフトウェアリセット
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU0 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC0_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC0_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC0_IFSVR = 0x003ACCCC;
SCU.SRC0_SRCCR = 0x00011111;
SCU.SRC0_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC0_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCIN_TIMSEL0 = 0x00000600;
入出力共にDMAアクセスが設定されます。
SRC出力同期モード（External Memoryへ出力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。
44.1kHz→48kHzサンプリングレート変換を行う場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.SRC0_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC0のInput data timingにSSI0のSCK_WS01239（44.1kHz）が設定されます。
尚、SRC出力同期モードのため、SRC0のOutput data timingを設定する必要はありません。

## Slide 85: 録音フロー2 設定詳細 ⑥A-DMACpp設定
録音フロー2では、 SSIU/SSIのSSI1とSCU SRC0間のデータ転送にA-DMACpp0を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧録音開始で行います。
// A-DMACpp0 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_0 = 0xEC401000;
A-DMACpp.PDMADAR_0 = 0xEC300000;
// A-DMACpp0 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_0 = 0x042D0000;
ソースアドレスにSSI1-0_BUSIF 、ディスティネーションアドレスにSRC0in_BUSIFが設定されます。
（ SSI1-0_BUSIF / SRC0in_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。

## Slide 86: 録音フロー2 設定詳細 ⑦A-DMAC設定
録音フロー2では、SCU SRC0とExternal Memoryのデータ転送にA-DMAC0を使用し、 ディスティネーション側には『録音フロー2 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧録音開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x009A;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0xEC004000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0x60000000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E404810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（録音再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SCUOUT0のMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、SRC0out_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの
先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ディスティネーション External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ソース SSI0】
SRC0out_BUSIF
転送サイズ4byte
ソースアドレス固定
ディスティネーション
アドレス
+4 インクリメント
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。

## Slide 87: 録音フロー2 設定詳細 ⑧録音開始
録音を開始する際は、まずA-DMAC0 / A-DMACpp0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
// 関連するステータスフラグクリア
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // uf_src0i （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1 = 0x00000001; // of_src0i （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
// A-DMAC0 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// A-DMACpp0 動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SCU SRC0 動作許可
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000011;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI1-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SSI1 動作許可
SSI.SSICR1 |= 0x10000001;
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC出力同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のuf_src0iとSCU.SCU_SYSTEM_STATUS1のof_src0iがステータスクリアの対象です。（⑨再生停止参照）
尚、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 / SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 88: 録音フロー2 設定詳細 ⑨録音停止
録音を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMAC0 / A-DMACpp0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIをスレーブモードで動作させている場合、SSI_WS信号が停止する前にSSIのデータ転送を停止させる必要があります。 録音フロー2では、SSI1を停止し、SSI0で常時出力に設定されたSSI_WS01239 / SSI_SCK01239は停止しません。
// SCU SRC0 動作停止
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000000;
// SSIU 動作停止
SSIU.SSI1-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SSI1 動作停止
SSI.SSICR1 &= 0xEFFFFFFE; // SSI_WS01239停止前に行ってください
while( SSI.SSISR1 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// A-DMAC0 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFEE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// A-DMACpp0 動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // uf_src0i （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1 = 0x00000001; // of_src0i （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC出力同期モードの場合、非同期で動作する入力側のバッファでのみ、アンダーフロー/オーバーフローが発生する可能性があります。
また、次のSRC0のInput data timingが供給されるまでに、入力側バッファに次のサンプルが準備できなかった場合アンダーフローが発生し、SRC演算器で次のサンプルが要求されなかった場合オーバーフローが発生します。
すなわち、アンダーフローは非同期動作、オーバーフローは同期動作となるため、録音フロー2では、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のuf_src0iと、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1のof_src0iがステータスクリアの対象となります。
尚、 SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 / SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを受信モードで動作させている場合には、送信モードのときのように、SSI.SSICR1のDMENとENをクリアする順序に制約はありません。

## Slide 89: 再生フロー2（非同期） 全体経路
External Memory上の2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、SCUのSRCで48kHzに変換し再生するフローの設定例を示します。 再生フロー2と同じ経路ですが、再生フロー2（非同期）では、SCUのSRCをSRC非同期モードに設定する点に差異があります。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
A-DMACpp

## Slide 90: 再生フロー2（非同期） 経路詳細
SCUにExternal MemoryからAudioデータを入力する場合は、SRCをSRC入力同期モードに設定して動作させることを推奨しています。 しかし、SRCをSRC非同期モードで動作させることも可能です。 以下の図により、SRCをSRC非同期モードに設定して動作させる場合の、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
A-DMAC0が、External Memoryに保存されているAudioデータを、SCUのSRC0にデータ転送します。
SCUのSRC0が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを44.1kHz→48kHzに変換します。
A-DMACpp0が、SCUのSRC0で48kHzに変換されたAudioデータをSSIU/SSIのSSI0にデータ転送します。
SSIU/SSIのSSI0が、データ転送されたAudioデータをI2Sフォーマットに変換しSSI_SCK01239 / SSI_WS01239 / SSI_SDATA0の端子に出力します。
SSIU/
SSI
SCU
A-DMAC
External
Memory
A-DMACpp
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
①A-DMAC ch0
転送元:External Memory
転送先:SRC0in_BUSIF
②SRC ch0
2ch 16bit のAudioデータ
変換レート:44.1kHz→48kHz
SRC非同期モード
CMDモジュールはスルー
③A-DMACpp ch0
転送元:SRC0out_BUSIF
転送先:SSI0-0_BUSIF
④SSI ch0
I2Sマスタ送信 2ch（Stereo）
サンプリングレート:48kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
WS常時出力

## Slide 91: 再生フロー2（非同期） 想定アプリケーション
外部メディアに保存されたAudioデータ（ 44.1kHz 2ch 16bit）を、External Memory上のバッファに書き込み、 再生フロー2（非同期）の経路で出力するアプリケーションを想定します。 External Memory上のバッファは、アドレス0x60000000-0x603FFFFF番地に確保され、バッファの終端でラップアラウンドする1面のリングバッファを想定します。
ソフトウェアは、リングバッファの再生状況を監視し、再生が済んだ領域に順次Audioデータを上書きします。 また、Audioデータの再生を任意のタイミングで終了します。
【External Memory上のリングバッファ】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
…
…
0x603FFFFC
0x60xxxxx0
0x60xxxxx4
0x60xxxxx8
0x603FFFF8
バッファ終端までデータ転送したらラップアラウンドします。
SSIU/
SSI
SCU
A-DMAC
A-DMACpp
再生中サンプル
♪
【外部メディア】
書き込み済位置→
再生状況を監視し、
再生済み領域に順次
Audioデータを上書きします。
Audioデータ
44.1kHz 2ch 16bit
AudioデータはExternal Memoryに4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置されています。
【再生フロー2（非同期）経路】
0x60xxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
再生済み領域
48kHz 2ch 16bit

## Slide 92: 再生フロー2（非同期） 使用端子一覧
再生フロー2（非同期）で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力
 | SSI_SDATA0 | 出力 | シリアルデータ出力
ADG | AUDIO_CLKA_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 22.5792MHz入力（44.1kHz系）
 | AUDIO_CLKB_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 24.5760MHz入力（48kHz系）

## Slide 93: 再生フロー2（非同期） 設定手順
再生フロー2（非同期）の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と再生フロー2（非同期）で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock設定 ④SSIU/SSI設定 ⑤SCU設定 ⑥A-DMACpp設定 ⑦A-DMAC設定 ⑧再生開始 ⑨再生停止 ⑩再生再開
SSIU/
SSI
SCU
A-DMAC
External
Memory
A-DMACpp
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
AUDIO_CLKA_A
/ AUDIO_CLKB_A
2
1
4
5
6
7
8
9
再生開始/停止
10
再生再開
※再生再開は、③Audio Clock設定 からの手順を進めます。
3
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御

## Slide 94: 再生フロー2（非同期） 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで再生フロー2（非同期）で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKB_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL2 = 0x00000000; // bit18 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFCFF;
PFC.IPSR13 = 0x00000300; // bit11-8 テーブル3番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFEFFF;
PFC.GPSR5 = 0x00001000; // bit12 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
※レジスタに書き込む値は、再生フロー2（非同期）に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA0 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit31-28 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFB;
PFC.GPSR6 = 0x00000004; // bit2 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 95: 再生フロー2（非同期） 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
再生フロー2（非同期）で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待つ
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しない。
※レジスタに書き込む値は、再生フロー2（非同期）に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SSI/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 96: 再生フロー2（非同期） 設定詳細 ③Audio Clock設定
再生フロー2（非同期）では、ADGがAUDIO_CLKA / AUDIO_CLKBの端子からAudio Clockのクロック源（22.5792MHz / 24.5760MHz）を受け、 SCU SRC0のInput data timingとSSIU/SSIにAudio Clockを供給します。 また、SCU SRC0のOutput data timingには、SSI0のSSI_WS01239を供給します。
SCU SRCをSRC非同期モードに設定し動作させる場合、 Input data timingとOutput data timingが共に必要になります。 Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュール設定の際に行います。
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SCU SRC0 | Input data timing | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 44.1kHz（WSレート） | 1/512
 | Output data timing | SSI_WS01239 | 48kHz（WSレート） | ---
SSIU/SSI SSI0 |  | AUDIO_CLKB（24.5760MHz） | 3.072MHz（SCKレート） | 1/8

## Slide 97: 再生フロー2（非同期） 設定詳細 ④SSIU/SSI設定
再生フロー2（非同期）では、SSI0から以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が出力されるように設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧再生開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000002;
// SSI0のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR0 = 0x900BD132;
SSI.WSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI0-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI0-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI0-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（output)
SSI_WS01239
(output)
SSI_SDATA0
（送信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sマスタモード 2ch(Stereo) サンプリングレート48kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
3.072MHz（ADGからの24.5760MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WS常時出力
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU SSI0をチャンネル0のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えるように設定されます。 →再生フロー2（非同期）で想定するAudioデータの配置の場合、Audio関連モジュールに入力された際、Lch/Rchが入れ替わってしまうので、ここで補正します。
0x60xxxxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【External MemoryのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの入力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
↓SSIUでLRの配置を入れ替えます。
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）

## Slide 98: 再生フロー2（非同期） 設定詳細 ⑤SCU設定
再生フロー2（非同期）では、SCU SRC0をSRC非同期モードに設定し、External Memoryから入力された 44.1kHzのAudioデータを48kHzに変換し出力します。 SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータは、CMDを経由せずSCU.SRC0out_BUSIFに出力します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧再生開始で行います。
SRC非同期モードでは、Audioデータが、Input data timingとOutput data timingにそれぞれ同期して、入出力される動作となります。
// SCU0 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
SCU.SRC0out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU0 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x00000001;
// SRC0 ソフトウェアリセット
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU0 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC0_ADINR = 0x00080002; SCU.SRC0_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC0_IFSVR = 0x003ACCCC;
SCU.SRC0_SRCCR = 0x00011110;
SCU.SRC0_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC0_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCIN_TIMSEL0 = 0x0000000F;
ADG.SRCOUT_TIMSEL0 = 0x00000600;
入出力共にDMAアクセスに設定されます。
入力/出力共にSRC非同期モード（タイミングクロックを外部から入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。
44.1kHz→48kHzサンプリングレート変換を行う場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.SRC0_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC0のInput data timingにADGのAUDIO_CLKA(22.5792MHz)を512分周した44.1kHzが設定されます。
SRC0のOutput data timingにSSI0のSSI_WS01239（48kHz）が設定されます。

## Slide 99: 再生フロー2（非同期） 設定詳細 ⑥A-DMACpp設定
再生フロー2（非同期）では、SCU SRC0とSSI0間のデータ転送にA-DMACpp0を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧再生開始で行います。
// A-DMACpp0 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_0 = 0xEC304000;
A-DMACpp.PDMADAR_0 = 0xEC400000;
// A-DMACpp0 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_0 = 0x2D000000;
ソースアドレスにSRC0out_BUSIF、ディスティネーションアドレスにSSI0-0_BUSIFが設定されます。
（ SRC0out_BUSIF / SSI0-0_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。

## Slide 100: 再生フロー2（非同期） 設定詳細 ⑦A-DMAC設定
再生フロー2（非同期）では、External MemoryとSCU SRC0のデータ転送にA-DMAC0を使用し、 ソース側には『再生フロー2（非同期） 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 A-DMAC0設定の前までに、External Memory上に再生するAudioデータを準備する必要があります。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧再生開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x0085;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0x60000000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0xEC000000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E401810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（再生再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SCU0 のMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、 DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、SRC0in_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの
先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ソース External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ディスティネーション SCU SRC0】
SRC0in_BUSIF
転送サイズ4byte
ディスティネーションアドレス固定
ソースアドレス
+4 インクリメント
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。

## Slide 101: 再生フロー2（非同期） 設定詳細 ⑧再生開始
再生を開始する際は、まずA-DMACpp0 / A-DMAC0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SUSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SUSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00010001; // uf_src0o of_src0i （1書き込みでクリア）
// A-DMACpp0 動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_0 |= 0x00000001;
// A-DMAC0 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SSI0 動作許可
SSI.SSICR0 |= 0x10000001;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI0-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SCU SRC0 動作許可
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000011;
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SRC0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 102: 再生フロー2（非同期） 設定詳細 ⑨再生停止
// SSI0 動作停止
SSI.SSICR0 &= 0xEFFFFFFF;
while( SSI.SSISR0 & 0x01000000 == 0 ); // DIRQ=1を待ちます
SSI.SSICR0 &= 0xFFFFFFFE;
while( SSI.SSISR0 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// SSIU動作停止
SSIU.SSI0-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SCU SRC0 動作停止
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000000;
// A-DMACpp0 動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// A-DMAC0 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00010001; // of_src0o uf_src0i （1書き込みでクリア）
再生を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMACpp0 / A-DMAC0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを送信モードで動作させている場合、SSI.SSICR0のDMENとENをクリアする順序に制約があります。ハードウェアマニュアル『42.4.5 Stopping or Resuming Transmission』の記載に従い停止を行ってください。

## Slide 103: 再生フロー3（非同期） 全体経路
External Memory上の2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、SCUのSRCで48kHzに変換後にCMDで音量調整し再生するフローの設定例を示します。 再生フロー3と同じ経路ですが、再生フロー3（非同期）では、SCUのSRCをSRC非同期モードに設定する点に差異があります。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
A-DMACpp

## Slide 104: 再生フロー3（非同期） 経路詳細
SCU
SCUにExternal MemoryからAudioデータを入力する場合は、SRCをSRC入力同期モードに設定して動作させることを推奨しています。 しかし、SRCをSRC非同期モードで動作させることも可能です。 以下の図により、SRCをSRC非同期モードに設定して動作させる場合の、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
A-DMAC0が、External Memoryに保存されているAudioデータを、SCU のSRC0にデータ転送します。
SCUのSRC0が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを44.1kHz→48kHzに変換します。
SCUのCMD0が、サンプリングレート変換されたAudioデータを音量調整します。
A-DMACpp0が、SCUのCMD0で音量調整されたAudioデータをSSIU/SSIのSSI0にデータ転送します。
SSIU/SSIのSSI0が、データ転送されたAudioデータをI2Sフォーマットに変換しSSI_SCK01239 / SSI_WS01239 / SSI_SDATA0の端子に出力します。
SSIU/
SSI
SRC
A-DMAC
External
Memory
A-DMACpp
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
①A-DMAC ch0
転送元:External Memory
転送先:SRC0in_BUSIF
②SRC ch0
2ch 16bit のAudioデータ
変換レート:44.1kHz→48kHz
SRC非同期モード
④A-DMACpp ch0
転送元:CMD0out_BUSIF
転送先:SSI0-0_BUSIF
⑤SSI ch0
I2Sマスタ送信 2ch（Stereo）
サンプリングレート:48kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
WS常時出力
CMD
③CMD ch0
2ch 16bit のAudioデータ
CMD内ルート:
DVC直接入力
CTU、MIX未使用

## Slide 105: 再生フロー3（非同期） 想定アプリケーション
SCU
外部メディアに保存されたAudioデータ（ 44.1kHz 2ch 16bit）を、External Memory上のバッファに書き込み、再生フロー3（非同期）の経路で出力するアプリケーションを想定します。 External Memory上のバッファは、アドレス0x60000000-0x603FFFFF番地に確保され、バッファの終端でラップアラウンドする1面のリングバッファを想定します。
ソフトウェアは、リングバッファの再生状況を監視し、再生が済んだ領域に順次Audioデータを上書きします。 また、Audioデータの再生を任意のタイミングで終了します。 尚、再生フロー3（非同期）では、システムに組み込まれた音量スイッチを、再生中に“－”→“＋”の順で押下するシナリオも想定に含めます。 音量スイッチが押下された際には、『音量スイッチ押下時の音量調整仕様』に記載したように音量調整が行われます。
【External Memory上のリングバッファ】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
…
…
0x603FFFFC
0x60xxxxx0
0x60xxxxx4
0x60xxxxx8
0x603FFFF8
バッファ終端までデータ転送したらラップアラウンドします。
SSIU/
SSI
SRC
A-DMAC
A-DMACpp
再生中サンプル
♪
【外部メディア】
書き込み済位置→
再生状況を監視し、
再生済み領域に順次
Audioデータを上書きします。
Audioデータ
44.1kHz 2ch 16bit
AudioデータはExternal Memoryに4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置されています。
【再生フロー3（非同期）経路】
0x60xxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
再生済み領域
CMD
48kHz 2ch 16bit
Volume
-
+
Ⅰ
Ⅱ
-1.9dB
-41.9dB
音量
-1.9dBで再生開始
(Ⅰ) “-”押下で、
-41.9dBにランプダウン
傾き-0.125dB/step
(Ⅱ) “+”押下で、
-1.9dBにランプアップ
傾き0.125dB/step
【音量スイッチ押下時の音量調整仕様】

## Slide 106: 再生フロー3（非同期） 使用端子一覧
再生フロー3（非同期）で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力
 | SSI_SDATA0 | 出力 | シリアルデータ出力
ADG | AUDIO_CLKA_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 22.5792MHz入力（44.1kHz系）
 | AUDIO_CLKB_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 24.5760MHz入力（48kHz系）

## Slide 107: 再生フロー3（非同期） 設定手順
11
再生フロー3（非同期）の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と再生フロー3（非同期）で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock設定 ④SSIU/SSI設定 ⑤SCU設定/SRC設定 ⑥SCU設定/CMD設定 ⑦A-DMACpp設定 ⑧A-DMAC設定 ⑨再生開始 ⑩音量調整 ⑪再生停止 ⑫再生再開
SSIU/
SSI
SCU
A-DMAC
External
Memory
A-DMACpp
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
AUDIO_CLKA_A
/ AUDIO_CLKB_A
2
1
4
5
7
8
9
再生開始/停止
12
再生再開
※再生再開は、③Audio Clock設定 からの手順を進めます。
3
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
6
10

## Slide 108: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで再生フロー3（非同期）で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、再生フロー3（非同期）に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA0 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit31-28 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFB;
PFC.GPSR6 = 0x00000004; // bit2 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKB_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL2 = 0x00000000; // bit18 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFCFF;
PFC.IPSR13 = 0x00000300; // bit11-8 テーブル3番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFEFFF;
PFC.GPSR5 = 0x00001000; // bit12 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 109: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
再生フロー3（非同期）で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません
※レジスタに書き込む値は、再生フロー3（非同期）に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SSI/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 110: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ③Audio Clock設定
再生フロー3（非同期）では、 ADGがAUDIO_CLKA / AUDIO_CLKBの端子からAudio Clockのクロック源（ 22.5792MHz / 24.5760MHz）を受け、 SCU SRC0のInput data timingとSSIU/SSIにAudio Clockを供給します。 また、SCU SRC0とCMD0のOutput data timingには、SSI0のSSI_WS01239を供給します。
SCU SRCをSRC非同期モードに設定し動作させる場合、 Input data timingとOutput data timingが共に必要になります。 Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュール設定の際に行います。
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SCU SRC0 | Input data timing | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 44.1kHz（WSレート） | 1/512
 | Output data timing | SSI_WS01239 | 48kHz（WSレート） | ---
SCU CMD0 |  | SSI_WS01239 | 48kHz（WSレート） | ---
SSIU/SSI SSI0 |  | AUDIO_CLKB（24.5760MHz） | 3.072MHz（SCKレート） | 1/8

## Slide 111: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ④SSIU/SSI設定
再生フロー3（非同期）では、SSI0から以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が出力されるように設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨再生開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000002;
// SSI0のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR0 = 0x900BD132;
SSI.WSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI0-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI0-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI0-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（output)
SSI_WS01239
(output)
SSI_SDATA0
（送信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sマスタモード 2ch(Stereo) サンプリングレート48kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
3.072MHz（ADGからの24.5760MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WS常時出力
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU0 / SSI0をチャンネル0のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えるように設定されます。 →再生フロー3（非同期）で想定するAudioデータの配置の場合、Audio関連モジュールに入力された際、Lch/Rchが入れ替わってしまうので、ここで補正します。
0x60xxxxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【External MemoryのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの入力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
↓SSIUでLR配置を入れ替えます。
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）

## Slide 112: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ⑤SCU設定/SRC設定
再生フロー3（非同期）では、SCU SRC0をSRC非同期モードに設定し、External Memoryから入力された44.1kHzのAudioデータを48kHzに変換します。 SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータは、SCU内のCMD0に入力されます。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨再生開始で行います。
SRC非同期モードでは、Audioデータが、Input data timingとOutput data timingにそれぞれ同期して、入出力される動作となります。
// SCU0 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU0 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x00000001;
// SRC0 ソフトウェアリセット
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU0 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC0_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC0_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC0_IFSVR = 0x003ACCCC;
SCU.SRC0_SRCCR = 0x00011111;
SCU.SRC0_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC0_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCIN_TIMSEL0 = 0x0000000F;
ADG.SRCOUT_TIMSEL0 = 0x00000600;
入力にDMAアクセスが設定されます。
入力/出力共にSRC非同期モード（タイミングクロックを外部から入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。
44.1kHz→48kHzサンプリングレート変換を行う場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.SRC0_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC0のInput data timingにADGのAUDIO_CLKA(22.5792MHz)を512分周した44.1kHzが設定されます。
SRC0のOutput data timingに、SSI0のSSI_WS01239（48kHz）が設定されます。

## Slide 113: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ⑥SCU設定/CMD設定
CMD0の入力はSRC0が選択され、CMD0内でDVCに直接入力する経路が設定されます。
//タイミング信号設定
ADG.CMDOUT_TIMSEL0 = 0x00000600;
// CMD0 入出力モード設定
SCU.CMD0out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// CMD0 経路設定
SCU.CMD0_ROUTE_SELECT = 0x00030000;
// DVC0 ソフトウェアリセット
SCU.DVC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.DVC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// DVC0 初期値設定
SCU.DVC0_DVUIR = 0x00000001;
SCU.DVC0_ADINR = 0x00080002; SCU.DVC0_DVUCR = 0x00000110;
SCU.DVC0_VRCTR = 0x00000003; SCU.DVC0_VOL0R = 0x000CCCCD; // 第1ch SCU.DVC0_VOL1R = 0x000CCCCD; // 第2ch SCU.DVC0_DVUIR = 0x00000000;
出力にDMAアクセスが設定されます。
再生フロー3（非同期）の音量調整仕様を想定した場合の初期値が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.DVC0_DVUIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
Digital volume制御とVolume ramp制御が使用されるように設定されます。
Audioデータ( 第1ch/第2ch )のデジタルボリューム初期値が、-1.938dBとなるように設定されます。
ここで設定した値は、第1chがRch、第2chがLchに対応します。 →これは再生フロー3（非同期）では、AudioデータのLch/Rchが入れ替わって入力されてしまうのをSSIUのSSI0で補正する想定となるためで、ここではLch/Rchが入れ替わった状態となります。
再生フロー3（非同期）では、 SCU SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータを、SRC CMD0のDVC0を使用しての音量調整を行います。 ここでは動作設定と音量の初期値設定までを行い、動作許可は⑨再生開始、再生中の音量調整は⑩音量調整で行います。
0
1
2
CMD0
SRC0
SCU.CMD0out_BUSIF
CTU
MIX
DVC
3
CMD0のOutput data timingに、SSI0のSSI_WS01239（48kHz）が設定されます。 尚、CMD0のOutput data timingは、SCU SRC0のOutput data timingと同一信号を設定します。

## Slide 114: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ⑦A-DMACpp設定
再生フロー3（非同期）では、SCU CMD0とSSI0間のデータ転送にA-DMACpp0を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨再生開始で行います。
// A-DMACpp0 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_0 = 0xEC308000;
A-DMACpp.PDMADAR_0 = 0xEC400000;
// A-DMACpp0 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_0 = 0x37000000;
ソースアドレスにCMD0out_BUSIF、ディスティネーションアドレスにSSI0-0_BUSIFが設定されます。
（ CMD0out_BUSIF / SSI0-0_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。

## Slide 115: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ⑧A-DMAC設定
再生フロー3（非同期）では、External MemoryとSCU SRC0のデータ転送にA-DMAC0を使用し、 ソース側には『再生フロー3（非同期） 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 A-DMAC0設定の前までに、External Memory上に再生するAudioデータを準備する必要があります。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨再生開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x0085;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0x60000000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0xEC000000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E401810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（再生再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SCU0 のMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、SRC0in_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの
先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ソース External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ディスティネーション SCU SRC0】
SRC0in_BUSIF
転送サイズ4byte
ディスティネーションアドレス固定
ソースアドレス
+4 インクリメント
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。

## Slide 116: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ⑨再生開始
再生を開始する際は、まずA-DMACpp0 / A-DMAC0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前にステータスフラグをクリアします。
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x10000001; // uf_cmd0o of_src0i （1書き込みでクリア）
// A-DMACpp0 動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_0 |= 0x00000001;
// A-DMAC0 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SSI0 動作許可
SSI.SSICR0 |= 0x10000001;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI0-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SCU CMD0、SCU SRC0 動作許可
SCU.CMD0_CONTROL = 0x00000010;
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000001;
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SRC0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 117: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ⑩音量調整
// DVC0 音量スイッチ“－”が押下された時
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000000;
SCU.DVC0_VRPDR = 0x0000000A;
SCU.DVC0_VRDBR = 0x00000140; // ランプ音量ダウン
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000001;
// DVC0 音量スイッチ“＋”が押下された時
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000000;
SCU.DVC0_VRPDR = 0x00000A00;
SCU.DVC0_VRDBR = 0x00000000; // ランプ音量アップ
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000001;
再生フロー3（非同期）で再生中にボリューム調整ボタンが押下された場合、SCU CMD0のDVC0で音量調整を行います。 ここでは、『再生フロー3（非同期） 想定アプリケーション』に記載された音量調整仕様に基づいてレジスタを編集します。
DVCは、 入力AudioデータとVolume ramp制御で設定したdB値の乗算結果に、Digital volume制御で設定したdB値を乗算し、出力する構成となります。 そのため、ここで設定するVolume ramp制御のdB値と、⑥SCU設定/CMD設定で設定されたDigital volume制御のdB値は別々の扱いとなります。
再生フロー3（非同期）の音量調整仕様を想定した場合、音量スイッチ“－”押下で
0dBから-40dBに向かって0.125dB/sampleの傾きで音量ダウンするように設定されます。
再生中に音量調整等のレジスタ設定を行う場合は、SCU.DVC0_DVUERのDVCENビットを0にし、設定完了後に1に戻します。
レジスタに設定された値は、 DVCENビットを1に戻したタイミングで有効となります。
再生フロー3（非同期）の音量調整仕様を想定した場合、音量スイッチ“＋”押下で
-40dBから0dBに向かって0.125dB/sampleの傾きで音量アップするように設定されます。

## Slide 118: 再生フロー3（非同期） 設定詳細 ⑪再生停止
再生を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMACpp0 / A-DMAC0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
// SSI0 動作停止
SSI.SSICR0 &= 0xEFFFFFFF;
while( SSI.SSISR0 & 0x01000000 == 0 ); // DIRQ=1を待ちます
SSI.SSICR0 &= 0xFFFFFFFE;
while( SSI.SSISR0 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// SSIU動作停止
SSIU.SSI0-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SCU CMD0、SCU SRC0 動作停止
SCU.CMD0_CONTROL = 0x00000000;
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000000;
// A-DMACpp0 動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// A-DMAC0 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x10000001; // of_cmd0o uf_src0i （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを送信モードで動作させている場合、SSI.SSICR0のDMENとENをクリアする順序に制約があります。ハードウェアマニュアル『42.4.5 Stopping or Resuming Transmission』の記載に従い停止を行ってください。

## Slide 119: 録音フロー2（非同期） 全体経路
入力された2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、SCUのSRCで48kHzに変換し、External Memoryに録音するフローの設定例を示します。 録音フロー2と同じ経路ですが、録音フロー2（非同期）では、SCUのSRCをSRC非同期モードに設定する点に差異があります。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
A-DMACpp

## Slide 120: 録音フロー2（非同期） 経路詳細
SCUからExternal MemoryにAudioデータを出力する場合は、SRCをSRC出力同期モードに設定して動作させることを推奨しています。 しかし、SRCをSRC非同期モードで動作させることも可能です。 録音フロー2（非同期）では、SSIU/SSIのSSI1をI2Sスレーブに設定し、 SSI0で生成したSSI_SCK / SSI_WSを使用する構成を想定します。 以下の図により、SRCをSRC非同期モードに設定して動作させる場合の、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
SSIU/SSIのSSI1が、SSI_SDATA1の端子から入力されたI2Sフォーマットの信号をAudioデータに変換します。
A-DMACpp0が、SSIU/SSIのSSI1で変換されたAudioデータをSCUのSRC0にデータ転送します。
SCUのSRC0が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを44.1kHz→48kHzに変換します。
A-DMAC0が、SCUのSRC0で変換されたAudioデータをExternal Memory（0x60000000番地）にデータ転送します。
SSI_SDATA1
④A-DMAC ch0
転送元:SRC0out_BUSIF
転送先:External Memory
①SSI ch1
I2Sスレーブ受信2ch（Stereo）
サンプリングレート:44.1kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
External
Memory
SCU
A-DMACpp
SSIU/
SSI1
A-DMAC
②A-DMACpp ch0
転送元:SSI1-0_BUSIF
転送先:SRC0in_BUSIF
③SRC ch0
2ch 16bit のAudioデータ
変換レート:44.1kHz→48kHz
SRC非同期モード
CMDモジュールはスルー
SSIU/
SSI0
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
ADG
AUDIO_CLKA_A
【SSI1で使用するSSI_SCK / SSI_WSを生成するための設定】
【凡例】
Audio Clock線 およびタイミング信号線

## Slide 121: 録音フロー2（非同期） 想定アプリケーション
Audioデータ（ 44.1kHz 2ch 16bit）を、録音フロー2（非同期）の経路でExternal Memory上のバッファに書き込み、 外部メディアに記録するアプリケーションを想定します。 External Memory上のバッファは、アドレス0x60000000-0x603FFFFF番地に確保され、バッファの終端でラップアラウンドする1面のリングバッファを想定します。
ソフトウェアは、リングバッファの録音済み状況を監視し、バッファに書き込まれたAudioデータを順次外部メディアに記録します。 また、Audioデータの録音を任意のタイミングで終了します。
【External Memory上のリングバッファ】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
…
…
0x603FFFFC
0x60xxxxx0
0x60xxxxx4
0x60xxxxx8
0x603FFFF8
バッファ終端までデータ転送したらラップアラウンドします。
A-DMACpp
A-DMAC
録音中サンプル
♪
【外部メディア】
←読み出し済位置
録音状況を監視し、
録音済み領域を順次外部メディアに記録します。
Audioデータ
48kHz 2ch 16bit
AudioデータはExternal Memoryに4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置します。
【録音フロー2（非同期）経路】
0x60xxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
録音済み領域
44.1kHz 2ch 16bit
SSIU/
SSI
SCU

## Slide 122: 録音フロー2（非同期） 使用端子一覧
録音フロー2（非同期）で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI0 | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力（SSI1のSSI_SCKで使用）
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力（SSI1のSSI_WSで使用）
SSIU/SSI1 | SSI_SDATA1 | 入力 | シリアルデータ入力
ADG | AUDIO_CLKA_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 22.5792MHz入力（44.1kHz系）
 | AUDIO_CLKB_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 24.5760MHz入力（48kHz系）

## Slide 123: 録音フロー2（非同期） 設定手順
録音フロー2（非同期）の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と録音フロー2（非同期）で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock設定 ④SSIU/SSI設定 ⑤SCU設定 ⑥A-DMACpp設定 ⑦A-DMAC設定 ⑧録音開始 ⑨録音停止 ⑩録音再開
External
Memory
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA1
2
3
1
9
8
録音開始/停止
10
録音再開
※録音再開は、③Audio Clock設定 からの手順を進めます。
SCU
A-DMACpp
SSIU/SSI
A-DMAC
4
5
6
7
AUDIO_CLKA_A
/ AUDIO_CLKB_A
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御

## Slide 124: 録音フロー2（非同期） 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで録音フロー2（非同期）で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKB_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL2 = 0x00000000; // bit18 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFCFF;
PFC.IPSR13 = 0x00000300; // bit11-8 テーブル3番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFEFFF;
PFC.GPSR5 = 0x00001000; // bit12 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
※レジスタに書き込む値は、録音フロー2（非同期）に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA1 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL1 = 0x00000000; // bit20 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR15 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFF7;
PFC.GPSR6 = 0x00000008; // bit3 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 125: 録音フロー2（非同期） 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
録音フロー2（非同期）で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、録音フロー2（非同期）に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SSI/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 126: 録音フロー2（非同期） 設定詳細 ③Audio Clock設定
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SSIU/SSI SSI0 |  | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 2.8224MHz（SCKレート） | 1/8
SSIU/SSI SSI1 |  | SSI_SCK01239 SSI_WS01239 | 2.8224MHz（SCKレート） 44.1kHz（WSレート） | --- ---
SCU SRC0 | Input data timing | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
 | Output data timing | AUDIO_CLKB（24.5760MHz） | 48kHz（WSレート） | 1/512
録音フロー2（非同期）では、SSIU/SSIのSSI1がI2Sスレーブで動作し、SSI0が生成したSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を使用します。 SSI0には、ADGがAUDIO_CLKAの端子から受けたAudio Clockのクロック源（22.5792MHz）が供給されます。 SCU SRC0のInput data timingには、SSI_WS01239が使用されます。 また、SCU SRC0のOutput data timingには、ADGがAUDIO_CLKBの端子から受けたAudio Clockの クロック源（24.5760MHz）をADGの分周器で分周したタイミング信号が使用されます。
SCU SRCをSRC非同期モードに設定し動作させる場合、 Input data timingとOutput data timingが共に必要になります。 Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュールの設定の際に行われます。

## Slide 127: 録音フロー2（非同期） 設定詳細 ④SSIU/SSI設定
録音フロー2（非同期）では、SSI1に以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が入力されるように設定します。 また、SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力させ、SSI1共通使用に設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧録音開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000001;
// SSI0の端子をSSI1で共通使用に設定
SSIU.SSI_MODE1 = 0x00000002;
// SSI1のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR1 = 0x900B1100;
// SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力に設定
SSI.SSICR0 = 0x8003D030;
SSI.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI1-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI1-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI1-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（SSI1共通使用)
SSI_WS01239
(SSI1共通使用)
SSI_SDATA1
（受信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sスレーブモード 2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
2.8224MHz（SSI0でADGからの22.5792MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU SSI1をチャンネル1のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えるように設定されます。 → Audioデータを録音フロー2（非同期）で想定する配置にしたい場合、Audio関連モジュールから出力される際、Lch/Rchが入れ替わってしまうので、ここで補正します。
0x60xxxxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【External MemoryのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの出力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
SSIUでLRの配置を
入れ替えます。↓
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）
SSI_WS常時出力

## Slide 128: 録音フロー2（非同期） 設定詳細 ⑤SCU設定
録音フロー2（非同期）では、SCU SRC0を使用してAudioデータのサンプリングレートを44.1kHzから48kHzに変換します。 SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータは、CMDを経由せずSCU.SRC0out_BUSIFに出力します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧録音開始で行います。
SRC非同期モードでは、Audioデータが、Input data timingとOutput data timingにそれぞれ同期して、入出力される動作となります。
// SCU0 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
SCU.SRC0out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU0 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x00000001;
// SRC0 ソフトウェアリセット
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU0 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC0_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC0_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC0_IFSVR = 0x003ACCCC;
SCU.SRC0_SRCCR = 0x00011110;
SCU.SRC0_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC0_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCIN_TIMSEL0 = 0x00000600;
ADG.SRCOUT_TIMSEL0 = 0x0000010F;
入出力共にDMAアクセスに設定されます。
入力/出力共にSRC非同期モード（タイミングクロックを外部から入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。
44.1kHz→48kHzサンプリングレート変換を行う場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.SRC0_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC0のInput data timingにSSI0のSCK_WS01239（44.1kHz）が設定されます。
SRC0のOutput data timingにADGのAUDIO_CLKB(24.5760MHz)を512分周した48kHzが設定されます。

## Slide 129: 録音フロー2（非同期） 設定詳細 ⑥A-DMACpp設定
録音フロー2（非同期）では、 SSIU/SSIのSSI1とSCU SRC0間のデータ転送にA-DMACpp0を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧録音開始で行います。
// A-DMACpp0 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_0 = 0xEC401000;
A-DMACpp.PDMADAR_0 = 0xEC300000;
// A-DMACpp0 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_0 = 0x042D0000;
ソースアドレスにSSI1-0_BUSIF 、ディスティネーションアドレスにSRC0in_BUSIFが設定されます。
（ SSI1-0_BUSIF / SRC0in_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。

## Slide 130: 録音フロー2（非同期） 設定詳細 ⑦A-DMAC設定
録音フロー2（非同期）では、 SCU SRC0とExternal Memoryのデータ転送にA-DMAC0を使用し、 ディスティネーション側には『録音フロー2（非同期） 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧録音開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x009A;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0xEC004000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0x60000000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E404810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（録音再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SCUOUT0のMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、SRC0out_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの
先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ディスティネーション External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ソース SSI0】
SRC0out_BUSIF
転送サイズ4byte
ソースアドレス固定
ディスティネーション
アドレス
+4 インクリメント
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要がある。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。

## Slide 131: 録音フロー2（非同期） 設定詳細 ⑧録音開始
録音を開始する際は、まずA-DMAC0 / A-DMACpp0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
// 関連するステータスフラグクリア
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00010001; // uf_src0o of_src0i （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
// A-DMAC0 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// A-DMACpp0 動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SCU SRC0 動作許可
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000011;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI1-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SSI1 動作許可
SSI.SSICR1 |= 0x10000001;
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 132: 録音フロー2（非同期） 設定詳細 ⑨録音停止
// SCU SRC0 動作停止
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000000;
// SSIU 動作停止
SSIU.SSI1-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SSI1 動作停止
SSI.SSICR1 &= 0xEFFFFFFE; // SSI_WS01239停止前に行ってください
while(SSI.SSICR1 & 0x00000001 ); // IDST=1を待ちます
// A-DMAC0 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFEE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待つ
// A-DMACpp0 動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待つ
// 関連するステータスフラグクリア
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00010001; // of_src0o uf_src0i （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
録音を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMAC0 / A-DMACpp0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIをスレーブモードで動作させている場合、SSI_WS信号が停止する前にSSIのデータ転送を停止させる必要があります。 録音フロー2（非同期）では、 SSI1を停止し、SSI0で常時出力に設定されたSSI_WS01239 / SSI_SCK01239は停止しません。
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを受信モードで動作させている場合には、送信モードのときのように、SSI.SSICR1のDMENとENをクリアする順序に制約はありません。

## Slide 133: 録音フロー3（非同期） 全体経路
入力された2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、SCUのSRCで48kHzに変換後にCMDで音量調整し、External Memoryに録音するフローの設定例を示します。 尚、録音フロー3（非同期）は、SCUのSRCをSRC非同期モードに設定した経路となります。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
A-DMACpp

## Slide 134: 録音フロー3（非同期） 経路詳細
SCUからCMDを経由してExternal MemoryにAudioデータを出力する場合、SRCをSRC非同期モードに設定する必要があります。 録音フロー3（非同期）では、SSIU/SSIのSSI1をI2Sスレーブに設定し、 SSI0で生成したSSI_SCK / SSI_WSを使用する構成を想定します。 以下の図により、SRCをSRC非同期モードに設定し動作させる場合の、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
SSIU/SSIのSSI1が、SSI_SDATA1の端子から入力されたI2Sフォーマットの信号をAudioデータに変換します。
A-DMACpp0が、SSIU/SSIのSSI1で変換されたAudioデータをSCUのSRC0にデータ転送します。
SCUのSRC0が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを44.1kHz→48kHzに変換します。
SCUのCMD0が、サンプリングレート変換されたAudioデータを音量調整します。
A-DMAC0が、SCUのCMD0で音量調整されたAudioデータをExternal Memory（0x60000000番地）にデータ転送します。
SSI_SDATA1
⑤A-DMAC ch0
転送元:CMD0out_BUSIF
転送先:External Memory
①SSI ch1
I2Sスレーブ受信2ch（Stereo）
サンプリングレート:44.1kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
External
Memory
CMD
A-DMACpp
SSIU/
SSI1
A-DMAC
②A-DMACpp ch0
転送元:SSI1-0_BUSIF
転送先:SRC0in_BUSIF
SSIU/
SSI0
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
ADG
AUDIO_CLKA_A
【SSI1で使用するSSI_SCK / SSI_WSを生成するための設定】
【凡例】
Audio Clock線 およびタイミング信号線
SRC
SCU
④CMD ch0
2ch 16bit のAudioデータ
CMD内ルート:
DVC直接入力
CTU、MIX未使用
③SRC ch0
2ch 16bit のAudioデータ
変換レート:44.1kHz→48kHz
SRC非同期モード

## Slide 135: 録音フロー3（非同期） 想定アプリケーション
Audioデータ（ 44.1kHz 2ch 16bit）を、録音フロー3（非同期）の経路でExternal Memory上のバッファに書き込み、外部メディアに記録するアプリケーションを想定します。 External Memory上のバッファは、アドレス0x60000000-0x603FFFFF番地に確保され、バッファの終端でラップアラウンドする1面のリングバッファを想定します。
ソフトウェアは、リングバッファの録音済み状況を監視し、バッファに書き込まれたAudioデータを順次外部メディアに記録します。 また、Audioデータの録音を任意のタイミングで終了します。 尚、録音フロー3（非同期）では、システムに組み込まれた音量スイッチを、録音中に“－”→“＋”の順で押下するシナリオも想定に含めます。 音量スイッチが押下された際には、『音量スイッチ押下時の音量調整仕様』に記載したように音量調整が行われます。
【External Memory上のリングバッファ】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
…
…
0x603FFFFC
0x60xxxxx0
0x60xxxxx4
0x60xxxxx8
0x603FFFF8
バッファ終端までデータ転送したらラップアラウンドします。
A-DMACpp
A-DMAC
録音中サンプル
♪
【外部メディア】
←読み出し済位置
録音状況を監視し、
録音済み領域を順次外部メディアに記録します。
Audioデータ
48kHz 2ch 16bit
AudioデータはExternal Memoryに4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置します。
【録音フロー3（非同期）経路】
0x60xxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
録音済み領域
44.1kHz 2ch 16bit
SSIU/
SSI
SRC
CMD
SCU
Volume
-
+
Ⅰ
Ⅱ
-1.9dB
-41.9dB
音量
-1.9dBで録音開始
(Ⅰ) “-”押下で、
-41.9dBにランプダウン
傾き-0.125dB/step
(Ⅱ) “+”押下で、
-1.9dBにランプアップ
傾き0.125dB/step
【音量スイッチ押下時の音量調整仕様】

## Slide 136: 録音フロー3（非同期） 使用端子一覧
録音フロー3（非同期）で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI0 | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力（SSI1のSSI_SCKで使用）
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力（SSI1のSSI_WSで使用）
SSIU/SSI1 | SSI_SDATA1 | 入力 | シリアルデータ入力
ADG | AUDIO_CLKA_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 22.5792MHz入力（44.1kHz系）
 | AUDIO_CLKB_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 24.5760MHz入力（48kHz系）

## Slide 137: 録音フロー3（非同期） 設定手順
録音フロー3（非同期）の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と録音フロー3（非同期）で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock設定 ④SSIU/SSI設定 ⑤SCU設定/SRC設定 ⑥SCU設定/CMD設定 ⑦A-DMACpp設定 ⑧A-DMAC設定 ⑨録音開始 ⑩音量調整 ⑪録音停止 ⑫録音再開
External
Memory
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA1
2
3
1
9
録音開始/停止
12
録音再開
※録音再開は、③Audio Clock設定 からの手順を進めます。
SCU
A-DMACpp
SSIU/SSI
A-DMAC
4
5
7
8
AUDIO_CLKA_A
/ AUDIO_CLKB_A
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
6
10
11

## Slide 138: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで録音フロー3（非同期）で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKB_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL2 = 0x00000000; // bit18 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFCFF;
PFC.IPSR13 = 0x00000300; // bit11-8 テーブル3番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFEFFF;
PFC.GPSR5 = 0x00001000; // bit12 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
※レジスタに書き込む値は、録音フロー3（非同期）に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA1 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL1 = 0x00000000; // bit20 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR15 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFF7;
PFC.GPSR6 = 0x00000008; // bit3 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 139: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
録音フロー3（非同期）で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、録音フロー3（非同期）に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SSI/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 140: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ③Audio Clock設定
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SSIU/SSI SSI0 |  | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 2.8224MHz（SCKレート） | 1/8
SSIU/SSI SSI1 |  | SSI_SCK01239 SSI_WS01239 | 2.8224MHz（SCKレート） 44.1kHz（WSレート） | --- ---
SCU SRC0 | Input data timing | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
 | Output data timing | AUDIO_CLKB（24.5760MHz） | 48kHz（WSレート） | 1/512
SCU CMD0 |  | AUDIO_CLKB（24.5760MHz） | 48kHz（WSレート） | 1/512
録音フロー3（非同期）では、SSIU/SSIのSSI1がI2Sスレーブで動作し、SSI0が生成したSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を使用します。 SSI0には、ADGがAUDIO_CLKAの端子から受けたAudio Clockのクロック源（22.5792MHz）が供給されます。 SCU SRC0のInput data timingには、SSI_WS01239が使用されます。 SCU SRC0とCMD0のOutput data timingには、 ADGがAUDIO_CLKBの端子から受けたAudio Clockの クロック源（24.5760MHz）をADGの分周器で分周したタイミング信号が使用されます。
SCU SRCをSRC非同期モードに設定し動作させる場合、 Input data timingとOutput data timingが共に必要になります。 Audio Clockの選択は各モジュールの設定の際に行われます。

## Slide 141: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ④SSIU/SSI設定
録音フロー3（非同期）では、SSI1に以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が入力されるように設定します。 また、SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力させ、SSI1共通使用に設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨録音開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000001;
// SSI0の端子をSSI1で共通使用に設定
SSIU.SSI_MODE1 = 0x00000002;
// SSI1のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR1 = 0x900B1100;
// SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力に設定
SSI.SSICR0 = 0x8003D030;
SSI.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI1-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI1-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI1-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（SSI1共通使用)
SSI_WS01239
(SSI1共通使用)
SSI_SDATA1
（受信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sスレーブモード 2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
2.8224MHz（SSI0でADGからの22.5792MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU0 / SSI1をチャンネル1のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えるように設定されます。 → Audioデータを録音フロー3（非同期）で想定する配置にしたい場合、Audio関連モジュールから出力される際、Lch/Rchが入れ替わってしまうので、ここで補正します。
0x60xxxxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【External MemoryのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの出力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
SSIUでLRの配置を
入れ替えます。↓
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）
SSI_WS常時出力

## Slide 142: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ⑤SCU設定/SRC設定
録音フロー3（非同期）では、SCU SRC0を非同期モードに設定し、SSI1から入力された44.1kHzのAudioデータを48kHzに変換します。 SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータは、SCU内のCMD0に入力されます。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨録音開始で行います。
SRC非同期モードでは、Input data timingとOutput data timingのそれぞれに同期してAudioデータが入出力される動作となります。
// SCU0 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU0 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x00000001;
// SRC0 ソフトウェアリセット
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU0 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC0_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC0_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC0_IFSVR = 0x003ACCCC;
SCU.SRC0_SRCCR = 0x00011110;
SCU.SRC0_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC0_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCIN_TIMSEL0 = 0x00000600;
ADG.SRCOUT_TIMSEL0 = 0x0000010F;
入力にDMAアクセスに設定されます。
入力/出力共にSRC非同期モード（タイミングクロックを外部から入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。
44.1kHz→48kHzサンプリングレート変換を行う場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.SRC0_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC0のInput data timingにSSI0のSCK_WS01239（44.1kHz）が設定されます。
SRC0のOutput data timingにADGのAUDIO_CLKB(24.5760MHz)を512分周した48kHzが設定されます。

## Slide 143: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ⑥SCU設定/CMD設定
CMD0の入力はSRC0が選択され、CMD0内でDVCに直接入力する経路が設定されます。
//タイミング信号設定
ADG.CMDOUT_TIMSEL0 = 0x0000010F;
// CMD0 入出力モード設定
SCU.CMD0out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// CMD0 経路設定
SCU.CMD0_ROUTE_SELECT = 0x00030000;
// DVC0 ソフトウェアリセット
SCU.DVC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.DVC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// DVC0 初期値設定
SCU.DVC0_DVUIR = 0x00000001;
SCU.DVC0_ADINR = 0x00080002; SCU.DVC0_DVUCR = 0x00000110;
SCU.DVC0_VRCTR = 0x00000003; SCU.DVC0_VOL0R = 0x000CCCCD; // 第1ch SCU.DVC0_VOL1R = 0x000CCCCD; // 第2ch SCU.DVC0_DVUIR = 0x00000000;
出力にDMAアクセスが設定されます。
録音フロー3（非同期）の音量調整仕様を想定した場合の初期値が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.DVC0_DVUIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
Digital volume制御とVolume ramp制御が使用されるように設定されます。
Audioデータ( 第1ch/第2ch )のデジタルボリューム初期値が、-1.938dBとなるように設定されます。
ここで設定した値は、第1chがRch、第2chがLchに対応します。 →これは録音フロー3（非同期）では、AudioデータのLch/RchがSSIUのSSI0で入れ替わって入力されるのを、Audio関連モジュールから出力される際にAudio関連モジュールの出力フォーマットにより補正される想定となるためで、ここではLch/Rchが入れ替わった状態となります。
録音フロー3（非同期）では、 SCU SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータを、SRC CMD0のDVC0を使用しての音量調整を行います。 ここでは動作設定と音量の初期値設定までを行い、動作許可は⑨録音開始、録音中の音量調整は⑩音量調整で行います。
0
1
2
CMD0
SRC0
SCU.CMD0out_BUSIF
CTU
MIX
DVC
3
CMD0のOutput data timingに、 ADGのAUDIO_CLKB(24.5760MHz)を512分周した48kHzが設定されます。 尚、CMD0のOutput data timingは、SCU SRC0のOutput data timingと同一信号を設定します。

## Slide 144: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ⑦A-DMACpp設定
録音フロー3（非同期）では、 SSIU/SSIのSSI1とSCU SRC0間のデータ転送にA-DMACpp0を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨録音開始で行います。
// A-DMACpp0 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_0 = 0xEC401000;
A-DMACpp.PDMADAR_0 = 0xEC300000;
// A-DMACpp0 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_0 = 0x042D0000;
ソースアドレスにSSI1-0_BUSIF 、ディスティネーションアドレスにSRC0in_BUSIFが設定されます。
（ SSI1-0_BUSIF / SRC0in_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。

## Slide 145: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ⑧A-DMAC設定
録音フロー3（非同期）では、 SCU CMD0とExternal Memoryのデータ転送にA-DMAC0を使用し、 ディスティネーション側には『録音フロー3（非同期） 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 ここでは設定までを行い動作許可は⑨録音開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x009A;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0xEC008000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0x60000000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E404810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（録音再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SCUOUT0のMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、CMD0out_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの
先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ディスティネーション External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ソース SSI0】
SRC0out_BUSIF
転送サイズ4byte
ソースアドレス固定
ディスティネーション
アドレス
+4 インクリメント
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要がある。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。

## Slide 146: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ⑨録音開始
録音を開始する際は、まずA-DMAC0 / A-DMACpp0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
// 関連するステータスフラグクリア
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x10000001; // uf_cmd0o of_src0i （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
// A-DMAC0 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// A-DMACpp0 動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SCU SRC0 動作許可
SCU.CMD0_CONTROL = 0x00000010;
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000011;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI1-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SSI1 動作許可
SSI.SSICR1 |= 0x10000001;
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 147: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ⑩音量調整
// DVC0 音量スイッチ“－”が押下された時
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000000;
SCU.DVC0_VRPDR = 0x0000000A;
SCU.DVC0_VRDBR = 0x00000140; // ランプ音量ダウン
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000001;
// DVC0 音量スイッチ“＋”が押下された時
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000000;
SCU.DVC0_VRPDR = 0x00000A00;
SCU.DVC0_VRDBR = 0x00000000; // ランプ音量アップ
SCU.DVC0_DVUER = 0x00000001;
録音フロー3（非同期）で録音中にボリューム調整ボタンが押下された場合、SCU CMD0のDVC0で音量調整を行います。 ここでは、『録音フロー3（非同期） 想定アプリケーション』に記載された音量調整仕様に基づいてレジスタを編集します。
DVCは、 入力AudioデータとVolume ramp制御で設定したdB値の乗算結果に、Digital volume制御で設定したdB値を乗算し、出力する構成となります。 そのため、ここで設定するVolume ramp制御のdB値と、⑥SCU設定/CMD設定で設定されたDigital volume制御のdB値は別々の扱いとなります。
録音フロー3（非同期）の音量調整仕様を想定した場合、音量スイッチ“－”押下で
0dBから-40dBに向かって0.125dB/sampleの傾きで音量ダウンするように設定されます。
録音中に音量調整等のレジスタ設定を行う場合は、SCU.DVC0_DVUERのDVCENビットを0にし、設定完了後に1に戻します。
レジスタに設定された値は、 DVCENビットを1に戻したタイミングで有効となります。
録音フロー3（非同期）の音量調整仕様を想定した場合、音量スイッチ“＋”押下で
-40dBから0dBに向かって0.125dB/sampleの傾きで音量アップするように設定されます。

## Slide 148: 録音フロー3（非同期） 設定詳細 ⑪録音停止
// SCU SRC0 動作停止
SCU.CMD0_CONTROL = 0x00000000;
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000000;
// SSIU 動作停止
SSIU.SSI1-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SSI1 動作停止
SSI.SSICR1 &= 0xEFFFFFFE; // SSI_WS01239停止前に行ってください
while(SSI.SSICR1 & 0x00000001 ); // IDST=1を待ちます
// A-DMAC0 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFEE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待つ
// A-DMACpp0 動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待つ
// 関連するステータスフラグクリア
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x10000001; // of_cmd0o uf_src0i （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
録音を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMAC0 / A-DMACpp0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIをスレーブモードで動作させている場合、SSI_WS信号が停止する前にSSIのデータ転送を停止させる必要があります。 録音フロー3（非同期）では、 SSI1を停止し、SSI0で常時出力に設定されたSSI_WS01239 / SSI_SCK01239は停止しません。
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCUからのAudioデータの出力にはCMDのバッファが使用されるため、オーバーフローした際はof_cmd0oがセットされます。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを受信モードで動作させている場合には、送信モードのときのように、SSI.SSICR1のDMENとENをクリアする順序に制約はありません。

## Slide 149: Expand use-cases list
This example shows how to configure the following use-cases.
Extension flow 1 Audio data is performed sampling rate conversion and volume adjustment processing.
Extension flow 2 2 Audio data are mixed and playback.
Extension flow 2（部分Mix） T.B.D.
Extension flow 3 Record Audio data is sampling rate conversion, and input to ADSP for signal processing via Audio Local Bus.
Extension flow 4 Audio data signal processing is performed by ADSP, then sampling rate conversion and play to output via Audio Local Bus.
Extension flow 5 Audio data input to ADSP for signal processing via Audio Main Bus.
Extension flow 6 Audio data signal processing is performed by ADSP, and play to output via Audio Main Bus

## Slide 150: 拡張フロー1 全体経路
External Memory上の2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、SCUのSRCで48kHzに変換後にCMDで音量調整し、External Memoryに保存するフローの設定例を示します。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG

## Slide 151: 拡張フロー1 経路詳細
SCU
拡張フロー1は、External Memory上のAuidoデータをExternal Memoryに戻す経路となり、Audioデータの外部出力を想定しません。 しかし、SCUがSRC入出力同期モードをサポートしていないため、SRC入力同期モードに設定し、SCUにタイミング信号用のAudio Clockを入力する構成となります。 以下の図により、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
A-DMAC0 ch0が、External Memoryに保存されているAudioデータを、SCU のSRC0にデータ転送します。
SCUのSRC0が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを44.1kHz→48kHzに変換します。
SCUのCMD0が、サンプリングレート変換されたAudioデータを-1.9dBに音量調整します。
A-DMAC0 ch1が、音量調整されたAudioデータをExternal Memoryにデータ転送します。
External
Memory
SRC
A-DMAC0
External
Memory
A-DMAC1
①A-DMAC ch0
転送元:External Memory
転送先:SRC0in_BUSIF
②SRC ch0
2ch 16bit のAudioデータ
変換レート:44.1kHz→48kHz
SRC入力同期モード
④A-DMAC ch1
転送元:CMD0out_BUSIF
転送先: External Memory
CMD
③CMD ch0
2ch 16bit のAudioデータ
CMD内ルート:
DVC直接入力
CTU、MIX未使用
音量調整:-1.9dB

## Slide 152: 拡張フロー1 想定アプリケーション
SCU
外部メディアに保存されたAudioデータ（ 44.1kHz 2ch 16bit）をExternal Memory上の入力用バッファから、拡張フロー1の経路で出力用バッファに書き込み、 外部メディアに記録するアプリケーションを想定します。 External Memoryでは、入力用バッファがアドレス0x60000000-0x603FFFFF番地に、出力用バッファがアドレス0x61000000-0x613FFFFF番地に確保され、 それぞれのバッファの終端でラップアラウンドする1面のリングバッファを想定します。
ソフトウェアは、入力用バッファの読み出し状況を監視し、読み出しが済んだ入力用バッファの領域に順次Audioデータを上書きします。 また同様に、出力用バッファの書き込み状況を監視し、出力用バッファに書き込まれたAudioデータを順次外部メディアに記録します。 また、Audioデータの処理を任意のタイミングで終了します。
【External Memory上のリングバッファ】
0x60000000
…
0x613FFFFC
SRC
A-DMAC0
読み出し中サンプル
♪
【外部メディア】
書き込み済位置→
読み出し状況を監視し、
読み出し済み領域に順次Audioデータを上書きします。
Audioデータ
44.1kHz 2ch 16bit
【拡張フロー1経路】
読み出し済み領域
CMD
書き込み中サンプル
♪
Audioデータ
48kHz 2ch 16bit
書き込み状況を監視し、
書き込み済み領域を順次
外部メディアに記録します。
A-DMAC1
読み出し済位置→
AudioデータはExternal Memoryに4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置されています。
0x6xxxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
…
0x603FFFFC
0x61000000
書き込み済み領域
…
0x60000004
0x60000008
…
0x61000004
0x61000008
…

## Slide 153: 拡張フロー1 使用端子一覧
拡張フロー1で使用する端子と機能を示します。 拡張フロー1ではAudioデータを外部に出力しない経路ですが、SCUのSRC入力同期モードのタイミング信号用に以下の端子を使用します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
ADG | AUDIO_CLKB_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 24.5760MHz入力（48kHz系）

## Slide 154: 拡張フロー1 設定手順
9
拡張フロー1の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と拡張フロー1で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock設定 ④SCU設定/SRC設定 ⑤SCU設定/CMD設定 ⑥A-DMAC ch1設定（to External Memory） ⑦A-DMAC ch0設定（from External Memory） ⑧処理開始 ⑨処理停止 ⑩処理再開
External
Memory
SCU
A-DMAC0
External
Memory
A-DMAC1
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
2
1
4
6
7
8
処理開始/停止
3
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
5
AUDIO_CLKB_A
10
処理再開
※処理再開は、③Audio Clock設定 からの手順を進めます。

## Slide 155: 拡張フロー1 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで拡張フロー1で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー1に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// AUDIO_CLKB_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL2 = 0x00000000; // bit18 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFCFF;
PFC.IPSR13 = 0x00000300; // bit11-8 テーブル3番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFEFFF;
PFC.GPSR5 = 0x00001000; // bit12 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 156: 拡張フロー1 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
拡張フロー1で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー1に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SRC/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません

## Slide 157: 拡張フロー1 設定詳細 ③Audio Clock設定
拡張フロー1では、 ADGがAUDIO_CLKBの端子からAudio Clockのクロック源（24.5760MHz）を受け、 SCU SRC0とCMD0のOutput data timingにAudio Clockを供給します。 尚、SRC入力同期モードのため、SCU SRC0にInput data timingを供給する必要はありません。
Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュール設定の際に行われます。
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SCU SRC0 | Input data timing | --- | --- | ---
 | Output data timing | AUDIO_CLKB（24.5760MHz） | 48kHz（WSレート） | 1/512
SCU CMD0 |  | AUDIO_CLKB（24.5760MHz） | 48kHz（WSレート） | 1/512

## Slide 158: 拡張フロー1 設定詳細 ④SCU設定/SRC設定
拡張フロー1では、SCU SRC0をSRC入力同期モードに設定し、External Memoryから入力された44.1kHzのAudioデータを48kHzに変換します。 SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータは、SCU内のCMD0に入力します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧処理開始で行います。
SRC入力同期モードでは、SRC0内の入力バッファがフルの状態が維持され、Output data timingに同期してデータが出力されたら 入力バッファに順次データが充填される動作となります。 拡張フロー1のようにAudioデータを外部に出力しない経路でも、SRC0の変換結果はOutput data timingに同期して出力されます。
// SCU0 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU0 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x01000001;
// SRC0 ソフトウェアリセット
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU0 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC0_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC0_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC0_IFSVR = 0x003ACCCC;
SCU.SRC0_SRCCR = 0x00011111;
SCU.SRC0_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC0_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCOUT_TIMSEL0 = 0x0000010F;
入力にDMAアクセスが設定されます。
SRC入力同期モード（External Memoryから入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。
44.1kHz→48kHzサンプリングレート変換を行う場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.SRC0_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC0のOutput data timingにADGのAUDIO_CLKB(24.5760MHz)を512分周した48kHzが設定されます。
尚、SRC入力同期モードのため、SRC0にInput data timingを設定する必要はありません。

## Slide 159: 拡張フロー1 設定詳細 ⑤SCU設定/CMD設定
拡張フロー1で想定する初期値が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU_DVC0_DVUIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
Digital volume制御が使用されるように設定されます。
Audioデータ( 第1ch/第2ch )のデジタルボリューム初期値が、-1.938dBとなるように設定されます。
ここで設定した値は、第1chがRch、第2chがLchに対応します。
→これは拡張フロー1では、Audio関連モジュールの入出力データフォーマットの都合により、AudioデータのLch/Rchが入れ替わって入力されてしまうためです。但し、拡張フロー1のようにExternal Memoryに戻る経路では、出力でつじつまが合うためAudio関連モジュール内でLch/Rchの入れ替えを行いません。
CMD0の入力はSRC0が選択され、CMD0内でDVCに直接入力する経路が設定されます。
//タイミング信号設定
ADG.CMDOUT_TIMSEL = 0x0000010F;
// CMD0 入出力モード設定
SCU.CMD0out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// CMD0 経路設定
SCU.CMD0_ROUTE_SELECT = 0x00030000;
// DVC0 ソフトウェアリセット
SCU.DVC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.DVC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// DVC0 初期値設定
SCU.DVC0_DVUIR = 0x00000001;
SCU.DVC0_ADINR = 0x00080002; SCU.DVC0_DVUCR = 0x00000100;
SCU.DVC0_VRCTR = 0x00000003; SCU.DVC0_VOL0R = 0x000CCCCD; // 第1ch SCU.DVC0_VOL1R = 0x000CCCCD; // 第2ch SCU.DVC0_DVUIR = 0x00000000;
出力にDMAアクセスが設定されます。
拡張フロー1では、SCU SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータを、SRC CMD0のDVC0を使用しての音量調整を行います。 ここでは動作設定と音量設定までを行い、動作許可は⑧処理開始で行います。
0
1
2
CMD0
SRC0
SCU.CMD0out_BUSIF
CTU
MIX
DVC
3
CMD0のOutput data timingに、ADGのAUDIO_CLKB(24.5760MHz)を512分周した48kHzが設定されます。 尚、CMD0のOutput data timingは、SCU SRC0のOutput data timingと同一信号を設定します。

## Slide 160: 拡張フロー1 設定詳細 ⑥A-DMAC ch1設定（to External Memory）
拡張フロー1では、SCU CMD0とExternal Memoryのデータ転送にA-DMAC0 ch1を使用し、 ディスティネーション側には『拡張フロー1 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧処理開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_1 = 0x00BC;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_1 = 0xEC70A011;
*( 0xEC70A010 ) = 0xEC008000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A014 ) = 0x61000000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A018 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_1 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_1 = 0x3E404810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（処理再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SCUCMD0 のMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A010番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、CMD0out_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの
先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。
【ディスティネーション External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ソース SCU CMD0】
CMD0out_BUSIF
転送サイズ4byte
ソースアドレス固定
ディスティネーション
アドレス
+4 インクリメント

## Slide 161: 拡張フロー1 設定詳細 ⑦A-DMAC ch0設定（from External Memory）
拡張フロー1では、External MemoryとSCU SRC0のデータ転送にA-DMAC0 ch0を使用し、 ソース側には『拡張フロー1 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 A-DMAC0設定の前までに、External Memory上に入力するAudioデータを準備する必要があります。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧処理開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x0085;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0x60000000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0xEC000000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E401810;
転送要求に、SCU0 のMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです。）
ソースアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、SRC0in_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの
先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ソース External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ディスティネーション SCU SRC0】
SRC0in_BUSIF
転送サイズ4byte
ディスティネーションアドレス固定
ソースアドレス
+4 インクリメント

## Slide 162: 拡張フロー1 設定詳細 ⑧処理開始
処理を開始する際は、まずA-DMAC1 / A-DMAC0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
// 関連するステータスフラグクリア
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x10000000; // of_cmd0o （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1 = 0x00010000; // uf_src0o （1書き込みでクリア）
// A-DMAC 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_1 |= 0x00000001;
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SCU CMD0、SCU SRC0 動作許可
SCU.CMD0_CONTROL = 0x00000010;
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000001;
SRC入力同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のof_cmd0oとSCU.SCU_SYSTEM_STATUS1のuf_src0oがステータスクリアの対象です。（⑨処理停止参照）
尚、 SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 / SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 163: 拡張フロー1 設定詳細 ⑨処理停止
処理を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMAC1 / A-DMAC0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
// SCU SRC0、SCU CMD0 動作停止
SCU.CMD0_CONTROL = 0x00000000;
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000000;
// A-DMAC動作停止
A-DMAC.DMACHCR_1 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMAC.DMACHCR_1 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x10000000; // uf_cmd0o （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1 = 0x00010000; // uf_src0o （1書き込みでクリア）
SRC入力同期モードの場合、非同期で動作する出力側のCMDバッファでのみ、アンダーフロー/オーバーフローが発生する可能性があります。
また、次のSRC0のOutput data timingまでに、SRC演算器で次のサンプルが準備できなかった場合アンダーフローが発生し、出力側CMDバッファフルで次のサンプルが書き込めなかった場合オーバーフローが発生します。
すなわち、アンダーフローは同期動作、オーバーフローは非同期動作となるため、拡張フロー1では、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1のuf_src0oと、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のof_cmd0oがステータスクリアの対象となります。
尚、 SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 / SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 164: 拡張フロー2 全体経路
External Memory上の2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータと、入力された2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、SCUでミキシングし再生するフローの設定例を示します。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
A-DMACpp
A-DMACpp

## Slide 165: 拡張フロー2 経路詳細（全体）
拡張フロー2では、メモリ入力ルートとI2S入力ルートから入力されたAudioデータを、SCUのCMDでミキシングし、ミキサ出力ルートに出力する構成を想定します。 CMDでは、AudioデータをLch/Rchに分けそれぞれでミキシングを行います。 以下の図により、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。また、ミキシングの経路については次ページの経路詳細（CMD経路詳細）に記載します。
メモリ入力ルートでは、A-DMAC ch0が、External MemoryのAudioデータを、SCU のSRC2にデータ転送します。
SCUのSRC2が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを等倍変換し、CMDに入力します。
I2S入力ルートでは、SSIU/SSIのSSI1が、SSI_SDATA1の端子から入力されたI2Sフォーマットの信号をAudioデータに変換します。
A-DMACpp ch0が、SSIU/SSIのSSI1で変換されたAudioデータを、SCUのSRC0にデータ転送します。
SCUのSRC0が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを等倍変換し、CMDに入力します。
ミキサ出力ルートでは、A-DMACpp ch1が、SCUのCMD0から出力されたAudioデータをSSIU/SSIのSSI0にデータ転送します。
SSIU/SSIのSSI0が、データ転送されたAudioデータをI2Sフォーマットに変換しSSI_SCK01239 / SSI_WS01239 / SSI_SDATA0の端子に出力します。
SSIU/
SSI0
A-DMAC
External
Memory
A-DMACpp1
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
SCU
A-DMACpp0
SSIU/
SSI1
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
SSI_SDATA1
SRC0
CMD
次ページ参照
SRC2
メモリ入力ルート
I2S入力ルート
ミキサ出力ルート
④A-DMACpp
A-DMACpp ch0
転送元:SSI1-0_BUSIF
転送先:SRC0in_BUSIF
⑥A-DMACpp ch1
転送元:CMD0out_BUSIF
転送先:SSI0-0_BUSIF
⑦SSI ch0
I2Sマスタ送信 2ch（Stereo）
サンプリングレート:44.1kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
⑤SRC
SRC ch0
等倍変換
SRC非同期モード
③SSI ch1
I2Sスレーブ受信2ch（Stereo）
サンプリングレート:44.1kHz
SSI0のSSI_SCK01239、SSI_WS01239を共通使用
①A-DMAC
A-DMAC ch0
転送元:External Memory
転送先:SRC2in_BUSIF
②SRC
SRC ch2
等倍変換
SRC入力同期モード

## Slide 166: 拡張フロー2 経路詳細（CMD経路詳細）
拡張フロー2では、CMDに入力されたAudioデータを16bit Lch/Rchに分け、それぞれでミキシングを行います。 以下の図により、拡張フロー2のCMDで、Audioデータをミキシングする経路を示します。
CMDのCTU3とCTU2が、入力されたAudioデータのチャンネル数変換を行わず、Lch/RchのままMIXに入力します。CTU1とCTU0にはAudioデータを入力しません。
CMDのMIXが、CTU3とCTU2から入力されたAudioデータをLch/Rchでそれぞれミックスし、16bit Lch/RchのAudioデータとしてDVCに入力します。 その際、CTU3とCTU2から入力されたAudioデータの音量は、入力時のまま変更せず、同比率でミキシングを行います。 CTU1とCTU0には、Audioデータが入力されていないため-∞dBでミュートします。
CMDのDVCが、ミキシングされたAudioデータを-1.9dBに音量調整し出力します。
CMD
SRC2
（メモリ入力ルート）
SRC0
（I2S入力ルート）
②MIX
③DVC
①CTU
A-DMACpp
（ミキサ出力ルート）
+
+
+
+
+
+
-1.9dB
Lch
Rch
Lch
Rch
-∞dB
2ch 16bitの
Audioデータ
-1.9dB
CTU3
CTU2
CTU1
CTU0
systemA
-∞dB
systemB
0dB
systemC
0dB
systemD
Lch
Rch
Lch
Rch

## Slide 167: 拡張フロー2 想定アプリケーション
SCU
メモリ入力ルートとI2S入力ルートから入力されたAudioデータを、拡張フロー2で1つのAudioデータ（44.1kHz 2ch 16bit）にミキシングし出力するアプリケーションを想定します。 メモリ入力ルートでは、External Memoryのアドレス0x60000000-0x603FFFFF番地に確保された1面のリングバッファを介して、外部メディアに保存されたAudioデータ（44.1kHz 2ch 16bit） が入力されます。また、I2S入力ルートでは、マイクなどの録音機器からAudioデータ（44.1kHz 2ch 16bit）が入力されます。
ソフトウェアは、メモリ入力ルートのリングバッファの再生状況を監視し、再生が済んだ領域に順次Audioデータを上書きします。 また、Audioデータの再生を任意のタイミングで終了します。
【External Memory上のリングバッファ】
0x60000000
…
0x603FFFFC
バッファ終端までデータ転送したら
ラップアラウンドします。
SSIU/
SSI0
SRC2
A-DMAC
A-DMACpp0
再生中サンプル
♪
【外部メディア】
書き込み済位置→
再生状況を監視し、
再生済み領域に順次
Audioデータを上書きします。
Audioデータ
44.1kHz 2ch 16bit
AudioデータはExternal Memoryに4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置されています。
【拡張フロー2経路】
0x60xxxxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
再生済み領域
CMD
44.1Hz 2ch 16bit
SRC0
44.1kHz 2ch 16bit
SSIU/
SSI1
0x60000004
0x603FFFF8
0x603FFFF4
A-DMACpp1
メモリ入力ルート
I2S入力ルート
ミキサ出力ルート

## Slide 168: 拡張フロー2 使用端子一覧
拡張フロー2で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI0 | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力（SSI1のSSI_SCKで使用）
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力（SSI1のSSI_WSで使用）
 | SSI_SDATA0 | 出力 | シリアルデータ出力
SSIU/SSI1 | SSI_SDATA1 | 入力 | シリアルデータ入力
ADG | AUDIO_CLKA_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 22.5792MHz入力（44.1kHz系）

## Slide 169: 拡張フロー2 設定手順
拡張フロー2の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と拡張フロー2で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。 また、拡張フロー2では、ミキサ出力ルート、I2S入力ルート、メモリ入力ルートのルートごとに設定を行います。
SSI0
A-DMAC
External
Memory
A-DMACpp1
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
AUDIO_CLKA_A
2
1
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
SSI_SDATA1
A-DMACpp0
3
SSI1
6
SSIU
4
14
再生開始/停止
再生再開
※再生再開は、③Audio Clock設定 からの手順を進めます。
13
15
8
10
A-DMACpp
5
SCU
CMD
SRC2
SRC0
7
9
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③Audio Clock設定 ≪ ミキサ出力ルート設定 ≫ ④SSI0設定（ミキサ出力ルート） ⑤A-DMACpp ch1設定（ミキサ出力ルート） ≪ I2S入力ルート設定 ≫ ⑥SSI1設定（I2S入力ルート） ⑦SRC0設定（I2S入力ルート） ⑧A-DMACpp ch0設定（I2S入力ルート） ≪ メモリ入力ルート設定 ≫ ⑨SRC2設定（メモリ入力ルート） ⑩A-DMAC設定（メモリ入力ルート） ⑪CMD設定/CTU設定 ⑫CMD設定/MIX&DVC設定 ⑬再生開始 ⑭再生停止（各モジュール停止） 再生停止（A-DMAC停止） ⑮再生再開
11
12

## Slide 170: 拡張フロー2 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで拡張フロー2で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー2に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA0 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit31-28 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFB;
PFC.GPSR6 = 0x00000004; // bit2 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA1 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL1 = 0x00000000; // bit20 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR15 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFF7;
PFC.GPSR6 = 0x00000008; // bit3 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 171: 拡張フロー2 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
拡張フロー2で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー2に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SSI/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 172: 拡張フロー2 設定詳細 ③Audio Clock設定
拡張フロー2では、SSIU/SSIのSSI1がI2Sスレーブで動作し、SSI0が生成したSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を使用します。 SSI0には、ADGがAUDIO_CLKAの端子から受けたAudio Clockのクロック源（22.5792MHz）が供給されます。 SCU SRC0のInput data timingとOutput data timingには、SSI0のSSI_WS01239を供給します。 SCU SRC2のOutput data timingには、SSI0のSSI_WS01239を供給します。 尚、 SCU SRC2はSRC入力同期モードのため、SCU SRC2にInput data timingを供給する必要はありません。
Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュール設定の際に行われます。
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SSI0（ミキサ出力ルート） |  | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 2.8224MHz（SCKレート） | 1/8
SSI1（I2S入力ルート） |  | SSI_SCK01239 SSI_WS01239 | 2.8224MHz（SCKレート） 44.1kHz（WSレート） | --- ---
SRC0 （I2S入力ルート） | Input data timing | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
 | Output data timing | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
SRC2 （メモリ入力ルート） | Input data timing | --- | --- | ---
 | Output data timing | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
CMD0 |  | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---

## Slide 173: 拡張フロー2 設定詳細 ④SSI0設定（ミキサ出力ルート）
拡張フロー2では、ミキサ出力ルートに、SSI0から以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が出力されるように設定します。 また、SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力させ、I2S入力ルートのSSI1で共通使用します。（ ⑥SSI1設定（I2S入力ルート） ） ここでは設定までを行い動作許可は⑬再生開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000001;
// SSI0のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR0 = 0x900BD132;
SSI.WSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI0-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI0-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI0-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（output)
SSI_WS01239
(output)
SSI_SDATA0
（送信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sマスタモード 2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
2.8224MHz（ADGからの22.5792MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WS常時出力
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU SSI0をチャンネル0のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えるように設定されます。 →拡張フロー2で想定するAudioデータの配置の場合、Audio関連モジュールに入力された際、Lch/Rchが入れ替わってしまうので、ここで補正します。
Lch bit 15-0
Rch bit 15-0
【Audioデータの配置】
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの入力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
↓SSIUでLR配置入れ替え
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）

## Slide 174: 拡張フロー2 設定詳細 ⑤A-DMACpp ch1設定（ミキサ出力ルート）
拡張フロー2では、ミキサ出力ルートに、SCU CMD0とSSI0間のデータ転送にA-DMACpp1を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑬再生開始で行います。
// A-DMACpp1 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_1 = 0xEC308000;
A-DMACpp.PDMADAR_1 = 0xEC400000;
// A-DMACpp1 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_1 = 0x37000000;
ソースアドレスにCMD0out_BUSIF、ディスティネーションアドレスにSSI0-0_BUSIFが設定されます。
（ CMD0out_BUSIF / SSI0-0_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。

## Slide 175: 拡張フロー2 設定詳細 ⑥SSI1設定（I2S入力ルート）
// SSI0の端子をSSI1で共通使用に設定
SSIU.SSI_MODE1 = 0x00000002;
// SSI1のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR1 = 0x900B1100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI1-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI1-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI1-0_MODE = 0x00000000;
拡張フロー2では、I2S入力ルートのSSIU SSI1に、以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が入力されるように設定します。 また、SSI1のSSI_SCK / SSI_WS信号は、SSI0のSSI_SCK01239 / SSI_WS01239と共通使用に設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑬再生開始で行います。
SSIU SSI1をチャンネル0のみ単独で使用するように設定されます。
Audioデータをワード単位で入れ替えるように設定されます。
→拡張フロー2のメモリ入力ルート側で想定しているAudioデータの場合、Audio関連モジュールに入力された際、Lch/Rchが入れ替わってしまいます。そのため、I2S入力ルートでも、それに合わせてLch/Rchを入れ替えます。尚、ここで入れ替えたLch/Rchの補正は、ミキサ出力ルートのSSIU/SSI0で行われます。
I2Sスレーブモードで、2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz のフォーマット（ ④SSI0設定（ミキサ出力ルート）と同様のフォーマット）に設定されます。

## Slide 176: 拡張フロー2 設定詳細 ⑦SRC0設定（I2S入力ルート）
拡張フロー2では、I2S入力ルートに、SCU SRC0をSRC非同期モードに設定します。 入力されたAudioデータは、44.1kHzのAudioデータのまま等倍変換します。 等倍変換したAudioデータは、ミキシングを行うためにSCU内のCMD0に入力します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑬再生開始で行います。
// SCU0 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU SRC0 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x00000001;
// SRC0 ソフトウェアリセット
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU0 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC0_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC0_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC0_IFSVR = 0x00400000;
SCU.SRC0_SRCCR = 0x00011110;
SCU.SRC0_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC0_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCIN_TIMSEL0 = 0x00000600;
ADG.SRCOUT_TIMSEL0 = 0x00000600;
入力にDMAアクセスが設定されます。
入力/出力共にSRC非同期モード（タイミングクロックを外部から入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。
44.1kHzのままサンプリングレートを等倍変換する場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.SRC0_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC0のInput data timingとして、SSI0のSSI_WS01239（44.1kHz）が設定されます。
SRC0のOutput data timingとして、SSI0のSSI_WS01239（44.1kHz）が設定されます。

## Slide 177: 拡張フロー2 設定詳細 ⑧A-DMACpp ch0設定（I2S入力ルート）
拡張フロー2では、I2S入力ルートに、SSI1とSCU SRC0間のデータ転送にA-DMACpp0を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここでもA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑬再生開始で行います。
// A-DMACpp0 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_0 = 0xEC401000;
A-DMACpp.PDMADAR_0 = 0xEC300000;
// A-DMACpp0 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_0 = 0x042D0000;
ソースアドレスにSSI1-0_BUSIF 、ディスティネーションアドレスにSRC0in_BUSIFが設定されます。
（ SSI1-0_BUSIF / SRC0in_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。

## Slide 178: 拡張フロー2 設定詳細 ⑨SRC2設定（メモリ入力ルート）
拡張フロー2では、メモリ入力ルートに、SCU SRC2をSRC入力同期モードに設定します。 入力されたAudioデータを、44.1kHzのAudioデータのまま等倍変換します。 等倍変換したAudioデータは、ミキシングを行うためにSCU内のCMD0に入力します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑬再生開始で行います。
SRC入力同期モードでは、SRC0内の入力バッファがフルの状態が維持され、Output data timingのタイミングでデータが出力されたら 順次データが充填される動作となります。
// SCU2 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU SRC2 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x01000001;
// SRC2 ソフトウェアリセット
SCU.SRC2_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC2_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU2 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC2_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC2_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC2_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC2_IFSVR = 0x00400000;
SCU.SRC2_SRCCR = 0x00011111;
SCU.SRC2_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC2_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC2_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCOUT_TIMSEL1 = 0x00000600;
入力にDMAアクセスが設定されます。
SRC入力同期モード（External Memoryから入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。
44.1kHzのままサンプリングレートを等倍変換する場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU_SRC2_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、⑥SRC0設定と同様に決定します。
SRC2のOutput data timingとして、SSI0のSSI_WS01239（44.1kHz）が設定されます。
尚、SRC入力同期モードのため、SRC2のInput data timingを設定する必要はありません。

## Slide 179: 拡張フロー2 設定詳細 ⑩A-DMAC設定（メモリ入力ルート）
拡張フロー2では、メモリ入力ルートに、External MemoryとSCU SRC2間のデータ転送にA-DMAC0を使用します。 ソース側には『拡張フロー2 想定アプリケーション』に記すExternal Memoryのバッファ管理を想定した設定を行います。 A-DMAC0設定の前までに、External Memory上に再生するAudioデータを準備する必要があります。 ここでは設定までを行い動作許可は⑬再生開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x0089;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
*( 0xEC70A000 ) = 0x60000000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0xEC000800; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00100000; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x00008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x3E401810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（再生再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
転送要求に、SCU2 のMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
ソースアドレスに、External Memory 上のAudioデータが格納された領域の先頭番地が設定されます。
ディスティネーションアドレスに、SRC2in_BUSIF（A-DMAC用アドレス） が設定されます。
転送回数に、1048576回が設定されます。
Descriptor Memory Operating Mode 3 （転送回数までデータ転送された際に、Descriptor Memoryの
先頭番地の値がリロードされるモード）に設定されます。
転送動作は以下のように設定されます。
【ソース External Memory】
0x60000000
0x60000004
0x60000008
【ディスティネーション SCU SRC0】
SRC0in_BUSIF
転送サイズ4byte
ディスティネーションアドレス固定
ソースアドレス
+4 インクリメント
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。

## Slide 180: 拡張フロー2 設定詳細 ⑪CMD設定/CTU設定
//タイミング信号設定
ADG.CMDOUT_TIMSEL0 = 0x00000600;
// CMD0 入出力モード設定
SCU.CMD0out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// CMD0 経路設定
SCU.CMD0_ROUTE_SELECT = 0x00000000;
// CTU ソフトウェアリセット
SCU.CTU02_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.CTU02_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
SCU.CTU03_SWRSR = 0x00000000;
SCU.CTU03_SWRSR = 0x00000001;
SCU.CTU00_SWRSR = 0x00000000;
SCU.CTU00_SWRSR = 0x00000001;
SCU.CTU01_SWRSR = 0x00000000;
SCU.CTU01_SWRSR = 0x00000001;
// CTU 初期値設定
SCU.CTU02_DVUIR = 0x00000001;
SCU.CTU02_ADINR = 0x00000002;
SCU.CTU02_DVUIR = 0x00000000; SCU.CTU03_DVUIR = 0x00000001;
SCU.CTU03_ADINR = 0x00000002;
SCU.CTU03_DVUIR = 0x00000000;
SCU.CTU00_DVUIR = 0x00000001;
SCU.CTU00_ADINR = 0x00000002;
SCU.CTU00_DVUIR = 0x00000000;
SCU.CTU01_DVUIR = 0x00000001;
SCU.CTU01_ADINR = 0x00000002;
SCU.CTU01_DVUIR = 0x00000000;
出力にDMAアクセスが設定されます。
拡張フロー2では、メモリ入力ルートとI2S入力ルートから入力されたAudioデータを、SCU CMD0でミキシングを行います。 CMDは、CTU、MIX、DVCで構成され、ここではCMD全体とCTUの設定を行います。MIXとDVCの設定は⑫CMD設定/MIX&DVC設定で行います。
CMD0のOutput data timingとして、SSI0のSSI_WS01239（44.1kHz）が設定されます。 尚、CMD0のOutput data timingは、SCU SRC0とSCU SRC2のOutput data timingと同一信号を設定します。
CMD0内で、CTU、MIX、DVCの順にAudioデータを入力する経路が設定されます。
CTU2とCTU3の入力に、SRC0とSRC2が選択されるように設定されます。
拡張フロー2で想定する初期値が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.CTUx_DVUIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
CTUでチャンネル数変換を行わず、2ch（Lch/Rch）のまま出力するように設定されます。

## Slide 181: 拡張フロー2 設定詳細 ⑫CMD設定/MIX&DVC設定
// MIX0 ソフトウェアリセット
SCU.MIX0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.MIX0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// MIX0 初期値設定
SCU.MIX0_DVUIR = 0x00000001;
SCU.MIX0_ADINR = 0x00000002;
SCU.MIX0_MIXMR = 0x00000000;
SCU.MIX0_MDBAR = 0x000003FF; // CTU0の音量
SCU.MIX0_MDBBR = 0x000003FF; // CTU1の音量
SCU.MIX0_MDBCR = 0x00000000; // CTU2の音量
SCU.MIX0_MDBDR = 0x00000000; // CTU3の音量
SCU.MIX0_DVUIR = 0x00000000;
// DVC0 ソフトウェアリセット
SCU.DVC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.DVC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// DVC0 初期値設定
SCU.DVC0_DVUIR = 0x00000001;
SCU.DVC0_ADINR = 0x00080002; SCU.DVC0_DVUCR = 0x00000100;
SCU.DVC0_VRCTR = 0x00000003; SCU.DVC0_VOL0R = 0x000CCCCD; // 第1ch SCU.DVC0_VOL1R = 0x000CCCCD; // 第2ch
SCU.DVC0_DVUIR = 0x00000000;
拡張フロー2で想定する初期値が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.DVC0_DVUIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
Digital volume制御が使用されるように設定されます。
Audioデータ( 第1ch/第2ch )のデジタルボリューム初期値が、-1.938dBとなるように設定されます。
ここで設定した値は、第1chがRch、第2chがLchに対応します。 →これは拡張フロー2では、AudioデータのLch/Rchが入れ替わって入力されてしまうのをSSIUのSSI0で補正する想定のため、ここではLch/Rchが入れ替わった状態となります。
拡張フロー2で、⑪CMD設定/CTU設定に引き続き、MIXとDVCの設定を行います。 ここでは設定までを行い、動作許可は⑬再生開始で行います。
拡張フロー2で想定する初期値が設定されます。
初期値を設定する際は、 SCU.MIX0_DVUIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
MIXが動作許可された際、Audioデータの音量はステップでミキシングされるように設定されます。 CTU0～3の音量は、『拡張フロー2 経路詳細（CMD経路詳細）』に記載された、CTU0、CTU1が-∞dB（ミュート）、CTU2、CTU3が0dBとなるように設定されます。
尚、MIXでは、 Lch/Rch両方の音量がCTU0～3ごとに設定されます。

## Slide 182: 拡張フロー2 設定詳細 ⑬再生開始
再生を開始する際は、まずA-DMACpp1 / A-DMACpp0 / A-DMAC0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前にステータスフラグをクリアします。
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000011; // of0-0 of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000011; // uf0-0 uf1-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x10000001; // of_cmd0o uf_src0i （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1 = 0x00040000; // uf_src2o （1書き込みでクリア）
// A-DMACpp1（ミキサ出力ルート）、A-DMACpp0（I2S入力ルート）動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_1 |= 0x00000001;
A-DMACpp.PDMACHCR_0 |= 0x00000001;
// A-DMAC0（メモリ入力ルート）動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00000001;
// SSI0（ミキサ出力ルート）動作許可
SSI.SSICR0 |= 0x10000001;
// SSIU（ミキサ出力ルート）動作許可
SSIU.SSI0-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SCU CMD0（ミキサ出力ルート）、 SCU SRC2（メモリ入力ルート）、
// SCU SRC0（I2S入力ルート） 動作許可
SCU.CMD0_CONTROL = 0x00000010;
SCU.SRC2_CONTROL = 0x00000001;
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000001;
// SSIU（I2S入力ルート）動作許可 SSIU.SSI1-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SSI1（I2S入力ルート）動作許可 SSI.SSICR1 |= 0x10000001;
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC0がSRC非同期モード、SRC2がSRC入力同期モードに設定するため、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のof_cmd0oとuf_src0i、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1のuf_src2oがステータスクリアの対象です。（⑮再生停止（入力ルート停止）参照）
尚、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 / SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 183: 拡張フロー2 設定詳細 ⑭再生停止（各モジュール停止）
再生を停止する際は、経路の出力側から順に各モジュールの動作を停止し、最後にA-DMACpp1 / A-DMACpp0 / A-DMAC0の動作を停止します。 ここでは、各モジュールの停止を行い、次ページの⑭再生停止（A-DMAC停止）で、以降の停止を行います。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、全モジュール停止後にステータスフラグクリアも 次ページの⑭再生停止（A-DMAC停止）で行います。 ここでSSI0を停止しますが、 SSI_WS01239 / SSI_SCK01239は常時出力の設定を維持し停止しません。 これは、I2S入力ルートのSSI1がスレーブモードで動作しており、SSI1を停止するまでSSI_WS信号を入力しておく必要があるためです。
// SSI0 動作停止
SSI.SSICR0 &= 0xEFFFFFFF; // SSI_SCK1239は常時出力の設定を維持します
while( SSI.SSISR0 & 0x01000000 == 0 ); // DIRQ=1を待ちます
SSI.SSICR0 &= 0xFFFFFFFE;
while( SSI.SSISR0 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// SSIU 動作停止
SSIU.SSI0-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SCU CMD0（ミキサ出力ルート） 、SCU SRC2 （メモリ入力ルート）
// SCU SRC0 （I2S入力ルート）動作停止
SCU.CMD0_CONTROL = 0x00000000;
SCU.SRC2_CONTROL = 0x00000000;
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000000;
// SSIU（I2S入力ルート）動作停止
SSIU.SSI1-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SSI1（I2S入力ルート）動作停止
SSI.SSICR1 &= 0xEFFFFFFE; // SSI_SCK1239は常時出力を維持しています
while( SSI.SSISR1 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
//（次ページに続く）
SSIを受信モードで動作させている場合には、送信モードのときのように、SSI.SSICR1のDMENとENをクリアする順序に制約はありません。
SSIを送信モードで動作させている場合、SSI.SSICR0のDMENとENをクリアする順序に制約があります。ハードウェアマニュアル『42.4.5 Stopping or Resuming Transmission』の記載に従い停止を行ってください。

## Slide 184: 拡張フロー2 設定詳細 ⑭再生停止（A-DMAC停止）
前ページで各モジュールの動作を停止した後、 A-DMACpp1 / A-DMACpp0 / A-DMAC0の動作停止とステータスフラグクリアを行います。
// （前ページの続き）
// A-DMACpp1（ミキサ出力ルート）動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_1 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_1 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// A-DMACpp0（I2S入力ルート）動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// A-DMAC0（メモリ入力ルート）動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000011; // of0-0 of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000011; // uf0-0 uf1-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x10000001; // of_cmd0o uf_src0i （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1 = 0x00040000; // uf_src2o （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC0はSRC非同期モードのため、 SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のof_cmd0oとuf_src0iがステータスクリアの対象となります。
SRC2はSRC入力同期モードで動作しており、その場合、非同期で動作する出力側のCMDバッファでのみ、アンダーフロー/オーバーフローが発生する可能性があります。
また、次のSRC2のOutput data timingまでに、SRC演算器で次のサンプルが準備できなかった場合アンダーフローが発生し、出力側CMDバッファフルで次のサンプルが書き込めなかった場合オーバーフローが発生します。
すなわち、アンダーフローは非同期動作、オーバーフローは同期動作となるため、拡張フロー2のSRC2では、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0のof_cmd0oとSCU.SCU_SYSTEM_STATUS1のuf_src2oがステータスクリアの対象となります。
尚、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 / SCU.SCU_SYSTEM_STATUS1は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。

## Slide 185: 拡張フロー3 全体経路
入力された2ch 16bit 44.1kHz のAudioデータを、SCUのSRCで等倍変換し、 Audio Local Busを経由してADSPに入力するフローの設定例を示します。 ADSPに入力されたAudioデータは、ADSPにロードされたファームウェアにより信号処理が行われます。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
A-DMACpp
A-DMACpp

## Slide 186: 拡張フロー3 経路詳細
拡張フロー3では、SSIU/SSIのSSI1をI2Sスレーブに設定し、 SSI0で生成したSSI_SCK / SSI_WSを使用する構成を想定します。 以下の図により、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
SSIU/SSIのSSI1が、SSI_SDATA1の端子から入力されたI2Sフォーマットの信号をAudioデータに変換します。
A-DMACpp0が、SSIU/SSIのSSI1で変換されたAudioデータをSCUのSRC0にデータ転送します。
SCUのSRC0が、データ転送されたAudioデータのサンプリングレートを等倍変換します。
A-DMACpp1が、SCUのSRC0で変換されたAudioデータをADSPのInput FIFO0にデータ転送します。
ADSPのInput FIFO0は、Input FIFO0にAudioデータが20サンプル分を超過して書き込まれたら、Input FIFO0 status with masked割り込みでADSPにAudioデータの読み出しを要求します。
SSI_SDATA1
④A-DMACpp ch1
転送元:SRC0out_BUSIF
転送先:ADSP0in_BUSIF
①SSI ch1
I2Sスレーブ受信2ch（Stereo）
サンプリングレート:44.1kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
SCU
A-DMACpp0
SSIU/
SSI1
A-DMACpp1
②A-DMACpp ch0
転送元: SSI1-0_BUSIF
転送先: SRC0in_BUSIF
③SRC ch0
2ch 16bit のAudioデータ
等倍変換
SRC非同期モード
CMDモジュールはスルー
SSIU/
SSI0
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
ADG
AUDIO_CLKA_A
【SSI1で使用するSSI_SCK / SSI_WSを生成するための設定】
【凡例】
Audio Clock線 およびタイミング信号線
ADSP
Input FIFO
Output FIFO
⑤ADSP Input FIFO0
Input FIFO0 status with masked割り込み Interrupt Threshold:
40word（20サンプル分）

## Slide 187: 拡張フロー3 想定アプリケーション
【ADSPファームウェア】
Audioデータ（ 44.1kHz 2ch 16bit）を、拡張フロー3の経路でADSPに入力し、ADSPにロードされたファームウェアで信号処理を行うアプリケーションを想定します。
拡張フロー3は、ADSPのInput FIFO0にAudioデータの書き込み、20サンプル分を超過して書き込んだらADSPのファームウェアに対し割り込みを要求します。 ADSPには、以下のファームウェアがロードされることを想定します。
ソフトウェアは、処理を開始して以降、任意のタイミングで処理の停止、再開を行います。
A-DMACpp0
A-DMACpp1
【拡張フロー3経路】
44.1kHz 2ch 16bit
SSIU/
SSI
SCU
iq_qif0_pop()
信号処理
20サンプル分書き込みで割り込み要求
Input FIFO0
ADSP
Input FIFO0からAudioデータを読み出し信号処理を行います。
尚、ADSPのファームウェアで、Input FIFO0からAudioデータを読み出す際には、Tensilica Instruction Extension命令のiq_qif0_pop()関数が使用されます。
拡張フロー3からはInput FIFO0に20サンプル分を超過して書き込んだら割り込みが要求されます。ADSPファームウェアは、この割り込みでInput FIFO0の読み出しタイミングを検出します。

## Slide 188: 拡張フロー3 使用端子一覧
拡張フロー3で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI0 | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力（SSI1のSSI_SCKで使用）
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力（SSI1のSSI_WSで使用）
SSIU/SSI1 | SSI_SDATA1 | 入力 | シリアルデータ入力
ADG | AUDIO_CLKA_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 22.5792MHz入力（44.1kHz系）

## Slide 189: 拡張フロー3 設定手順
拡張フロー3の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と拡張フロー3で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③ADSPファームウェアロード ④Audio Clock設定 ⑤SSIU/SSI設定 ⑥SCU設定 ⑦ADSP設定 ⑧A-DMACpp ch1設定（from SCU） ⑨A-DMACpp ch0設定（from SSIU/SSI） ⑩処理開始 ⑪処理停止 ⑫処理再開
ADSP
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA1
2
4
1
処理開始/停止
12
処理再開
※処理再開は、④Audio Clock設定 からの手順を進めます。
SCU
A-DMACpp0
SSIU/SSI
A-DMACpp1
5
6
9
8
AUDIO_CLKA_A
7
11
3
10

## Slide 190: 拡張フロー3 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで拡張フロー3で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー3に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA1 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL1 = 0x00000000; // bit20 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR15 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFB;
PFC.GPSR6 = 0x00000008; // bit3 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 191: 拡張フロー3 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
拡張フロー3で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー3に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SSI/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On ADSP
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000040 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400040; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFBF; // bit6 ADSP モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000040 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFBF;
CPG.SRCR5 = 0x00000040; // bit6 ADSP ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFBF;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000040; // bit6 ADSP ソフトウェアリセット解除

## Slide 192: 拡張フロー3 設定詳細 ③ADSPファームウェアロード
ADSPは、モジュールスタンバイを解除してから、ADSPの動作を許可する前までに、ADSP用のファームウェアをロードしておく必要があります。 ソフトウェアは、ADSP内のI-TCM、D-TCMをメモリマップの領域の一部としてアクセスすることができます。
拡張フロー3では、External Memoryに格納されたADSP用ファームウェアのイメージデータを、ソフトウェアでADSP内のI-TCM、D-TCMにコピーします。
【External Memory上のイメージデータ】
D-TCM1
イメージデータ
I-TCM0
イメージデータ
I-TCM1
イメージデータ
【ADSP内のI-TCM、D-TCM】
D-TCM1
D-TCM0
I-TCM0
I-TCM1
0xECE60000
0xECE78000
0xECE80000
0xECE90000
メモリコピー
I-TCM0の0xECE80000-0xECE807FF番地にはPrimary Static Vectorを設定した場合のVectorテーブルが配置されます。
0xECE70000
0xECE70000-0xECE77FFF番地はブランク領域となります。
D-TCM0イメージデータ

## Slide 193: 拡張フロー3 設定詳細 ④Audio Clock設定
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SSIU/SSI SSI0 |  | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 2.8224MHz（SCKレート） | 1/8
SSIU/SSI SSI1 |  | SSI_SCK01239 SSI_WS01239 | 2.8224MHz（SCKレート） 44.1kHz（WSレート） | --- ---
SCU SRC0 | Input data timing | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
 | Output data timing | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
拡張フロー3では、SSIU/SSIのSSI1がI2Sスレーブで動作し、SSI0が生成したSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を使用します。 SSI0には、ADGがAUDIO_CLKAの端子から受けたAudio Clockのクロック源（22.5792MHz）が供給されます。 SCU SRC0のInput data timingとOutput data timingには、SSI_WS01239が使用されます。
SCU SRCをSRC非同期モードに設定し動作させる場合、Input data timingとOutput data timingが共に必要になります。 Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュールの設定の際に行われます。

## Slide 194: 拡張フロー3 設定詳細 ⑤SSIU/SSI設定
拡張フロー3では、SSI1に以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が入力されるように設定します。 また、SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力させ、SSI共通使用に設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑩処理開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000001;
// SSI0の端子をSSI1で共通使用に設定
SSIU.SSI_MODE1 = 0x00000002;
// SSI1のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR1 = 0x900B1100;
// SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力に設定
SSI.SSICR0 = 0x900BD122;
SSI.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI1-0_BUSIF_MODE = 0x00000001;
SSIU.SSI1-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI1-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（SSI1共通使用)
SSI_WS01239
(SSI1共通使用)
SSI_SDATA1
（受信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sスレーブモード 2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
2.8224MHz（SSI0でADGからの22.5792MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU SSI1をチャンネル1のみ単独で使用するように設定されます。 →拡張フロー3は、SSI1から入力されたAudioデータを、Audio関連モジュール内部の経路でADSPのInput FIFO0に入力する経路となり、AudioデータのLch/Rchが入れ替わることはありません。 そのため、SSI1でLch/Rchを入れ替えを行う必要はありません。
SSI_WS常時出力

## Slide 195: 拡張フロー3 設定詳細 ⑥SCU設定
// SCU0 入出力モード設定
SCU.SRC0in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
SCU.SRC0out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU0 モード設定
SCU.SRC0_MODE = 0x00000001;
// SRC0 ソフトウェアリセット
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC0_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU0 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC0_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC0_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC0_IFSVR = 0x00400000;
SCU.SRC0_SRCCR = 0x00011110;
SCU.SRC0_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC0_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC0_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCIN_TIMSEL0 = 0x00000600;
ADG.SRCOUT_TIMSEL0 = 0x00000600;
拡張フロー3では、SCU SRC0をSRC非同期モードに設定します。I2Sから入力されたAudioデータは、44.1kHzのAudioデータのまま等倍変換します。 SRC0でサンプリングレート変換されたAudioデータは、CMDを経由せずSCU.SRC0out_BUSIFに出力します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑩処理開始で行います。
SRC非同期モードでは、Audioデータが、 Input data timingとOutput data timingにそれぞれ同期して、入出力される動作となります。
入出力共にDMAアクセスが設定されます。
サンプリングレートの等倍変換を行う場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、SCU.SRC0_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC0のInput data timingとOutput data timingにSSI0のSCK_WS01239（44.1kHz）が設定されます。
入力/出力共にSRC非同期モード（タイミングクロックを外部から入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。

## Slide 196: 拡張フロー3 設定詳細 ⑦ADSP設定
拡張フロー3では、ADSPへのAudioデータの入力にADSPのInput FIFO0を使用し、Input FIFO0に20サンプル分のAudioデータが書き込まれたら、 ADSPに対して割り込みを要求する設定を行います。 ここでは設定までを行い動作許可は⑩処理開始で行います。
// ADSP Input FIFO0設定
ADSP.IF_MSTP &= 0xFFFFFFFE;
ADSP.IF_PTRRST |= 0x00000001;
ADSP.IF_PTRRST &= 0xFFFFFFFE;
// ADSP 信号設定
ADSP.IF0_MODE = 0x00000001;
ADSP.IF0_CH = 0x00000002;
ADSP.IF0_ADINR = 0x00080000;
// ADSP 割り込み設定
ADSP.IF_INT_MSK |= 0x00000001;
ADSP.IF0_INT_TH = 0x00000028;
ADSP.IRQIN_SEL00 = 0x00000018;
ADSP.IF_INT_CLR = 0x00000003;
ADSP.IF_INT_MSK &= 0x000000FE;
// ADSP ベクタテーブル配置設定 ADSP.BRESET = 0x00000001;
ADSP.STATVECTORSEL = 0x00000000;
ADSP.BRESET = 0x00000000;
// ADSP 動作許可
ADSP.RUNSTALL = 0x00000000;
Input FIFO0の動作が許可され、ポインタがリセットされます。
ADSPの割り込みベクタには、Primary Static Vectorが設定されます。 この設定を行う際には、ADSP.BRESETのRSTビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
入力にDMAアクセスが設定されます。 Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
割り込み設定は、割り込みをマスクした状態で行う必要があります。
→特に処理再開で、割り込みマスクが解除された状態で割り込み設定を行ってしまうと、意図しない割り込み要求が発生してしまう可能性があるためです。
Input FIFO0にAudioデータが40wordを超過して書き込まれた際、ADSPに割り込みを要求するように設定されます。
→ Input FIFO0は、1wordを24bitデータとして扱います。拡張フロー3の、Audioデータを16bit 2chで扱う設定の場合、Input FIFO0は16bit 1chごとに1wordを使用し、Audioデータ1サンプルにつき合計2wordを使用します。すなわち、ADSP.IF0_INT_THを40wordに設定した場合、Audioデータ20サンプル分に相当します。
Int.0に、Input FIFO0 status with masked割り込みが選択されます。 Input FIFO0のFULL、OVERの割り込み要因のうち、OVERのみを許可するように設定されます。

## Slide 197: 拡張フロー3 設定詳細 ⑧A-DMACpp ch1設定（from SCU）
拡張フロー3では、SCU SRC0とADSP間のデータ転送にA-DMACpp1を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑩処理開始で行います。
// A-DMACpp1 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_1 = 0xEC304000;
A-DMACpp.PDMADAR_1 = 0xEC460400;
// A-DMACpp1 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_1 = 0x2D240000;
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。
ソースアドレスにSRC0out_BUSIF、ディスティネーションアドレスにADSP0in_BUSIFが設定されます。
（ SRC0out_BUSIF / ADSP0in_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）

## Slide 198: 拡張フロー3 設定詳細 ⑨A-DMACpp ch0設定（from SSIU/SSI）
拡張フロー3では、SSIU/SSIのSSI1とSCU SRC0間のデータ転送にA-DMACpp0を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑩処理開始で行います。
// A-DMACpp0 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_0 = 0xEC401000;
A-DMACpp.PDMADAR_0 = 0xEC300000;
// A-DMACpp0 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_0 = 0x042D0000;
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。
ソースアドレスにSSI1-0_BUSIF 、ディスティネーションアドレスにSRC0in_BUSIFが設定されます。
（ SSI1-0_BUSIF / SRC0in_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）

## Slide 199: 拡張フロー3 設定詳細 ⑩処理開始
// 関連するステータスフラグクリア
ADSP.IF_INT_CLR = 0x00000003; // FULL0 OVER0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00010001; // uf_src0o of_src0i （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
// A-DMACpp 動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_1 |= 0x00000001;
A-DMACpp.PDMACHCR_0 |= 0x00000001;
// ADSP FIFO入力許可
ADSP.IF_EN |= 0x00000001;
// SCU SRC0 動作許可
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000011;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI1-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SSI1 動作許可
SSI.SSICR1 |= 0x10000001;
処理を開始する際は、まずA-DMACpp1 / A-DMACpp0の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
ADSP.IF_INT_CLRは、Input FIFO0以外のステータスも含まれるため、 Input FIFO0のみがクリアされるようにします。

## Slide 200: 拡張フロー3 設定詳細 ⑪処理停止
処理を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMACpp1 / A-DMACpp0の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIをスレーブモードで動作させている場合、SSI_WS信号が停止する前にSSIのデータ転送を停止させる必要があります。 拡張フロー3では、 SSI1を停止し、SSI0で常時出力に設定されたSSI_WS01239 / SSI_SCK01239は停止しません。
// ADSP 動作停止
ADSP.IF_EN &= 0xFFFFFFFE;
// SCU SRC0 動作停止
SCU.SRC0_CONTROL = 0x00000000;
// SSIU動作停止
SSIU.SSI1-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SSI1 動作停止
SSI.SSICR1 &= 0xEFFFFFFE; // SSI_WS01239停止前に行ってください
while( SSI.SSISR1 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// A-DMACpp 動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_1 &= 0xFFFFFFFE;
while( A-DMACpp.PDMACHCR_1 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
A-DMACpp.PDMACHCR_0 &= 0xFFFFFFFE;
while( A-DMACpp.PDMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
ADSP.IF_INT_CLR = 0x00000003; // OVER0 FULL0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00010001; // uf_src0o of_src0i （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
ADSP.IF_INT_CLRは、Input FIFO0以外のステータスも含まれるため、 Input FIFO0のみがクリアされるようにします。
SSIを受信モードで動作させている場合には、送信モードのときのように、SSI.SSICR1のDMENとENをクリアする順序に制約はありません。

## Slide 201: 拡張フロー4 全体経路
ADSPからAudio Local Busを経由して出力されたAudioデータを、SCUのSRCで等倍変換し、再生するフローの設定例を示します。 ADSPは、ADSPにロードされたファームウェアにより信号処理を行った結果のAudioデータを出力します。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG
A-DMACpp
A-DMACpp

## Slide 202: 拡張フロー4 経路詳細
拡張フロー4は、ADSPのOutput FIFO0からの経路になります。 以下の図により、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
ADSPのOutput FIFO0は、Output FIFO0のAudioデータが残り20サンプル分未満になったら、Output FIFO0 status with masked割り込みで、 ADSPにAudioデータの書き込みを要求します。
A-DMACpp2が、Output FIFO0に書き込まれたAudioデータをSCUのSRC1にデータ転送します。
SCUのSRC1が、データ転送されたAudioデータを等倍変換します。
A-DMACpp3が、SCUのSRC1で等倍変換されたAudioデータをSSIU/SSIのSSI0にデータ転送します。
SSIU/SSIのSSI0が、データ転送されたAudioデータをI2Sフォーマットに変換しSSI_SCK01239 / SSI_WS01239 / SSI_SDATA0の端子に出力します。
SSI_SDATA0
/ SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
④A-DMACpp ch3
転送元:SRC1out_BUSIF
転送先:SSI0-0_BUSIF
⑤SSI ch0
I2Sスレーブ受信2ch（Stereo）
サンプリングレート:44.1kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
SSIU/
SSI
SCU
A-DMACpp2
A-DMACpp3
②A-DMACpp ch2
転送元:ADSP0out_BUSIF
転送先:SRC1in_BUSIF
③SRC ch1
2ch 16bit のAudioデータ
等倍変換
SRC非同期モード
CMDモジュールはスルー
ADSP
Input FIFO
Output FIFO
①ADSP Output FIFO0
Output FIFO0 status with masked割り込み
Interrupt Threshold:
40word（20サンプル分）

## Slide 203: 拡張フロー4 想定アプリケーション
ADSPにロードされたファームウェアが信号処理を行ったAudioデータ（44.1kHz 2ch 16bit）を、拡張フロー4の経路で出力するアプリケーションを想定します。
拡張フロー4は、ADSPのOutput FIFO0のAudioデータを読み出し、残り20サンプル分未満まで読み出したらADSPファームウェアに対し割り込みを要求します。 ADSPには、以下のファームウェアがロードされることを想定します。
ソフトウェアは、処理を開始して以降、任意のタイミングで処理の停止、再開を行います。
【拡張フロー4経路】
A-DMACpp3
A-DMACpp2
44.1kHz 2ch 16bit
SSIU/
SSI
SCU
【ADSPファームウェア】
oq_qif0_push()
信号処理
Output FIFO0
ADSP
ADSPファームウェアで信号処理を行い結果をOutput FIFO0に書き込みます。
尚、ADSPのファームウェアで、AudioデータをOutput FIFO0に書き込む際には、Tensilica Instruction Extension命令のoq_qif0_push()関数が使用されます。
拡張フロー4からはOutput FIFO0のAudioデータが残り20サンプル分未満まで読み出したら割り込みが要求されます。ADSPファームウェアは、この割り込みでOutput FIFO0の書き込みタイミングを検出します。
残り20サンプル未満で割り込み要求

## Slide 204: 拡張フロー4 使用端子一覧
拡張フロー4で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI0 | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力
 | SSI_SDATA0 | 出力 | シリアルデータ出力
ADG | AUDIO_CLKA_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 22.5792MHz入力（44.1kHz系）

## Slide 205: 拡張フロー4 設定手順
拡張フロー4の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と拡張フロー4で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③ADSPファームウェアロード ④Audio Clock設定 ⑤SSIU/SSI設定 ⑥SCU設定 ⑦ADSP設定 ⑧A-DMACpp ch3設定（from SCU） ⑨A-DMACpp ch2設定（from ADSP） ⑩処理開始 ⑪処理停止 ⑫処理再開
SSIU/SSI
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
2
4
1
処理開始/停止
12
処理再開
※処理再開は、④Audio Clock設定 からの手順を進めます。
SCU
A-DMACpp2
ADSP
A-DMACpp3
7
3
9
8
AUDIO_CLKA_A
5
11
6
10

## Slide 206: 拡張フロー4 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで拡張フロー4で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー4に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA0 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit31-28 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFB;
PFC.GPSR6 = 0x00000004; // bit2 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 207: 拡張フロー4 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
拡張フロー4で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
}
// ADGはソフトウェアリセットが存在しません
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー4に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On SCU（SRC/CMD 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000 ){
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F; CPG.SMSTPCR10 = 0x0000FFE0; // bit31-17 SSI/CMD 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0xFFFE0000);
}
// Power On ADSP
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000040 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400040; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFBF; // bit6 ADSP モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000040 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFBF;
CPG.SRCR5 = 0x00000040; // bit6 ADSP ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFBF;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000040; // bit6 ADSP ソフトウェアリセット解除

## Slide 208: 拡張フロー4 設定詳細 ③ADSPファームウェアロード
ADSPは、モジュールスタンバイを解除してから、ADSPの動作を許可する前までに、ADSP用のファームウェアをロードしておく必要があります。 ソフトウェアは、ADSP内のI-TCM、D-TCMをメモリマップの領域の一部としてアクセスすることができます。
拡張フロー4では、External Memoryに格納されたADSP用ファームウェアのイメージデータを、ソフトウェアでADSP内のI-TCM、D-TCMにコピーします。
【External Memory上のイメージデータ】
D-TCM1
イメージデータ
I-TCM0
イメージデータ
I-TCM1
イメージデータ
【ADSP内のI-TCM、D-TCM】
D-TCM1
D-TCM0
I-TCM0
I-TCM1
0xECE60000
0xECE78000
0xECE80000
0xECE90000
メモリコピー
I-TCM0の0xECE80000-0xECE807FF番地にはPrimary Static Vectorを設定した場合のVectorテーブルが配置されます。
0xECE70000
0xECE70000-0xECE77FFF番地はブランク領域となります。
D-TCM0イメージデータ

## Slide 209: 拡張フロー4 設定詳細 ④Audio Clock設定
入力モジュール |  | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SSIU/SSI SSI0 |  | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 2.8224MHz（SCKレート） | 1/8
SCU SRC0 | Input data timing | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
 | Output data timing | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
ADSP Output FIFO0 |  | SSI_WS01239 | 44.1kHz（WSレート） | ---
拡張フロー4では、ADGがAUDIO_CLKAの端子からAudio Clockのクロック源（22.5792MHz）を受け、SSIU/SSIにAudio Clockを供給します。 SCU SRC0のInput data timing、Output data timing、および、ADSPのOutput FIFO0には、SSI_WS01239が使用されます。
SCU SRCをSRC非同期モードに設定し動作させる場合、 Input data timingとOutput data timingが共に必要になります。 Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュールの設定の際に行われます。

## Slide 210: 拡張フロー4 設定詳細 ⑤SSIU/SSI設定
拡張フロー4では、SSI0に以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が入力されるように設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑩処理開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000001;
// SSI0のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR0 = 0x900BD122;
SSI.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI0-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI0-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI0-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
SSI_WS01239
SSI_SDATA0
（送信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sマスターモード 2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
2.8224MHz（SSI0でADGからの22.5792MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU SSI0をチャンネル1のみ単独で使用するように設定されます。
→拡張フロー4では、ADSPのOutput FIFO0から出力されたAudioデータを、Auido関連モジュール内部の経路でSSI0に出力する経路となり、AudioデータのLch/Rchが入れ替わることはありません。 そのため、SSI0でLch/Rchを入れ替えを行う必要はありません。
SSI_WS常時出力

## Slide 211: 拡張フロー4 設定詳細 ⑥SCU設定
// SCU1 入出力モード設定
SCU.SRC1in_BUSIF_MODE = 0x00000001;
SCU.SRC1out_BUSIF_MODE = 0x00000001;
// SCU SRC1 モード設定
SCU.SRC1_MODE = 0x00000001;
// SRC1 ソフトウェアリセット
SCU.SRC1_SWRSR = 0x00000000; // SWRSTビットを一旦0にし
SCU.SRC1_SWRSR = 0x00000001; // 再び1にします
// SCU1 サンプリングレート変換演算初期値設定
SCU.SRC1_SRCIR = 0x00000001;
SCU.SRC1_ADINR = 0x00080002;
SCU.SRC1_IFSCR = 0x80240001;
SCU.SRC1_IFSVR = 0x00400000;
SCU.SRC1_SRCCR = 0x00011110;
SCU.SRC1_BSDSR = 0x01800000;
SCU.SRC1_BSISR = 0x00100060;
SCU.SRC1_SRCIR = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.SRCIN_TIMSEL0 = 0x06000000;
ADG.SRCOUT_TIMSEL0 = 0x06000000;
拡張フロー4では、SCU SRC1をSRC非同期モードに設定します。I2Sから入力された44.1kHzのAudioデータを等倍変換します。 SRC1でサンプリングレート変換されたAudioデータは、CMDを経由せずSCU.SRC1out_BUSIFに出力します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑩処理開始で行います。
SRC非同期モードでは、Audioデータが、 Input data timingとOutput data timingにそれぞれ同期して、入出力される動作となります。
入出力共にDMAアクセスが設定されます。
サンプリングレートの等倍変換を行う場合の初期値設定が設定されます。
初期値を設定する際は、SCU.SRC1_SRCIRのINITビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
演算の初期値として設定する値は、ハードウェアマニュアル
『Table45.8 Combination of Register Setting Related to FSO/FSI Ratio and Channel, Latency』
『Table45.9 INTIFS Values in SRCm_IFSVR Register for Some Specific Cases』
を参照し決定します。
SRC1のInput data timingとOutput data timingにSSI0のSCK_WS01239（44.1kHz）が設定されます。
入力/出力共にSRC非同期モード（タイミングクロックを外部から入力）に設定されます。
アンダーフロー発生時には、直前の値を出力するように設定されます。

## Slide 212: 拡張フロー4 設定詳細 ⑦ADSP設定
拡張フロー4では、 ADSPからのAudioデータの出力にADSPのOutput FIFO0を使用し、Output FIFO0のAudioデータが残り20サンプル分以下まで読み出されたら、 ADSPに対して割り込みを要求する設定を行います。 ここでは設定までを行い動作許可は⑩処理開始で行います。
// ADSP Output FIFO0設定
ADSP.OF_MSTP &= 0xFFFFFFFE;
ADSP.OF_PTRRST |= 0x00000001;
ADSP.OF_PTRRST &= 0xFFFFFFFE;
// ADSP 信号処理設定
ADSP.OF0_MODE = 0x00000001;
ADSP.OF0_CH = 0x00000002;
ADSP.OF0_ADINR = 0x00080000;
// ADSP 割り込み設定
ADSP.OF_INT_MSK |= 0x00000001;
ADSP.OF0_INT_TH = 0x00000028;
ADSP.IRQIN_SEL01 = 0x00000019;
ADSP.OF_INT_CLR = 0x00000003;
ADSP.OF_INT_MSK &= 0x000000FE;
// ADSP ベクタテーブル配置設定 ADSP.BRESET = 0x00000001;
ADSP.STATVECTORSEL = 0x00000000;
ADSP.BRESET = 0x00000000;
// タイミング信号設定
ADG.ADSP_TIMSEL0 = 0x06000000;
// ADSP 動作許可
ADSP.RUNSTALL = 0x00000000;
Output FIFO0の動作が許可され、ポインタがリセットされます。
ADSPのOutput FIFO0出力タイミングに、SSI0のSCK_WS01239（44.1kHz）が設定されます。
割り込み設定は、割り込みをマスクした状態で行う必要があります。
→特に処理再開で、割り込みマスクが解除された状態で割り込み設定を行ってしまうと、意図しない割り込み要求が発生してしまう可能性があるためです。
Output FIFO0のAudioデータが残り40Word未満になった際、ADSPに割り込みを要求するように設定されます。
→ Output FIFO0は、1wordを24bitデータとして扱います。拡張フロー4の、Audioデータを16bit 2chで扱う設定の場合、Output FIFO0は16bit 1chごとに1wordを使用し、Audioデータ1サンプルにつき合計2wordを使用します。すなわち、ADSP.OF0_INT_THを40wordに設定した場合、Audioデータ20サンプル分に相当します。
Int.1に、Output FIFO0 status with masked割り込みが選択されます。 Output FIFO0のEMPTY、UNDERの割り込み要因のうち、UNDERのみを許可するように設定されます。
出力にDMAアクセスが設定されます。
Audioデータは、1サンプルが 16bit 2ch として扱うように設定されます。
ADSPの割り込みベクタには、Primary Static Vectorが設定されます。 この設定を行う際には、ADSP.BRESETのRSTビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。

## Slide 213: 拡張フロー4 設定詳細 ⑧A-DMACpp ch3設定（from SCU）
拡張フロー4では、SCU SRC0とSSIU/SSIのSSI0間のデータ転送にA-DMACpp3を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑩処理開始で行います。
// A-DMACpp3 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_3 = 0xEC304400;
A-DMACpp.PDMADAR_3 = 0xEC400000;
// A-DMACpp3 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_3 = 0x2E000000;
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。
ソースアドレスにSRC1out_BUSIF、ディスティネーションアドレスにSSI0-0_BUSIFが設定されます。
（ SRC1out_BUSIF / SSI0-0_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）

## Slide 214: 拡張フロー4 設定詳細 ⑨A-DMACpp ch2設定（from ADSP）
拡張フロー4では、ADSPとSCU SRC0間のデータ転送にA-DMACpp2を使用します。 ソース / ディスティネーションアドレスには、A-DMAC用とA-DMACpp用が存在するため、ここではA-DMACpp用のアドレスを設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑩処理開始で行います。
// A-DMACpp2 転送アドレス設定
A-DMACpp.PDMASAR_2 = 0xEC460000;
A-DMACpp.PDMADAR_2 = 0xEC300400;
// A-DMACpp2 転送要求設定
A-DMACpp.PDMACHCR_2 = 0x232E0000;
ソース / ディスティネーションアドレスに対応した要求信号（SRS/DRS）が設定されます。
ソースアドレスにADSP0out_BUSIF、ディスティネーションアドレスにSRC1in_BUSIFが設定されます。
（ ADSP0out_BUSIF / SRC1in_BUSIFはいずれもA-DMACpp用のアドレス）

## Slide 215: 拡張フロー4 設定詳細 ⑩処理開始
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00020002; // uf_src1o of_src1i （1書き込みでクリア）
ADSP.OF_INT_CLR = 0x00000003; // EMPTY0 UNDER0 （1書き込みでクリア）
ADSP.OF0_SR = 0x00000001; // OF（1書き込みでクリア）
// A-DMACpp3 動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_3 |= 0x00000001;
// A-DMACpp2 動作許可
A-DMACpp.PDMACHCR_2 |= 0x00000001;
// SSI0 動作許可
SSI.SSICR0 |= 0x10000001;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI0-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SCU SRC1 動作許可
SCU.SRC1_CONTROL = 0x00000011;
// ADSP FIFO入力許可
ADSP.OF_EN |= 0x00000001;
処理を開始する際は、まずA-DMACpp3 / A-DMACpp2の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
ADSP.OF_INT_CLRは、Output FIFO0以外のステータスも含まれるため、 Output FIFO0のみがクリアされるようにします。

## Slide 216: 拡張フロー4 設定詳細 ⑪処理停止
処理を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMACpp3 / A-DMACpp2の動作を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
// SSI0 動作停止
SSI.SSICR0 &= 0xEFFFFFFF;
while( SSI.SSISR0 & 0x01000000 == 0 ); // DIRQ=1を待ちます
SSI.SSICR0 &= 0xFFFFFFFE;
while( SSI.SSISR0 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// SSIU動作停止
SSIU.SSI0-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SCU SRC1 動作停止
SCU.SRC1_CONTROL = 0x00000000;
// ADSP 動作停止
ADSP.OF_EN &= 0xFFFFFFFE;
// A-DMACpp 動作停止
A-DMACpp.PDMACHCR_3 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_3 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
A-DMACpp.PDMACHCR_2 &= 0xFFFFFFFE;
while(A-DMACpp.PDMACHCR_2 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0 = 0x00020002; // uf_src1o of_src1i （1書き込みでクリア）
ADSP.OF0_SR = 0x00000001; // OF（1書き込みでクリア）
ADSP.OF_INT_CLR = 0x00000003; // EMPTY0 UNDER0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SRC非同期モードの場合、SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0を確認します。
SCU.SCU_SYSTEM_STATUS0は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、対象のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
ADSP.OF_INT_CLRは、Output FIFO0以外のステータスも含まれるため、 Output FIFO0のみがクリアされるようにします。
SSIを送信モードで動作させている場合、SSI.SSICR0のDMENとENをクリアする順序に制約があります。ハードウェアマニュアル『42.4.5 Stopping or Resuming Transmission』の記載に従い停止を行ってください。

## Slide 217: Extension flow 5 – Entire route
This example shows how to configure record Audio data input 2ch 16bit 44.1kHz to ADSP via Audio Main Bus. Input Audio data signal processing is perform by firmware loaded in the ADSP.
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG

## Slide 218: Extension flow 5 – Route details
In extension flow 5, set the SSI1 of SSIU/SSI to I2S slave, it will assume the configuration that uses the SSI_SCK / SSI_WS generated in SSI0. In extension flow 5, write the Audio data by using A-DMAC to the ADSP arranged D-TCM memory map. The following figure shows the role of each modules on the path details and route.
SSIU/SSI of SSI1 is configure to I2S format signal, which is input data from SSI_SDATA1 pins to Audio data.
A-DMAC0 transfer Audio data in SSI1 of SSIU/SSI to the D-TCM of ADSP. In addition, an interrupt request is sent to each 1024 transfer count.
ADSP with firm loaded into ADSP receive interrupt request from A-DMAC0.
①SSI ch1
I2S slave receive 2ch（Stereo）
Sampling rate :44.1kHz
Data word length :16bit
System word length :32bit
D-TCM
②A-DMAC ch0
Transfer source :SSI1-0_BUSIF
Destination :External Memory（D-TCM）
Interrupt request to 1024 transfer times
ADSP
③ADSP
A-DMAC0 transfer interrupt request to ADSP firmware
A-DMAC
SSIU/
SSI1
SSI_SDATA1
SSIU/
SSI0
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
ADG
AUDIO_CLKA_A
【Setting for SSI_SCK/SSI_WS to be used in SSI1】
【Legend】
Audio Clock line and timing signal

## Slide 219: Extension flow 5 – Possible applications
Audio data (44.1kHz 2ch 16bit) is input to ADSP at extension flow 5, and the application which does signal processing by the firmware loaded in ADSP is assumed.
It is assumed that 2 buffers with the size of 4096 (1024 samples) are reserved for D-TCM1 of ADSP. In extension flow 5, Audio data is written in the buffer alternatively every 1024 samples and interrupt request to ADSP firmware at the time of buffer writing completion. It’s assumed that the following firmware is loaded in ADSP.
Since the start of the processing, stop and resume can be request at anytime.
A-DMAC
【Extension flow route】
44.1kHz 2ch 16bit
SSIU/
SSI
ADSP
D-TCM1
0xECE60000
…
0xECE60FFF
0xECE60004
0xECE60008
…
…
0xECE61FFF
0xECE61000
0xECE61004
0xECE61008
…
【Buffer 1】
【Buffer 2】
【ADSP firmware】
Signal processing
Interrupt request to ADSP firmware
at buffer written completion.
Audio data aligns 4-byte in little endian, and is arranged in ADSP D-TCM1 in turn of L / R order
0xECE6xxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
ADSP firmware reads the Audio data which has been written to D-TCM1 completed, and do signal processing. The next Audio data is written to another buffer at the back where the signal processing is being performed.
When buffer written is completed, interrupt is requested.
ADSP firmware detects buffer written completion by this interrupt. ADSP firmware have to clear the interrupt request flag of this interrupt (DSE of A-DMAC.DMACHCR_0) in the interrupt handler.

## Slide 220: Extension flow 5 – Usage Pin List
It shows the pin and function to be used in Extension flow 5.
Module | Pin name | Input / Output | Content
SSIU/SSI0 | SSI_SCK01239 | Output | Serial bit clock output（used in SSI_SCK of SSI1）
 | SSI_WS01239 | Output | Word select output（used in SSI_WS of SSI1）
SSIU/SSI1 | SSI_SDATA1 | Input | Serial data input
ADG | AUDIO_CLKA_A | Input | Audio clock source 22.5792MHz input (44.1kHz system)

## Slide 221: Extension flow 5 – Setting flow
拡張フロー5の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と拡張フロー5で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
【凡例】
Audio data lines
Peripheral Clock lines
and Module Stop Status lines
Audio Clock lines and timing signal lines
Module Stop control
①Port function setting（PFC） ②Module standby release （Module Standby/Software Reset） ③ADSP firmware load ④Audio Clock setting ⑤SSIU/SSI setting ⑥ADSP setting ⑦A-DMAC setting ⑧Process start ⑨Operation in progress ⑩Process stop ⑪Process resume
ADSP
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA1
2
4
1
処理開始/停止
11
Process resume
※resume process, proceed procedure from ④Audio Clock setting
SSIU/SSI
A-DMAC
5
7
AUDIO_CLKA_A
3
9
6
8
10
Operation in progress

## Slide 222: 拡張フロー5 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで拡張フロー5で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR)を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー5に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA1 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.MOD_SEL1 = 0x00000000; // bit20 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR15 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFB;
PFC.GPSR6 = 0x00000008; // bit3 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 223: 拡張フロー5 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
拡張フロー5で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
} // ADGはソフトウェアリセットが存在しません
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー5に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On ADSP
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000040 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400040; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFBF; // bit6 ADSP モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000040 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFBF;
CPG.SRCR5 = 0x00000040; // bit6 ADSP ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFBF;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000040; // bit6 ADSP ソフトウェアリセット解除
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400004; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFB; // bit2 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000004 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRCR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFB;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000004; // bit2 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 224: 拡張フロー5 設定詳細 ③ADSPファームウェアロード
ADSPは、モジュールスタンバイを解除してから、ADSPを実行する前までに、ADSP用のファームウェアをロードしておく必要があります。 ソフトウェアは、ADSP内のI-TCM、D-TCMをメモリマップの一部の領域としてアクセスすることができます。
拡張フロー5では、External Memoryに格納されたADSP用ファームウェアのイメージデータを、ソフトウェアでADSP内のI-TCM、D-TCMにコピーします。
【External Memory上のイメージデータ】
D-TCM1
イメージデータ
I-TCM0
イメージデータ
I-TCM1
イメージデータ
【ADSP内のI-TCM、D-TCM】
D-TCM1
D-TCM0
I-TCM0
I-TCM1
0xECE60000
0xECE78000
0xECE80000
0xECE90000
メモリコピー
I-TCM0の0xECE80000-0xECE807FF番地にはPrimary Static Vectorを設定した場合のVectorテーブルが配置されます。
0xECE70000
0xECE70000-0xECE77FFF番地はブランク領域となります。
D-TCM0イメージデータ

## Slide 225: 拡張フロー5 設定詳細 ④Audio Clock設定
入力モジュール | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SSIU/SSI SSI0 | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 2.8224MHz（SCKレート） | 1/8
SSIU/SSI SSI1 | SSI_SCK01239 SSI_WS01239 | 2.8224MHz（SCKレート） 44.1kHz（WSレート） | --- ---
拡張フロー5では、SSIU/SSIのSSI1がI2Sスレーブで動作し、SSI0が生成したSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を使用します。 SSI0には、ADGがAUDIO_CLKAの端子から受けたAudio Clockのクロック源（22.5792MHz）が供給されます。
Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュールの設定の際に行われます。

## Slide 226: 拡張フロー5 設定詳細 ⑤SSIU/SSI設定
In Extension flow 5, following format of serial sound I / F signal is input to SSI1. また、SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力させ、SSI共通使用に設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧処理開始で行います。
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000001;
// SSI0の端子をSSI1で共通使用に設定
SSIU.SSI_MODE1 = 0x00000002;
// SSI1のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR1 = 0x900B1100;
// SSI0でSSI_SCK01239 / SSI_WS01239を生成し常時出力に設定
SSI.SSICR0 = 0x900BD122;
SSI.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI1-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI1-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI1-0_MODE = 0x00000000;
SSI_SCK01239
（SSI1共通使用)
SSI_WS01239
(SSI1共通使用)
SSI_SDATA1
（受信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sスレーブモード 2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
2.8224MHz（SSI0でADGからの22.5792MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSIU SSI1をチャンネル1のみ単独で使用するように設定されます。 Audioデータをワード単位で入れ替えを行うように設定されます。 →拡張フロー5は、AudioデータがAudio Main Busを経由して、ADSPのD-TCMに書き込まれるため、AudioデータのLch/Rchが入れ替わってしまいます。Audioデータを拡張フロー5で想定する配置にしたい場合、ここで補正します。
SSI_WS常時出力
0xECE6xxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【ADSP D-TCMのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの出力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）
SSIUでLRの配置を
入れ替えます。↓

## Slide 227: 拡張フロー5 設定詳細 ⑥ADSP設定
拡張フロー5では、A-DMAC0からの割り込み要求をADSPファームウェアに入力する設定と、ADSPファームウェアの動作許可を行います。 拡張フロー5は、AudioデータをADSPのD-TCMに直接書き込む経路です。ここでADSPファームウェアの動作を許可して以降、ソフトウェアが設定する項目はありません。
// ADSP 割り込設定
ADSP.IRQIN_SEL00 = 0x0000000C;
// ADSP ベクタテーブル配置設定 ADSP.BRESET = 0x00000001;
ADSP.STATVECTORSEL = 0x00000000;
ADSP.BRESET = 0x00000000;
// ADSP 動作許可
ADSP.RUNSTALL = 0x00000000;
ADSPの割り込みベクタには、Primary Static Vectorが設定されます。
初期値を設定する際は、ADSP.BRESETのRSTビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Int.0に、A-DMAC ch0割り込み要求が選択されます。 A-DMAC ch0割り込み設定は、⑦A-DMAC設定で行われます。

## Slide 228: 拡張フロー5 設定詳細 ⑦A-DMAC設定
拡張フロー5では、 SSIU/SSIのSSI1とADSPのD-TCM1のデータ転送にA-DMAC0を使用し、 ディスティネーション側には『拡張フロー5 想定アプリケーション』に記すD-TCM1のバッファ管理と割り込み要求を想定し、 ハードウェアマニュアル『48.3.4 Descriptor Memory (6)Using the Descriptor Memory for Double Buffering』に記載された設定を行います。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧処理開始で行います。
// A-DMAC0 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_0 = 0x004A;
// A-DMAC0 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_0 = 0xEC70A001;
// Descriptor Stage0
*( 0xEC70A000 ) = 0xEC101000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A004 ) = 0xECE60000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A008 ) = 0x00000400; // 転送回数
// Descriptor Stage1
*( 0xEC70A010 ) = 0xEC101000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A014 ) = 0xECE61000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A018 ) = 0x00000400; // 転送回数
// A-DMAC0 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_0 = 0x01008000;
A-DMAC.DMACHCR_0 = 0x2E404810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（処理再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
SSI1_0 receiverのMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A000番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
『拡張フロー5 想定アプリケーション』に記す2面バッファ管理を行うため、2つのDescriptor Stageに、それぞれソースアドレス、ディスティネーションアドレス、転送回数が設定されます。
ディスティネーションアドレスは、ADSPのD-TCM1上の2面のバッファの先頭アドレスになります。
Descriptor Memory Operating Mode 2、Number of Stages of Descriptor Memoryを1とすることで、2つのDescriptor Stageをデータ転送完了で交互にロードするダブルバッファ管理を行うように設定されます。
Descriptor Stageのデータ転送完了時に、ADSPファームウェアに割り込みを要求するように設定されます。
この割り込み要求をADSPファームウェアに入力する設定は⑥ADSP設定で行います。 また、この割り込み要求フラグは自動でクリアされません。拡張フロー5では、⑨処理中の操作で、ADSPファームウェアが割り込み要求フラグをクリアする想定です。
転送動作は以下のように設定されます。
A-DMAC0以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。
【ディスティネーション D-TCM1】
0xECE6xxx0
0xECE6xxx4
0xECE6xxx8
【ソース SSI0】
SSI1-0_BUSIF
転送サイズ4byte
ソースアドレス固定
ディスティネーション
アドレス
+4 インクリメント

## Slide 229: 拡張フロー5 設定詳細 ⑧処理開始
// 関連するステータスフラグクリア
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFF7FFFF; // DSE（0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
// A-DMAC0 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_0 |= 0x00040001;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI1-0_CONTROL |= 0x00000001;
// SSI1 動作許可
SSI.SSICR1 |= 0x10000001;
処理を開始する際は、まずA-DMAC0 の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
A-DMAC0の動作許可と共に、 Descriptor Stageのデータ転送完了割り込み要求（DSE）を許可します。

## Slide 230: 拡張フロー5 設定詳細 ⑨処理中の操作
// A-DMAC0 Descriptor Stageのデータ転送完了割り込み（DSE）クリア
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFBFFFF;
処理中は、A-DMAC0のDescriptor Stageのデータ転送完了割り込み（DSE）が要求されたら、要求フラグをクリアする必要があります。 拡張フロー5では、ADSPのファームウェアが、 A-DMAC0のDescriptor Stageのデータ転送完了割り込み要求フラグ（DSE）をクリアする想定です。

## Slide 231: 拡張フロー5 設定詳細 ⑩処理停止
処理を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMAC0を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIをスレーブモードで動作させている場合、SSI_WS信号が停止する前にSSIのデータ転送を停止させる必要があります。 拡張フロー5では、SSI1を停止し、SSI0で常時出力に設定されたSSI_WS01239 / SSI_SCK01239は停止しません。
// SSIU動作停止
SSIU.SSI1-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// SSI1 動作停止
SSI.SSICR1 &= 0xEFFFFFFE; // SSI_WS01239停止前に行ってください
while( SSI.SSISR1 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// A-DMAC0 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFFBFFFE;
while( A-DMAC.DMACHCR_0 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
A-DMAC.DMACHCR_0 &= 0xFFF7FFFF; // DSE（0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000010; // of1-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000010; // uf1-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR1 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU1のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを受信モードで動作させている場合には、送信モードのときのように、SSI.SSICR1のDMENとENをクリアする順序に制約はありません。
A-DMAC0の動作停止と共に、 Descriptor Stageのデータ転送完了割り込み要求（DSE）を禁止します。

## Slide 232: 拡張フロー6 全体経路
ADSPからAudio Local Busを経由して出力されたAudioデータを、再生する設定例を示します。 ADSPは、ADSPにロードされたファームウェアにより信号処理を行った結果のAudioデータを出力します。
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
INTC-AP/ INTC-RT
SSIU/
SSI
ADSP
SCU
DTCP
MLP
MLM
A-DMAC
CPU
External
Memory
Port
Main Bus
Audio Main Bus
Audio Local Bus
APMU
ADG

## Slide 233: 拡張フロー6 経路詳細
拡張フロー6では、メモリマップに配置されたADSP内のD-TCMに保存されたAudioデータを、A-DMACを使用して読み出します。 以下の図により、経路詳細および経路上の各モジュールの役割を示します。
ADSPは、 ADSPにロードされたファームウェアに伝えるため、A-DMAC1の割り込み要求を待ちます。
A-DMAC1が、 ADSPのD-TCMに保存されたAudioデータを、 SSIU/SSIのSSI0にデータ転送します。 また、転送回数が1024回ごとに、割り込みを要求します。
SSIU/SSIのSSI0が、データ転送されたAudioデータをI2Sフォーマットに変換しSSI_SCK01239 / SSI_WS01239 / SSI_SDATA0の端子に出力します。
D-TCM
②A-DMAC ch1
転送元:External Memory（D-TCM）
転送先:SSI0-0_BUSIF
転送回数1024回ごとに割り込み要求。
ADSP
①ADSP
ADSPにロードされたファームウェアに伝えるため、A-DMAC1の割り込み要求を待ちます。
A-DMAC
SSIU/
SSI
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
③SSI ch0
I2Sマスタ送信 2ch（Stereo）
サンプリングレート:44.1 kHz
データワード長:16bit
システムワード長:32bit
WS常時出力

## Slide 234: 拡張フロー6 想定アプリケーション
ADSPにロードされたファームウェアが信号処理を行ったAudioデータ（44.1kHz 2ch 16bit）を、拡張フロー6の経路で出力するアプリケーションを想定します。
ADSPのD-TCM1には、4096バイト（1024サンプル分）のバッファが2面確保されることを想定します。 拡張フロー6は、このバッファからAudioデータを1024サンプルごと交互に読み出し、バッファ読み出し完了時にADSPのファームウェアに対し割り込みを要求します。 ADSPには、以下のファームウェアがロードされることを想定します。
ソフトウェアは、処理を開始して以降、任意のタイミングで処理の停止、再開を行います。
ADSP
D-TCM1
0xECE62000
…
0xECE62FFF
0xECE62004
0xECE62008
…
…
0xECE63FFF
0xECE63000
0xECE63004
0xECE63008
…
【バッファ1】
【バッファ2】
【ADSPファームウェア】
信号処理
バッファ読み出し完了で
ADSPファームウェアに
割り込み要求
AudioデータはADSPのD-TCM1に4バイトアラインで
L/Rの順にリトルエンディアンで配置されます。
0xECE6xxxx
+1
+2
+3
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
ADSPファームウェアは信号処理の結果のAudioデータを、D-TCM1のバッファに書き込みます。信号処理を行っている裏で、拡張フロー6により、もう片面のバッファからAudioデータが読み出されます。
A-DMAC
44.1kHz 2ch 16bit
SSIU/
SSI
【拡張フロー6経路】
拡張フロー6からはバッファ読み出し完了時に割り込みが要求されます。
ADSPファームウェアは、この割り込みでバッファの読み出し完了を検出します。また、この割り込みの割り込み要求フラグ（A-DMAC.DMACHCR_1のDSE）は、ADSPファームウェアでクリアする必要があるため、ADSPファームウェアの割り込みハンドラの中でクリアします。

## Slide 235: 拡張フロー6 使用端子一覧
拡張フロー6で使用する端子と機能を示します。
モジュール | 端子名 | 入出力 | 内容
SSIU/SSI0 | SSI_SCK01239 | 出力 | シリアルビットクロック出力
 | SSI_WS01239 | 出力 | ワードセレクト出力
 | SSI_SDATA0 | 出力 | シリアルデータ出力
ADG | AUDIO_CLKA_A | 入力 | Audio Clockのクロック源 22.5792MHz入力（44.1kHz系）

## Slide 236: 拡張フロー6 設定手順
拡張フロー6の設定手順について示します。 Audio関連モジュールを設定する前に、ポート機能選択と拡張フロー6で使用するモジュールの モジュールスタンバイを解除しておく必要があります。
①ポート機能設定（PFC） ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset） ③ADSPファームウェアロード ④Audio Clock設定 ⑤SSIU/SSI設定 ⑥ADSP設定 ⑦A-DMAC設定 ⑧処理開始 ⑨処理中の操作 ⑩処理停止 ⑪処理再開
SSIU/
SSI
A-DMAC
ADSP
PFC
CPG
Module Standby/
Software Reset
ADG
Pin Function Control
SSI_SCK01239
/ SSI_WS01239
/ SSI_SDATA0
AUDIO_CLKA_A
【凡例】
Audioデータ線
Peripheral Clock 線
および Module Stop Status 線
Audio Clock線 およびタイミング信号線
Module Stop 制御
2
4
1
5
7
8
9
処理開始/停止
11
処理再開
※処理再開は、④Audio Clock設定 からの手順を進めます。
6
3
10
処理中の操作

## Slide 237: 拡張フロー6 設定詳細 ①ポート機能設定（PFC）
各Portは、PFCでピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）、兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）、 GPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を Portごとに行う構成となります。これらを設定することで拡張フロー6で使用するPort機能を有効にします。 その際、Portに不正な値が出力されるのを防止するため、最初にピン配置グループ選択（PFC.MOD_SEL）と兼用機能テーブル選択（PFC.IPSR）を 行った後、最後にGPIO⇔兼用機能切り替え（PFC.GPSR）を行います。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（PFC.PMMR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にPFC.PMMRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー6に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
// AUDIO_CLKA_A ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様）
PFC.MOD_SEL0 = 0x00000000; // bit4-3 グループAを選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR17 = 0x00000000; // bit3-0 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFBFFFFF;
PFC.GPSR6 = 0x00400000; // bit22 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SCK01239 ポート機能選択 // SSI0はピン配置グループが1つのみ
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit23-20 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFE;
PFC.GPSR6 = 0x00000001; // bit0 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_WS01239 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit27-24 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFD;
PFC.GPSR6 = 0x00000002; // bit1 最後にGPIOから兼用機能に切り替え
// SSI_SDATA0 ポート機能選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFF;
PFC.IPSR14 = 0x00000000; // bit31-28 テーブル0番を選択
PFC.PMMR = 0xFFFFFFFB;
PFC.GPSR6 = 0x00000004; // bit2 最後にGPIOから兼用機能に切り替え

## Slide 238: 拡張フロー6 設定詳細 ②モジュールスタンバイ解除 （Module Standby/Software Reset）
拡張フロー6で使用する各モジュールの設定を行う前に、各モジュールに対しモジュールスタンバイ解除（CPG.SMSTPCR）と ソフトウェアリセット(CPG.SRCR/CPG.SRSTCLR 対応するモジュールのみ）を行う必要があります。
このモジュールの各レジスタは、レジスタ値の不正な書き換えがマスクレジスタ（CPG.CPGWPR）により保護されています。 各レジスタに値を書き込む場合、その直前にCPG.CPGWPRに非該当ビットを含む32bitの反転値を書き込むことで保護が解除されます。
// Power On ADG
if( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ){ // モジュールスタンバイ状態の場合のみ実施します
CPG.CPGWPR = 0xFC481FE9; // ↓次行のレジスタに書く値の反転値（以降同様） CPG.SMSTPCR9 = 0x03B7E016; // bit22 ADGモジュールスタンバイ解除
while( CPG.MSTPSR9 & 0x00400000 ); // 解除が確認されるまで待ちます
} // ADGはソフトウェアリセットが存在しません
※レジスタに書き込む値は、拡張フロー6に該当するビットを含むHEX値を濃黒字で表記します。
※CPG.SMSTPCR9レジスタのbit17は、MD4～1のmode pinにより初期値が決まります。ここでは1に設定されているものとしてCPG.CPGWPRの反転値を決定しました。
// Power On SSIU/SSI（SSI 全ch対象）
if( CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 ){
CPG.CPGWPR = 0x0001FFFF; CPG.SMSTPCR10 = 0xFFFE0000; // bit15-5 SSI 全chモジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR10 & 0x0000FFE0 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRCR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFF001F;
CPG.SRSTCLR10 = 0x0000FFE0; // bit15-5 SSI 全chソフトウェアリセット解除
// Power On ADSP
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000040 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400040; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFBF; // bit6 ADSP モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000040 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFBF;
CPG.SRCR5 = 0x00000040; // bit6 ADSP ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFBF;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000040; // bit6 ADSP ソフトウェアリセット解除
// Power On A-DMAC
if( CPG.MSTPSR5 & 0x00000002 ){
CPG.CPGWPR = 0x7C400002; CPG.SMSTPCR5 = 0x83BFFFFD; // bit1 A-DMAC モジュールスタンバイ解除
while(CPG.MSTPSR5 & 0x00000002 );
}
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFD;
CPG.SRCR5 = 0x00000002; // bit1 A-DMAC ソフトウェアリセット
// wait 30us （30usは、RCLK clock 1サイクル分の時間）
CPG.CPGWPR = 0xFFFFFFFD;
CPG.SRSTCLR5 = 0x00000002; // bit1 A-DMAC ソフトウェアリセット解除

## Slide 239: 拡張フロー6 設定詳細 ③ADSPファームウェアロード
ADSPは、モジュールスタンバイを解除してから、ADSPを実行する前までに、ADSP用のファームウェアをロードしておく必要があります。 ソフトウェアは、ADSP内のI-TCM、D-TCMをメモリマップの一部の領域としてアクセスすることができます。
拡張フロー6では、External Memoryに格納されたADSP用ファームウェアのイメージデータを、ソフトウェアでADSP内のI-TCM、D-TCMにコピーします。
【External Memory上のイメージデータ】
D-TCM1
イメージデータ
I-TCM0
イメージデータ
I-TCM1
イメージデータ
【ADSP内のI-TCM、D-TCM】
D-TCM1
D-TCM0
I-TCM0
I-TCM1
0xECE60000
0xECE78000
0xECE80000
0xECE90000
メモリコピー
I-TCM0の0xECE80000-0xECE807FF番地にはPrimary Static Vectorを設定した場合のVectorテーブルが配置されます。
0xECE70000
0xECE70000-0xECE77FFF番地はブランク領域となります。
D-TCM0イメージデータ

## Slide 240: 拡張フロー6 設定詳細 ④Audio Clock設定
入力モジュール | 供給するAudio Clock または、タイミング信号 | 必要とするレート | 分周比
SSIU/SSI SSI0 | AUDIO_CLKA（22.5792MHz） | 2.8224MHz（SCKレート） | 1/8
拡張フロー6では、ADGがAUDIO_CLKAの端子からAudio Clockのクロック源（22.5792MHz）を受け、SSIU/SSIにAudio Clockを供給します。
Audio Clock、またはタイミング信号の選択は各モジュールの設定の際に行われます。

## Slide 241: 拡張フロー6 設定詳細 ⑤SSIU/SSI設定
// Audio ClockをSSI0に入力
ADG.AUDIO_CLK_SEL0 = 0x00000001;
// SSI0のシリアルサウンドI/F信号フォーマット設定
SSI.SSICR0 = 0x900BD122;
SSI.SSIWSR0 = 0x00000100;
// SSIUの動作設定
SSIU.SSI0-0_BUSIF_MODE = 0x00000101;
SSIU.SSI0-0_BUSIF_ADINR = 0x00080002;
SSIU.SSI0-0_MODE = 0x00000000;
拡張フロー6では、SSI0に以下のフォーマットのシリアルサウンドI/F信号が入力されるように設定します。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧処理開始で行います。
SSIU SSI0をチャンネル0のみ単独で使用するように設定されます。 Audioデータをワード単位で入れ替えを行うように設定されます。 →拡張フロー6は、ADSPのD-TCM上のAudioデータが、Audio Main Busを経由して読み出されるため、AudioデータのLch/Rchが入れ替わってしまいます。拡張フロー6で想定する配置のAudioデータの場合、ここで補正します。
SSI_SCK01239
SSI_WS01239
SSI_SDATA0
（送信モード）
データワード長 16bit
MSB
MSB
LSB
LSB
next
I2Sマスターモード 2ch(Stereo) サンプリングレート44.1kHz 以下のフォーマットに設定されます。
システムワード長 32bit
0パディング
2.8224MHz（SSI0でADGからの22.5792MHzを8分周）
SSI_WSはSSI_SCKの立下りで変化
SSI_WSは
第1chがハイレベル
第1ch（Lch）
第2ch（Rch）
SSI_WSとSSI_SDATA間の
データ遅延なし
SSI_WS常時出力
0xECE6xxxx
Lch bit 7-0
Lch bit15-8
Rch bit 7-0
Rch bit15-8
【ADSP D-TCMのAudioデータの配置】
+1
+2
+3
・リトルエンディアン
・LRの順で交互に配置
(Lch)
(Rch)
【Audio関連モジュールの入力フォーマット】
・ハードウェアマニュアル
『40.3.3 Data Format on Audio Local Bus』参照
↓SSIUでLR配置を入れ替えます。
Rch（第2ch）
Lch（第1ch）

## Slide 242: 拡張フロー6 設定詳細 ⑥ADSP設定
拡張フロー6では、A-DMAC1からの割り込み要求をADSPファームウェアに入力する設定と、ADSPファームウェアの動作許可を行います。 拡張フロー6は、AudioデータをADSPのD-TCMから直接読み出す経路です。ここでADSPファームウェアの動作を許可して以降、ソフトウェアが設定する項目はありません。
// ADSP 割り込設定
ADSP.IRQIN_SEL01 = 0x0000000D;
// ADSP ベクタテーブル配置設定 ADSP.BRESET = 0x00000001;
ADSP.STATVECTORSEL = 0x00000000;
ADSP.BRESET = 0x00000000;
// ADSP 動作許可
ADSP.RUNSTALL = 0x00000000;
ADSPの割り込みベクタには、Primary Static Vectorが設定されます。
初期値を設定する際は、ADSP.BRESETのRSTビットを1にし、初期値設定が完了したら0に戻します。
Int.1に、A-DMAC ch1割り込み要求が選択されます。 A-DMAC ch1割り込み設定は、⑦A-DMAC設定で行われます。

## Slide 243: 拡張フロー6 設定詳細 ⑦A-DMAC設定
拡張フロー6では、 ADSPのD-TCM1とSSIU/SSIのSSI0とのデータ転送にA-DMAC1を使用し、 ディスティネーション側には『拡張フロー6 想定アプリケーション』に記すD-TCM1のバッファ管理と割り込み要求を想定し、 ハードウェアマニュアル『48.3.4 Descriptor Memory (6)Using the Descriptor Memory for Double Buffering』に記載された設定を行います。 ここでは設定までを行い動作許可は⑧処理開始で行います。
// A-DMAC1 転送要求設定
A-DMAC.DMARS_1 = 0x0015;
// A-DMAC1 転送アドレス 転送回数設定
A-DMAC.DMADPBASE_1 = 0xEC70A021;
// Descriptor Stage0
*( 0xEC70A020 ) = 0xECE62000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A024 ) = 0xEC100000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A028 ) = 0x00000400; // 転送回数
// Descriptor Stage1
*( 0xEC70A030 ) = 0xECE63000; // ソースアドレス
*( 0xEC70A034 ) = 0xEC100000; // ディスティネーションアドレス
*( 0xEC70A038 ) = 0x00000400; // 転送回数
// A-DMAC1 転送動作設定
A-DMAC.DMACHCRB_1 = 0x01008000;
A-DMAC.DMACHCR_1 = 0x2E400810;
// A-DMAC ch0～ch15許可（処理再開では省略します）
A-DMAC.DMAOR_L = 0x0001;
SSI0_0 transmitterのMID + RIDが設定されます。
External Memory に配置されたDescriptor を使用するように設定され、DescriptorのBaseアドレスにビルトインメモリ（0xEC70A020番地）のアドレスが設定されます。（ A-DMAC.DMADPBASEのSELビットを1に設定することがワークアラウンドで推奨されているためです）
『拡張フロー6 想定アプリケーション』に記す2面バッファ管理を行うため、2つのDescriptor Stageに、それぞれソースアドレス、ディスティネーションアドレス、転送回数が設定されます。
ソースアドレスは、ADSPのD-TCM1上の2面のバッファの先頭アドレスになります。
Descriptor Memory Operating Mode 2、Number of Stages of Descriptor Memoryを1とすることで、2つのDescriptor Stageをデータ転送完了で交互にロードするダブルバッファ管理を行うように設定されます。
Descriptor Stageのデータ転送完了時に、ADSPファームウェアに割り込みを要求するように設定されます。
この割り込み要求をADSPファームウェアに入力する設定は⑥ADSP設定で行います。
また、この割り込み要求フラグは自動でクリアされません。拡張フロー6では、⑨処理中の操作で、ADSPファームウェアが割り込み要求フラグをクリアする想定です。
転送動作は以下のように設定されます。
A-DMAC1以外のchの許可/禁止も含まれるため、他のchに影響が出ないようにする必要があります。
一旦許可した後は、このレジスタを操作しないことを推奨します。
【ソース D-TCM1】
0xECE6xxx0
0xECE6xxx4
0xECE6xxx8
【ディスティネーション SSI0】
SSi0-0_BUSIF
転送サイズ4byte
ディスティネーションアドレス固定
ソースアドレス
+4 インクリメント

## Slide 244: 拡張フロー6 設定詳細 ⑧処理開始
// 関連するステータスフラグクリア
A-DMAC.DMACHCR_1 &= 0xFFF7FFFF; // DSE（0書き込みでクリア）
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
// A-DMAC1 動作許可
A-DMAC.DMACHCR_1 |= 0x00040001;
// SSI0 動作許可
SSI.SSICR0 |= 0x10000001;
// SSIU 動作許可
SSIU.SSI0-0_CONTROL |= 0x00000001;
処理を開始する際は、まずA-DMAC1 の動作許可を行った後、経路の出力側モジュールから順に動作を許可します。 また、念のため各モジュールを動作許可する直前に関連するステータスフラグをクリアします。
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
A-DMAC1の動作許可と共に、 Descriptor Stageのデータ転送完了割り込み要求（DSE）を許可します。

## Slide 245: 拡張フロー6 設定詳細 ⑨処理中の操作
// A-DMAC1 Descriptor Stageのデータ転送完了割り込み（DSE）クリア
A-DMAC.DMACHCR_1 &= 0xFFFBFFFF;
処理中は、A-DMAC1のDescriptor Stageのデータ転送完了割り込み（DSE）が要求されたら、要求フラグをクリアする必要があります。 拡張フロー6では、ADSPのファームウェアが、 A-DMAC1のDescriptor Stageのデータ転送完了割り込み要求フラグ（DSE）をクリアする想定です。

## Slide 246: 拡張フロー6 設定詳細 ⑩処理停止
処理を停止する際は、経路の出力側モジュールから順に動作停止を行った後、最後にA-DMAC1を停止します。 また、モジュールを停止したことが原因でステータスフラグが変化してしまう懸念があるため、モジュール停止後に関連するステータスフラグをクリアします。
// SSI0 動作停止
SSI.SSICR0 &= 0xEFFFFFFF;
while( SSI.SSISR0 & 0x01000000 == 0 ); // DIRQ=1を待ちます
SSI.SSICR0 &= 0xFFFFFFFE;
while( SSI.SSISR0 & 0x00000001 == 0 ); // IDST=1を待ちます
// SSIU動作停止
SSIU.SSI0-0_CONTROL &= 0xFFFFFFFE;
// A-DMAC1 動作停止
A-DMAC.DMACHCR_1 &= 0xFFFBFFFE;
while( A-DMAC.DMACHCR_1 & 0x00000001 ); // 停止が確認されるまで待ちます
// 関連するステータスフラグクリア
A-DMAC.DMACHCR_1 &= 0xFFF7FFFF; // DSE（0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 = 0x00000001; // of0-0 （1書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2 = 0x00000001; // uf0-0 （1書き込みでクリア）
SSI.SSISR0 = 0x00000000; // UIRQ OIRQ （0書き込みでクリア）
SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS0 / SSIU.SSI_SYSTEM_STATUS2は、他のチャンネルのステータスフラグも含まれるため、SSIU0のステータスフラグのみがクリアされるようにします。
SSIを送信モードで動作させている場合、SSI.SSICR0のDMENとENをクリアする順序に制約があります。ハードウェアマニュアル『42.4.5 Stopping or Resuming Transmission』の記載に従い停止を行ってください。
A-DMAC1の動作停止と共に、 Descriptor Stageのデータ転送完了割り込み要求（DSE）を禁止します。

## Slide 247
ルネサス システムデザイン株式会社